En courant continu les générateurs usuels sont :

Les piles

Les accumulateurs

Les générateurs tournants

DEFINITION :

Le générateur est un appareil qui absorbe ( ou possède en réserve ) de l’énergie sous une forme quelconque et la restitue en majeure partie sous la forme électrique.

Puissance utile ( Pu ).

Puissance perdue ( Pj ).

Puissance électrique totale ( Pet ).

La force électromotrice d’un générateur ( E ).

LOI D’OHM RELATIVE A UN GENERATEUR.

GROUPEMENT DE GENERATEURS.

Groupement en série.

Le pôle positif d’un générateur est relié au pôle négatif du suivant. L’ensemble présente deux bornes P ( positif ) et N ( négatif ) qui constitue un dipôle générateur.

Groupement en parallèle.

Il faut grouper en parallèle des générateurs identiques.

Les n générateurs ont leurs pôles positifs reliés au même point P et leurs pôles négatifs reliés au même point N.

# Text boxes

Symbole générateur réel

U et E en volt

R en ohm

I en ampère

U = E - r I

U et E en volt

R en ohm

I en ampère

E = U + r I

Pet = U I + r I²

Pj = r I²

Pu = U I

Symbole générateur