TENSIONS TRIPHASEES.

Une ligne de distribution triphasée comporte quatre conducteurs :

- les trois premiers, les phases, sont numérotés 1, 2 et 3.

- le quatrième, le neutre, est repéré par la lettre N.

Tensions simples.

Les tensions simples sont les tensions entre phase et neutre.

Elles sont notées V1, V2, V3.

Tensions composées.

Les tensions composées sont les tensions entre deux phases.

Elles sont notées U12, U23 et U31.

D'après la loi des mailles, ces tensions sont telles que :

Dans un système triphasé équilibré comme le réseau EDF, les tensions simples ou composées sont sinusoïdales :

- de même fréquence

- de même valeur efficace notée V ou U

- déphasées de 120° ( 2π/3 rad ) les unes par rapport aux autres

Relation entre tensions simples et composées.

COUPLAGE EN TRIPHASE.

# Text boxes

U12 = V1– V2

U23 = V2 – V3

U31 = V3 – V1

U = V (3

Couplage en triangle.

Dans un couplage en triangle,

chaque élément d’un générateur ou d’un récepteur est soumis à une tension composée de valeur efficace U.

Couplage en étoile.

Dans un couplage en étoile,

chaque élément d’un générateur ou

d’un récepteur est traversé par le courant I qui parcourt la ligne à laquelle il est relié.