Toute installation alimentée par le réseau EDF doit être protégée par un dispositif différentiel résiduel placé à l’origine de l’installation.

Cette solution présente l’inconvénient de couper toute l’installation en cas de défaut.

Pour y remédier, on distingue les appareils de :

- moyenne sensibilité : 650, 500, 300, 100 mA

- haute sensibilité : 30, 12, 6 mA

Le disjoncteur différentiel a pour rôle d’assurer :

- la protection des circuits contre les surintensités dues aux surcharges ou aux courts-circuits.

- la protection des personnes contre les contacts indirects ( fuite de courant à la terre ).

Le choix d’un dispositif de protection différentiel, s’effectue en fonction des paramètres suivants :

- fonction assurée ( interrupteur, disjoncteur )

- intensité nominale du circuit à protéger

- tension du réseau et nombre de phase

- tension limite de sécurité : 12, 25 ou 50 V suivant les locaux

- valeur de la résistance de terre des masses métalliques

A l’aide de ces deux dernières valeurs, on peut calculer la sensibilité du dispositif différentiel résiduel ( DDR ), avec la relation :

I(n : sensibilité du DDR en mA

UL : tension limite de sécurité en volts

Ra : résistance de la prise de terre des masses en ohms

Ce que dit la norme :

Tous les circuits de l'installation doivent être protégés par un dispositif différentiel résiduel (DDR) 30mA.

Type AC : Usage général. Il détecte les défauts à composante alternative.

Type A : Il détecte les défauts à composante alternative et continue.

Il est obligatoire pour protéger les circuits spécialisés : cuisinière ou plaque de cuisson et lave linge.

Type Hpi ou Si : Il détecte les défauts à composante alternative et continue (comme le type A) avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs.

Utilisé pour des circuits dédiés comme le congélateur ou l'informatique.

# Text boxes

I(n = UL / Ra

Disjoncteur différentiel

500mA

sélectif (S)

Disjoncteur différentiel

30mA

Symbole disjoncteur différentiel

bipolaire