Tout équipement industriel a un schéma développé permettant :

- de comprendre le fonctionnement de l'équipement,

- d'exécuter son câblage,

- et de faciliter sa maintenance.

Exemple :

Pour simplifier la lecture, un schéma développé industriel est représenté :

- verticalement, la lecture du fonctionnement se fait généralement de gauche à droite,

- chaque ligne verticale du schéma représente une zone repérée par un chiffre sur une échelle,

- en haut ou en bas, une légende indique la fonction de chaque partie du schéma,

- chaque appareil est représenté par un symbole et identifier par un même repère normalisé

- le marquage des bornes de chaque appareil est indiqué,

- et en dessous de chaque bobine, un repérage croisé permet de localiser rapidement les contacts de cet organe de commande,

- si les schémas sont sur plusieurs pages, elles sont numérotées et chaque page est appelée "folio".