Le corps humain se laisse parcourir par le courant électrique.

Une personne est électrisée lorsqu’un courant électrique lui traverse le corps et provoque des blessures plus ou moins graves.

On parle d’électrocution lorsque ce courant électrique provoque la mort de la personne.

Résistance électrique du corps humain

La peau constitue la barrière la plus efficace

à la pénétration du courant à l’intérieur du corps

et sa résistance électrique varie en fonction de son état de surface et de son épaisseur.

Pour une peau sèche et fine, au-delà d’une tension électrique que l’on peut estimer à 40 ou 50 volts, la barrière isolante cède et le courant augmente très rapidement

Effet thermique

On admet généralement que les brûlures électriques provoquées par le passage du courant peuvent se manifester pour des intensités relativement faibles, de l’ordre de 10 mA, si le contact est maintenu quelques minutes.

Effets tétanisants

Lorsque la tension est alternative, les muscles traversés

par le trajet du courant se contractent ; les mains par exemple se crispent invinciblement sur les conducteurs et empêchent ainsi tout dégagement volontaire du sujet soumis à la tension du générateur.

Effets respiratoires et circulatoires

Si l’intensité du courant qui traverse le corps

humain atteint 20 mA, 60 secondes suffisent pour bloquer la respiration par contraction du diaphragme et des muscles respiratoires.

C’est l’asphyxie ou syncope bleue.

Une fibrillation ventriculaire apparaît

pour des intensités de même ordre de grandeur : elle résulte de la contraction anarchique du muscle cardiaque.

Les battement du cœur, rapides et désordonnés, ne permettent plus d’assurer la circulation sanguine.

C’est la syncope cardiaque ou syncope blanche.