C'est quoi un réseau Ethernet ?

Un réseau Ethernet permet d’interconnecter à courtes distances des ordinateurs ou du matériel équipé d’une carte réseau. C’est un réseau local (échelle LAN).

Le matériel :

Liaison RJ45 :

Il existe 2 standards le A et le B.

En Europe la codification 568B est la plus utilisée.

Le cordon croisé (1 coté A et 1 coté B)

obligatoire pour relier 2 cartes réseau en direct.

C'est quoi une adresse IP ?

Une  adresse  IP  est  codée  sur  4  octets  (dans  sa version 4) séparés par un point de la

façon suivante : 1octet . 1octet . 1octet . 1octet

La valeur la plus grande d'un octet correspondant au nombre binaire 11111111 (soit 255) et la plus petite au nombre binaire 00000000 (soit 0).

Donc un octet peut prendre 256 valeurs. Cela donne 256 x 256 x 256 x 256 = 4 294 967 296 adresses possibles. Cependant depuis 2008 le nombre d’adresses à distribuer est épuisée.

Pour  résoudre  ce  problème,  une  nouvelle  version d’adresses IP (IPv6) a été mis en place.

Voici un exemple d’adresse IPv6 : 1fff:0000:0a88:85a3:0000:0000:ac1f:8001

IPv6 est beaucoup plus complexe mais beaucoup plus puissant qu’IPv4.

C'est quoi un masque ?

Le  masque  de  sous  réseau  permet

de  distinguer l’adresse réseau et l’adresse

de l’hôte sur ce réseau.

C'est quoi l'adresse MAC ?

L'adresse MAC est l'adresse physique de la carte

réseau de l'ordinateur. Elle est unique, la première

moitié de l'adresse MAC indique le constructeur.

# Text boxes

C'est   un   élément   actif, un commutateur

qui analyse les trames arrivant sur ses

ports d'entrée et filtre les données afin de

les aiguiller uniquement sur les

ports adéquats.

C'est une interface entre  le  PC  et

le câble du réseau. Sa fonction est

de préparer, d'envoyer et de

contrôler les données sur  le réseau.

+

+

+

+

+

Routeur

Pour communiquer, il faut une adresse IP.

Chaque élément du réseau doit avoir une adresse unique sur 32 bits en général.

Elle est composée de la manière suivante :

- l’identificateur réseau NetID – ID réseau 192.168.12

- l’identificateur machine HostID - ID machine

(1/routeur – 2/imprimante - 3/PC - 4/serveur)

La communication :

adresse IP	192 . 168 .   1  . 17

masque de sous réseau 255 . 255 . 255 . 0 adresse réseau	 192 . 168 .   1

adresse de noeud		. 17

C'est un élément intermédiaire dans

un réseau informatique assurant le

routage des paquets entre des

réseaux locaux différents ou le

réseau internet.

Switch

Pc + carte réseau