C'est quoi un réseau de terrain ?

Les entreprises sont sans cesse à la recherche de solution pour augmenter leur productivité et avec l'avancée des technologies, la communication  entre  l'informatique (réseaux)  et  les  automates (bus) est devenue indispensable.

NIVEAU 0:

Le  bus  AS-I  (Actuator  Sensor  interface) est un bus série pour raccorder des capteurs et des pré actionneurs à l'aide d'une simple paire. L' AS-i n'est pas un bus propriétaire,un fabriquant de matériel

peut décider de créer	un produit compatible ou pas avec AS-i.

Le bus CANopen est basé sur la technologie CAN(Controller Area  Network)  utilisé  dans  l'automobile. On l'utilise maintenant dans les automatismes industriels. Il utilise une double paire torsadée blindée sur laquelle le raccordement d'un maximum de 127 équipements s’effectue par simple dérivation.

NIVEAU 1:

Le bus de terrain Fipio est un standard de communication entre différents constituants d’automatismes.

NIVEAU 2:

Le   réseau   Fipway   est   un   réseau   local   industriel  (RLI) assurant la communication entre les différents automates programmables Micro, Premium et TSX Série 7.

Il sert de bus de synchronisation entre automates.

Bus Modbus et Jbus répond aux architectures Maître/Esclave.

Réseau Modbus Plus, est un réseau local industriel performant, répondant à des architectures étendues de type Client/Serveur, combinant haut débit (1 Mbit/s).

NIVEAU 3:

Ethernet est un standard de transmission de données pour réseau local. Il existe une multitude de protocoles associables à Ethernet. Deux sont devenus des standards, à savoir : TCP et IP.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/IP Internet Protocol) TCP c'est un protocole de transport fiable orienté connexion et flux de données.

# Text boxes

Grâce à un modèle inventé dans les années 80 :

CIM (Computer Integrated Manufacturing) permet de faire le lien entre le monde informatique et l'automatisme.

Comment communiquent-t-il ?

Disparition des liaisons

séries face au bus de terrain

Liaison série et fil-à-fil

De nos jours

Ancienne structure