Mouvement linéaire :

- Vitesse :

v	: Vitesse en mètres par seconde (m.s-1)

l	: Longueur en mètres (m)

t	: Temps en secondes (s)

- Travail :

W	: Travail en Joules (J)

F	: Force en Newtons (N)

l	: Longueur en mètres (m)

- : Angle entre le sens du déplacement et la

direction de la force.

- Puissance :

P	: Puissance en Watts (W)

F	: Force en Newtons (N)

v	: Vitesse en mètres par seconde (m.s-1)

- : Angle entre le sens du déplacement et la

direction de la force.

- Force : (déplacement d’un corps)

F	: Force en Newtons (N)

M	: Masse en kilogrammes (kg)

a	: Accélération en mètres par seconde² (m.s-2)

- cas particulier du poids : (chute d’un corps)

avec g :

accélération de la pesanteur  g = 9,81 m.s-2.

On prend souvent  g = 10 m.s-2

Mouvement angulaire :

- Comment passer d’une vitesse linéaire à une vitesse de rotation :

R	: Rayon en mètres (m)

- : Vitesse angulaire en radians par seconde (rad.s-1)

v	: Vitesse en mètres par seconde (m.s-1)

- Conversion de la vitesse angulaire ( exprimée en rad.s-1 en tours par minute s’écrit :

- Conversion de la vitesse N exprimée en tours par minute en rad.s-1 s’écrit :

- Puissance :

P	: Puissance en Watts (W)

C	: Couple en Newtons mètre (Nm)

- : Vitesse angulaire en radians par seconde (rad.s-1)

Remarque :

La  vitesse angulaire "(", peut se trouver représenter par la même lettre mais en majuscule "Ω".

Le couple "C", peut également s’écrire T

Ce qui donne :

- Moment : (on dit souvent couple)

Mn	: Moment en Newtons mètre (Nm)

F	: Force en Newtons (N)

R	: Rayon ou d distance en mètres (m)