CONTEXTE : SYSTEME TRANSGERBEUR ( voir doc 1 )

Problème posé : détecter les positions d’un chariot qui se déplace selon 3 axes.

- axe Y : 2 positions butées TOR,

- axe X : 7 positions + 2 positions butées TOR,

- axe Z : 5 positions + 2 positions butées TOR.

Nombre de positions totales à détecter sur le système homothétique :

Il y en a beaucoup plus dans la réalité ( exemple : stock de grand magasin ).

Solutions retenues :

-

-

I) CONSTITUTION ET PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT.

Le codeur rotatif est encore appelé :

- -

Sa sortie représente sous forme numérique la position angulaire de l’axe d’entrée.

L’axe du codeur est lié mécaniquement à l’arbre de la machine qui l’entraine. Cet axe fait tourner un disque qui lui est solidaire.

Un faisceau lumineux émis par des diodes électroluminescentes traverse les fentes du disque créant sur les phototransistors récepteurs un signal analogique.

Ce signal est amplifié puis converti en un signal carré, qui est ensuite envoyé à un système de traitement.

Il existe 2 types de codeurs rotatifs :

- -

II) LE CODEUR INCREMENTAL

Le disque du codeur incrémental comporte :

- -

En un tour complet, le faisceau est interrompu N fois et délivre donc N signaux consécutifs.

Derrière les pistes, deux phototransistors délivrent deux signaux A et B déphasés de 90 °.

Ce décalage permet de déterminer le sens de rotation :

- -

La piste intérieure comporte une seule fenêtre transparente et délivre un signal par tour.

III LE CODEUR ABSOLU.

Le disque comporte « n » pistes concentriques divisées en segments égaux.

Chaque piste est représentative d’un bit.

La piste intérieure est composée d’une moitié opaque et d’une moitié transparente permet de déterminer dans quel demi-tour on se situe.

La piste suivante est divisée en quatre quarts alternativement opaques et transparents.

La lecture de cette piste combinée avec la précédente permet de déterminer dans quel quart de tour on se situe.

Les piste suivantes permettent successivement de déterminer dans quel huitième de tour, seizième de tour, etc, on se situe.

La piste intérieure correspond au MSB ( Most signifiant fort) et la piste extérieure au LSB

( Least signifiant faible ).

Intérêt :

IV) CARACTERISTIQUES ET CHOIX D’UN CODEUR

- - - - -

V) CHOIX D’UN CODEUR INCREMENTAL

Pour choisir le codeur, il faut déterminer sa résolution et sa fréquence maximale.

1) Détermination de la résolution.

- Longueur du déplacement L en 1 tour de poulie :

- Nombre de périodes n en un tour de poulie :

(  Choisir la résolution R du codeur

2) Détermination de la fréquence maximale de comptage.

fmax : fréquence maximale de comptage en Hz

n : vitesse de rotation en tr/s

R : résolution en m

- Détermination de la vitesse angulaire ( (en rad/s) :

v :

r :

- Détermination de la vitesse de rotation n (en tr/s) :

Donc on en déduit :

6) CHOIX D’UN CODEUR ABSOLU

1) Détermination de la résolution.

- Longueur du déplacement L en 1 tour de poulie :

- Nombre de points n en un tour de poulie :

(  Choisir la résolution R du codeur

2) Détermination du nombre de tours effectués.

Nombre de tours = hauteur h / longueur par tour =

(

# Text boxes

Traitement de l’information

phototransistor

Diode électroluminescente

# CODEUR

MACHINE ENTRAINANANTE

Disque gradué

accouplement

Information logique

Sens de rotation 2

Sens de rotation 1

1

0

A

1

B

0

Z

1

0

Positionnement

90°

v = 0,1 m/s

d

Précision = 2mm

Poulie : d = 80mm

M

Fmax = n . R

Fmax =

M

Précision souhaitée : l = 5mm

h = 1,4 m

Codeur absolu

Poulie : d = 80 mm

Disque de codeur absolu

12 pistes soit 4096 positions