I) INTRODUCTION.

Le variateur de vitesse ATV 18 de Schneider  est un convertisseur de fréquence qui permet de faire varier la vitesse d'un moteur asynchrone triphasé en alimentant les enroulements statoriques à tension et fréquence variables.

II) FONCTIONNEMENT.

Il fournit, à partir d'un réseau alternatif monophasé ou triphasé, une tension alternative sinusoïdale de valeur efficace et de fréquence variable.

III) SCHEMA FONCTIONNEL.

IV) CONSTITUTION.

Il comprend principalement :

- Un redresseur :

Il transforme la tension alternative sinusoïdale monophasé ou triphasé en une tension redressée.

- Un condensateur de filtrage :

Il transforme la tension redressée en une tension continue fixe.

- Un onduleur :

Il transforme la tension continue fixe en une tension alternatif triphasé à tension et fréquence variable.

1) Caractéristiques techniques.

( voir document l )

2) Raccordements.

( voir document 2 et 3 )

V) CONCLUSION.

Aujourd'hui il est possible de faire varier la vitesse des moteurs asynchrones triphasés électroniquement, tout en conservant les caractéristiques de couples nécessaires aux machines rencontrées dans la plupart des secteurs d'activités.