I) Notion d’optique.

La lumière est une radiation électromagnétique formée de particules, véritables grains de lumières porteurs d’énergie appelés photons d’où son nom d’énergie radiante.

La lumière se déplace dans l’air à la vitesse de 300000 km/s.

1) Ensemble des radiations.

Une radiation est caractérisée par sa longueur d’onde ( ( ).

La longueur d’onde est donnée par la relation :

2) Décomposition de la lumière.

Le rayonnement d’une source lumineuse se définit comme une émission d’énergie comportant plusieurs radiations élémentaires, pouvant être décomposées par un prisme.

3) Tableau de l’ensemble des radiations.

4) Sensibilité de l’œil.

1 Angstroms = 10-10 mm

L’œil est un récepteur sélectif, sa sensibilité dans le visible n’est pas constante : elle est maximale pour les radiations situées au voisinage 5500 Å dans le jaune vert et décroît de part et d’autre de ce maximum.

Chaque source lumineuse fournit un ensemble de radiations différentes. L’étude de spectres lumineux ( analyse spectrale ) fournit des renseignements importants pour le choix des lampes d’éclairage, d’autant que la sensibilité de l’œil est différente selon les couleurs.

II) Les grandeurs photométriques

La technique de l’éclairage se réfère à la photométrie, qui mesure les grandeurs lumineuses, l’intensité lumineuse, le flux lumineux et l’éclairement.

1) L’intensité lumineuse : I.

Cette grandeur a été fixée arbitrairement. C’est à partir de l’intensité lumineuse que l’on a défini toutes les autres unités.

Symbole : I

Unité : Candela ( cd )

2) Le Flux lumineux : (.

C’est la quantité de lumière émise par une source lumineuse.

Symbole :	( ou F

Unité : Lumen ( lm )

Le flux lumineux émis par une source lumineuse est la caractéristique essentielle.

Exemple : Une lampe à incandescence de 100 W fournie un flux lumineux de 1200 Lumens.

3) L’Eclairement : E.

C’est le quotient de la quantité de lumière émise par la surface qui reçoit une quantité de lumière.

Symbole : E

Unité : Lux ( lx )

Le lux est l’éclairement E d’une surface de 1m² recevant un flux lumineux de 1 lumen.

Exemple : L’éclairement recommandé dans une salle de classe est de 300 Lux.

L’éclairement se mesure à l’aide d’un luxmètre. Cet appareil est muni d’une sonde, constituée par une cellule photoélectrique de surface bien déterminée.

4) L’Efficacité Lumineuse : fe.

C’est le quotient de la quantité de lumière émise par la puissance électrique que consomme la source. Elle caractérise la source au point de vue rendement.

Symbole : fe

Unité : lumen/Watt ( lm/W )

5) La luminance : L.

Deux sources lumineuses peuvent avoir la même intensité lumineuse I, l’une provoquera un éblouissement, l’autre pas.

La différence c’est la luminance ; elle peut caractériser aussi bien une source lumineuse qu’une surface réfléchissante.

Symbole : L

Unité : candela / m² ( cd/m² )

III) Température de couleur.

La température de couleur, mesurée en kelvin ( K ), donne des indications sur la teinte de la lumière émise par l'ampoule.

Elle caractérise l’ambiance lumineuse ( chaude, froide, intermédiaire ) et l’aspect de la lumière.

| Température apparente | Température de couleur |
| --- | --- |
| Chaude (blanc rosé) Intermédiaire (blanc) Froide (blanc bleuté) | < 3300°K 3300 à 5500°K > 5500°K |

Ainsi, une lumière blanche d'une température de 2700°K sera beaucoup plus jaune qu'une lumière de 4500 °K.

En fait, lorsque la température de couleur augmente, la température subjective de la lumière diminue : on passe des teintes chaudes  ( riches en radiations rouges ) aux teintes froides ( riches

en radiations bleues ).

Plus la lumière est d’apparence chaude ( incandescence ( 2700°K ), plus le niveau d’éclairement doit être élevé.

Le choix de la température de couleur en fonction de l’éclairement demandé et en respectant le confort visuel est donné par la règle de  « Kruïthof ».

IV) L’indice de rendu des couleurs ( IRC ).

L’indice de rendu des couleurs détermine la faculté d’une source lumineuse à respecter l’aspect des couleurs ( 0 à 100 ).

L’IRC indique la capacité d’une source lumineuse à restituer toutes les nuances du spectre visible d’un objet éclairé.

Par exemple, l’IRC 85 correspond à 85% de restitution des rendus des couleurs du spectre, l’IRC 30 à 30%, ect… ( voir document 1 )

# Text boxes

V : Vitesse de la lumière, en m/s.

F : Fréquence, en Hz ( Hertz ).

( : Longueur d’ondes, en m

Lumière

: Flux lumineux, en lumens ( lm )

S: Surface, en m²

E : Eclairement, en lux ( lx )

Mesure de l’éclairement  ( luxmètre

: Flux lumineux, en lumens ( lm )

P : Puissance, en W

fe : Efficacité lumineuse, en lm/W

Règle de Kruïthof

Radiations de la lumière visible

Echelle des radiations