Exercices n°1			(/2)

1 - Calculer la tension aux bornes d’un conducteur de 0,9 ( lorsqu’il est traversé par un courant d’intensité 5 A :

2 – Calculer la puissance perdue dans ce résistor :

Exercices n°2		(/2)

Un radiateur de 2,5 kW / 230 V est alimenté sous sa tension nominale.

1 - Calculer l’intensité du courant qui le traverse :

2 – Calculer la résistance de l’élément chauffant :

Exercices n°3 		(/3)

Exercices n°4 		(/6)

1 – Calculez les grandeurs U1, U2,, I1, R1 et R2. Vous détaillerez les calculs :

2 – Calculez la puissance dissipée par R1 et  Calculez la puissance dissipée par R2 :

Exercices n°5 		(/3)

Un chauffe-eau absorbant une puissance électrique de 3kW, alimenté sous une tension de 230 V, permet de chauffer 200 litres d’eau en 6 heures.

1 – Calculer l’intensité du courant électrique qui circule dans le chauffe eau :

2 – Calculez l’énergie électrique absorbée par le chauffe-eau :

3 – Le chauffe-eau a un rendement de 70%. Calculez l’énergie calorifique transférée à l’eau durant les 6 heures :

Exercices n°6 		(/4)

Dans un atelier, un treuil est actionné par un moteur de levage qui peut soulever une masse de 300Kg à une hauteur de 2m, en 4s.

1- Calculer la puissance fournie par ce moteur en supposant que toute l’énergie qu’il fournit sert à lever la charge. (méthode : on calcule F puis W (déplacement vertical) puis la puissance P (puissance utile du moteur)

2- Calculer le rendement de ce moteur, sachant qu’il absorbe une puissance de 1.6KW.

Annexes

| Loi d’Ohm | U = R ( I |
| --- | --- |

| Puissance | P = U ( I | P = R x I2 | P = W / t |
| --- | --- | --- | --- |

| Déplacement horizontal |  | Déplacement vertical |  | Déplacement oblique |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W = F ( l |  | W = F ( h |  | W = F ( l ( cos ( |

| Calcul d’une force | F = m ( g |  | Rendement | ( = Pu / Pa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Notation sur 20

Calculez les valeurs manquantes des tensions ci-dessus en détaillant les calculs :

U4

U5 = 4V

U1 = 3V

UG = 9 V

U3

U2

250 (

533 (

50 V

1300 (

0,15 A

0,25 A

0,4 A

150 mA

230 V

130 V

R2

U1

U2

I1

R1