|  | NOM : Groupe : Prénom : |
| --- | --- |
| Fiche mesures ENERGIE ET PUISSANCE |
| CAP PROELEC |  |

# Introduction

L’énergie électrique consommée par une installation électrique est mesurée par un compteur d’énergie située en amont du disjoncteur général d’abonné. Il est placé entre le réseau EDF et l’installation électrique de l’abonné.

Vous travaillez sur un poste représentant une maison. Trois convecteurs de puissances différentes sont installés pour chauffer les pièces.

# Mesure n°1 : Energie

Le cahier des charges est le suivant :

- Relever l’index du compteur d’énergie

- Alimenter le convecteur du salon pendant 3 minutes

- Relever le nouvel index du compteur et effectuer la différence

- Alimenter le convecteur salon pendant 6 minutes

- Relever le nouvel index du compteur et effectuer la différence

| Temps d’utilisation | Relevés | Différence des index |
| --- | --- | --- |
|  | Ancien index | Nouvel index |  |

Que constatez-vous ?

# Mesure n°2 : Energie

Le cahier des charges est le suivant :

Effectuer les trois opérations suivantes pour chacun des convecteurs :

- Relever l’index du compteur d’énergie

- Alimenter un appareil pendant trois minutes.

- Relever le nouvel index du compteur et effectuer la différence

| Convecteur | Relevés | Différence des index |
| --- | --- | --- |
|  | Ancien index | Nouvel index |  |
| Cuisine |  |  |  |
| Salon |  |  |  |

Que constatez-vous ?

# Mesure n°3 : Puissance

Le cahier des charges est le suivant :

- Relever sur la plaque signalétique des convecteurs la puissance exprimée en Watts

- Alimenter votre montage en respectant les règles de sécurité.

- Mesurer la tension U et le courant I à l’aide de la pince multimètrique

- Basculer sur la position W

- Effectuer le produit U I

| Puissance relevée | Convecteurs | Mesures | Position W | Produit UI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tension U (V) | I(A) |  |  |
|  | Cuisine |  |  |  |  |
|  | Salon |  |  |  |  |

Que constatez-vous ?