Les transformateurs

### Introduction

- Définition

- Quelles sont les deux fonctions principales réalisées par les transformateurs

- Quelle différence faites-vous entre un transformateur et un auto-transformateur ?

- Principales caractéristiques

Donner la définition des principales caractéristiques

| Grandeurs | Définition |
| --- | --- |
| U1 |  |
| U2 |  |
| Tension de court circuit (%) |  |
| Couplage |  |
| Dielectrique |  |

### Choix du diélectrique et de la technologie

- Comment choisit-on la technologie de refroidissement ? Donner les deux types de technologie

- Combien de lettres définissent le mode de refroidissement d’un transformateur ?

- Compléter le tableau suivant

| Désignation | Signification |
| --- | --- |
| Première lettre |  |
| O |  |
| K |  |
| L | Liquide isolant à point de feu non mesurable |
| Deuxième lettre |  |
| N | Circulation naturelle par thermosiphon à travers le système de refroidissement et les enroulements |
| F |  |
| D |  |
| Troisième lettre |  |
| A |  |
| W | Eau |
| Quatrième lettre |  |
| N |  |
| F |  |

### Protections des transformateurs

- Quels sont les trois types de défauts que l’on retrouve sur les transformateurs ?

- Indiquer dans quel type de défaut de transformateur sont utilisés ces dispositifs de protection et dans quel transformateur sont-ils utilisés.

| Dispositifs de protection | Type de défaut | Transformateurs |
| --- | --- | --- |
|  |  | Secs | Immergés |
| Masse cuve |  |  |  |
| Parafoudres HTA |  |  |  |
| Cellules de protection |  |  |  |
| Relais DGPT2 ou DMCR |  |  |  |
| Sondes PTC |  |  |  |

- Est- il possible de se passer de la protection amont. Si oui dans quel cas ?

### Caractéristiques électriques

- Le transformateur monophasé

- Compléter le schéma suivant

- Donner la définition du rapport de transformation :

- Dimensionnement du transformateur

D’après l’exemple qui vous est proposé, dimensionner le  transformateur de l’installation suivante.  (On ne calculera pas la puissance maximale Pc)

| Départ | Pi (kW) | Pu (kw) | ((°) | Qu(kVAR) | Stotal (KVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informatique |  |  |  |  |  |
| Atelier |  |  |  |  |  |
| Bureaux |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Choisir le transformateur correspondant :

### Couplage

- Couplage des enroulements

Comme tous les récepteurs triphasés, le primaire d’un transformateur peut avoir ses enroulements couplés en étoile ou en triangle.

De la même façon, les bobines secondaires pourront être connectées en étoile, en triangle ou en zig- zag.

- Identifier sur les schémas suivants les couplages

……………….				……………				…………….

Remarque :

Le couplage zig-zag est obtenu en divisant les trois bobines d’un enroulement en six bobines. Pour avoir une phase, on met en série deux demi-bobines prises sur des colonnes différentes en sens inverse.

- Pourquoi a-t-on intérêt à choisir un couplage étoile aux primaires des transformateurs aux très hautes tensions ?

La désignation des couplages s’effectue par un groupe de deux lettres et un nombre.

  - la première lettre en majuscule indique le côté HT.

  - la deuxième lettre en minuscule indique le côté BT.

  - le chiffre indique l’indice du couplage.

- Soit un transformateur Exemple : Dy 5, Donner la signification de chacune des lettres

- Donner la définition de l’indice de couplage horaire

- Compléter le tableau suivant (vous vous aiderez de l’annexe permettant de déterminer l’indice horaire.

TABLEAU DES PRINCIPAUX COUPLAGES

- Couplage de plusieurs transformateurs.

Pour assurer une continuité de service, ou pour des variations journalières ou saisonnières de la consommation d’énergie, le poste de distribution peut comporter deux ou trois transformateurs.

Indiquer les conditions pour la mise en parallèle de transformateurs

Annexe n°1 Pour déterminer l’indice horaire

Exemple appliqué : Retrouvez l’indice horaire d’un transformateur couplé comme suit :

Remarque sur les points ou étoiles :

Elles représentent les entrées des enroulements. On connaît grâce à ces points ou étoiles le sens de l’enroulement dans une colonne. On peut alors établir une régle au niveau des déphasages entre le primaire et le secondaire sur une colonne

Ici on constatera que Van sera en phase avec UAB

Ici on constatera que Van est en opposition de phase avec UAB

Vous constatez que  si les deux pointes des flèches représentant les tensions sont sur l’étoile alors on considérera que les tensions sont en phases l’une par rapport à l’autre à condition bien sûr que les deux enroulements soient sur la même colonne (ici colonne 1)

- Tracer les tensions aux bornes des enroulements primaires

- Tracer les tensions aux bornes des enroulements secondaires

- Mesure le déphasage entre la tension simple du primaire et la tension simple du secondaire

On trouve donc un indice horaire 11, soit un transformateur Dyn11.

# Text boxes

- Documents à disposition

Transformateurs

- Liens internet

http://fr.wikipedia.org/wiki/Transformateur_%C3%A9lectrique

Relais de protection

http://www.automation2000.com/

Bureaux

500 m2

Atelier

3000 m2

Informatique

80 kVA dont une puissance de 50 kW

Colonne 1

UAB

UBC

UCA

Van

Vbn

Vcn

a

b

c

n

A

B

C

*

*

*

*

*

*

Van

*

UAB

*

Van

*

UAB

*

A

B

C

0

UAB

UCA

UBC

UCA

UAB

A

B

C

0

# Vbn

UBC

# Vcn

# Van

A

0

# Vcn

# Van

UBC

UCA

UAB

# Vbn

B

C