|  | NOM : Groupe : Prénom : |
| --- | --- |
| Découverte de l’Automate programmable industriel |
| BAC professionnel ELEEC |  |

Contrat de Formation

Vous avez à votre disposition l’automate Zélio et le logiciel de programmation associé Zéliosoft.

- Identification									/4

Identifier d’après le guide d’exploitation les différents éléments de la face avant de l’automate

|  | 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
|  | 4 |  |
|  | 5 |  |
|  | 6 |  |
|  | 7 |  |
|  | 8 |  |
|  | 9 |  |
|  | 10 |  |

  - Indiquer quelle est la référence de l’automate industriel ?

/0,5

  - Combien d’entrées  comporte –il ?

/0,5

  - Combien a-t-il de sorties ?

/0,5

  - Quelle est la tension d’alimentation ?

/0,5

  - Quels  sont les deux moyens de programmation de l’automate Zélio ?

/0,5

  - Quelle est l’intensité maximale admissible en sortie ?

/0,5

  - Quelles sont les quatre fonctionnalités  accessibles par la face avant ?

/0,5

- Applications

  - Montage n°1

Vous devez réaliser le programme suivant à l’aide du logiciel Zélio Soft.

A chaque fois nous utiliserons les deux modes de programmation FBD et Ladder.

Rq : Pour vous aider vous disposez de deux tutoriels vidéo (FBD et Ladder) dans votre dossier sur le pc.

| I1—————Q1 |
| --- |
| FBD | LADDER |
| L'entrée I1 est connectée à la sortie TOR (Tout Ou Rien) Q1 (Relais). | L'entrée I1 est connectée à la sortie Q1, qui sera active sur état (bobine contacteur). |

Vous remplacerez     par    grâce à la fenêtre de paramétrage accessible par double clic sur l’entrée considérée.

De même pour la sortie en substituant par

Vous simulerez votre programme et indiquerez le résultat dans la table

| Entrées | Sorties |
| --- | --- |
| I1 | Q1 |

Quel est le montage d’éclairage résidentiel  que vous pouvez associer à ce programme ?

  - Montage double allumage								/4

Compléter le tableau suivant pour réaliser un montage double allumage

| Montage double allumage I1 commande L1 et I2 commande L2 |
| --- |
| FBD | LADDER |

Vous simulerez votre programme et indiquerez le résultat dans la table

| Entrées | Sorties |
| --- | --- |
| I2 | I1 | Q2 | Q1 |

En déduire les équations du montage :

- Q1=

- Q2=

  - Montage Va et Vient								/4

RQ : Pour transformer un contact NO en NF en ladder il suffit sous Zéliosoft d’effectuer un clic droit sur le contact et modifier son état.

Afin de réaliser le montage va et vient, il convient en premier lieu d’écrire sa table de vérité :

| Entrées | Sorties |
| --- | --- |
| I2 | I1 | Q1 |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

En déduire l’équation du montage

Programmer ce montage dans Zélio soft(en FBD et Ladder)  et vérifier le fonctionnement en le simulant.

Vous imprimerez le schéma en fbd et ladder.

  - Montage télérupteur 								/2

A l’aide de la documentation 4.3, identifier le bloc en fbd qui permet d’exécuter la fonction télérupteur.

Réaliser le schéma en fbd sur le logiciel. Simulez

  - Montage minuterie								/2

A l’aide de la documentation 4.3, identifier le bloc en fbd qui permet d’exécuter la fonction minuterie.

Réaliser le schéma en fbd sur le logiciel. Simulez.

# Text boxes

- D’identifier un auomate industriel.

- De respecter les consignes orales et écrites.

- D’effectuer une programmation de niveau 1.

###### On demande ………… Etre capable

- La documentation constructeur et le guide du logiciel

- L’automate Zélio

- Un pc equipé du logiciel Zéliosoft

Critères de réussite : Voir barème de notation en dernière page du dossier pédagogique.

Domaines d’application

S3.1 : Installations électriques bâtiments.

S3.3 : Canalisations électriques.

S6.1 : Descripteurs.

Organisation F1 : T1.1, T1.2, T1.3, T1.4, T1.5.

Réalisation F2 : T2.1, T2.2, T2.3, T2.4, T2.5, T2.6

Mise en service F3 : T3.1, T3.2, T3.3, T3.4

Maintenance F4 : T4.1, T4.2

Savoir :

- Fonctions logiques

- Montages d’éclairage

Savoir-faire :

- Utiliser un logiciel dans un environnement Windows

##### CAPACITES

#### C1 S’INFORMER

O – C11	Décoder

O – C12	Exploiter

O – C13	Prendre en compte

O – C14	Sélectionner

O – C15	Recueillir

O – C16	Interpréter

#### C2 EXECUTER

O – C21	Organiser

O – C22	Mettre en forme, placer

O – C23	Réaliser

O – C24	Positionner, fixer

O – C25	Raccorder

O – C26	Repérer

O – C27	Interconnecter

O – C28	Configurer

O – C29	Contrôler, effectuer

O – C210	Vérifier

O – C211	Diagnostiquer

O – C212	Etablir

O – C213	Mesurer, effectuer

O – C214	Repérer, remplacer

O – C215	Reconfigurer

O – C216	Contrôler, effectuer

#### C3 JUSTIFIER

O – C31	Choisir

O – C32	Argumenter

O – C33	Proposer

O – C34	Identifier

#### C4 COMMUNIQUER

O – C41	Rendre compte

O – C42	Signaler

O – C43	Informer

O – C44	Démontrer

O – C45	Contribuer

O – C46	Renseigner

O – C47	Rendre compte

On donne

Pré requis

Fonctions