# Lycée des Métiers « Louise Michel »

Rue Villebois Mareuil

16700 RUFFEC

T BACPRO ELEEC

1ère Période

TP N°6 « Le TGBT »

TP découverte

TRAVAIL DEMANDE

Répondez aux questions ci-dessous à l’aide du système « TGBT » et de la documentation technique

- Que signifie TGBT :…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

- Relevez les principales caractéristiques de la plaque signalétique du TGBT dans le tableau ci-dessous:

- Quelle est la fonction de cette armoire ?……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

- Citez les deux types de sources utilisés dans cette armoire et quel est l’intérêt de ces sources ?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

- Etude du matériel électrique du TGBT

- Relevez le matériel placé en façade de l’armoire dans le tableau ci-dessous :

| N0 de ligne - folio | DESIGNATION | SYMBOLE | CARACTERISTIQUES | FONCTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| N0 de ligne - folio | DESIGNATION | SYMBOLE | CARACTERISTIQUES | FONCTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Quel est le rôle de la console XBT ?…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...

Indiquez sa marque, sa référence, et ses caractéristiques :…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

- Sur la console, afficher le schéma unifilaire.

- Indiquez le rôle de la centrale de mesures:……………………………………………………………………

Marque, référence, caractéristiques :…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Quelles grandeurs mesure-t-elle ?……………………………………………………………………………...

- T1, T2, T3, comment s’appelle ces appareils, quel est leur rôle, indiquez le rapport de transformation :……

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...

- RCP, indiquez sa marque, sa référence, ses caractéristiques, son rôle :………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...

- Citez les principales caractéristiques de l’onduleur : (marque, référence, caractéristiques etc…) :

…………………………………………..……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………...

- Citez le rôle de l’onduleur dans cette armoire ?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...

- Batterie de condensateurs (marque, référence, caractéristiques, rôle) :………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

- Citez les principales caractéristiques de l’automate :

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

## 18. Vérifiez l’ordre des phases de tous les départs triphasés :

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

# Text boxes

NOM : …………………………………………….……...

Prénom : ………………………………………………...

ZAC DU MONNE

72700 ALLONNES

Tél. : 02 43 21 65 50

Fax : 02 43 39 30 78

www.dec-industrie.com

Nom : 				       Type :

N° Série :			    Année de fabrication :

Tension d’alimentation :

Poids :   			      Intensité :

Puissance maximum :

ATTENTION !