Mise en situation

A la suite de la rénovation dans une installation électrique dans une maison, on désire vérifier les tensions présentent dans le circuit d’éclairage.

1) BUT DE LA MESURE.

Mesurer la différence de potentiel dans différents circuits.

2) PRINCIPE DE LA MESURE.

A l’aide des schémas de montage du THEME 7, on désire mesurer la tension aux bornes d’un recepteur ( lampes ) dans un circuit dérivation, puis série.

3) TRAVAIL DEMANDE.

CIRCUIT DERIVATION.

1- Compléter le schéma en insérant les appareils permettant de mesurer la tension aux bornes de E2 et E3 et la tension totale U dans le circuit télérupteur avec 2 lampes de puissance identique ( notez la puissance de ces lampes ).

2- Réaliser le montage et faire vérifier par le professeur.

3- Relever les tensions U2 et U3 du circuit.

4- En déduire la tension totale U dans le circuit ( loi des mailles ) et vérifier cette valeur avec un appareil de mesure.

5- Mettre l’installation hors tension et Vérifier l’absence de tension. Nommer l’appareil utilisé et les vérifications à faire.

6- Remettre sous tension le montage mais avec des lampes de puissance différentes ( notez la puissance de E2 et E3 ).

7- Relever les tensions U2 et U3 du circuit.

8- En déduire la tension totale U dans le circuit et vérifier cette valeur avec un appareil de mesure.

8- Conclusion sur les 2 montages en dérivation. Que peut-on remarquer ?

CIRCUIT SERIE.

1- Compléter le schéma en insérant les appareils permettant de mesurer la tension aux bornes de E2 et E3 et la tension totale U dans le circuit télérupteur avec 2 lampes de puissance identique ( notez la puissance de ces lampes ).

2- Réaliser le montage en modifiant le raccordement de E2 et E3 dans la boite de dérivation et faire vérifier par le professeur.

3- Relever la tension U2 et U3 aux bornes des lampes E2 et E3 du télerupteur avec un voltmètre.

4- En déduire la tension totale U dans le circuit ( loi des mailles ) et vérifier cette valeur avec un appareil de mesure.

5- Conclusion sur le montage en série. Que peut-on remarquer et pourquoi ?

6- Refaire le montage mais avec des lampes de puissance différentes ( notez la puissance de E2 et E3 ).

7- Relever les tensions U2 et U3 aux bornes des lampes.

8- En déduire la tension totale U dans le circuit et vérifier cette valeur avec un appareil de mesure.

9- Conclusion sur le montage en série avec 2 lampes de puissance différentes. Que peut-on remarquer ?

# Text boxes

## P =

## P( E3 )  =

## P ( E2 ) =

## P =

## P( E3 )  =

## P ( E2 ) =