Première partie

Mise en situation

A la suite d’une modification dans une installation électrique dans une maison, on désire vérifier la puissance absorbée des circuits d’éclairage et du circuit de chauffage car toutes les informations de puissance de ces récepteurs ont été effacées.

1) BUT DE LA MESURE.

Déterminer la puissance électrique de différents récepteurs sur une installation.

2) PRINCIPE DE LA MESURE.

A l’aide des schémas de montage donnés dans le dossier on désire mesurer la puissance électrique de différents récepteurs ( 2 lampes et 1 convecteur ) à l'aide d'un wattmètre numérique et de la mesure voltampèremètrique.

Alimentation : 230 V alternatif

Récepteur : - 2 lampes

- 1 convecteur

3) TRAVAIL DEMANDE.

## Lampe L1 ( incandescence )

1- Reproduire les schémas en insérant les appareils de mesure ( voir cours ).

2- Faire vérifier par le professeur les points de mesures et respecter les règles de sécurité.

3- Relever la puissance à l'aide du wattmètre numérique.

4- Relever la DDP et le courant dans le circuit par la méthode voltampèremètrique.

5- En déduire la puissance ( faire apparaître la formule et le calcul ).

6- Conclusion sur la valeur réelle de la puissance de votre récepteur.

## Lampe L2 ( basse consommation )

2- Relever la puissance à l'aide du wattmètre numérique.

3- Relever la DDP et le courant dans le circuit par la méthode voltampèremètrique.

4- En déduire la puissance ( faire apparaître la formule et le calcul ).

5- Conclusion sur la valeur réelle de la puissance de votre récepteur.

6- Conclure sur la puissance mesurée de vos deux lampes. Que remarque-t-on ?

## Convecteur

1- Faire vérifier par le professeur les points de mesures et respecter les règles de sécurité.

2- Relever la puissance à l'aide du wattmètre numérique.

3- Relever la DDP et le courant dans le circuit par la méthode voltampèremètrique.

4- En déduire la puissance ( faire apparaître la formule et le calcul ).

5- Conclusion sur la valeur réelle de la puissance de votre récepteur.

## Deuxième partie

Mise en situation

A la suite d’une modification dans une installation électrique dans une maison, on désire mesurer l’énergie consommée par le circuit d’éclairage d’une pièce, et vérifier la puissance absorbée totale de l’installation d’éclairage.

1) BUT DE LA MESURE.

A l'aide du montage ci-dessous on désire mesurer l’énergie consommée et la puissance absorbée à l’aide d'un compteur d'énergie monophasé et d’une pince wattmétrique.

2) PRINCIPE DE LA MESURE.

On demande de mesurer l’énergie et la puissance consommée par le circuit d’éclairage de la pièce.

3) TRAVAIL DEMANDE.

1- Compléter le schéma avec la pince Wattmètrique nécessaire à la mesure de la puissance des lampes.

2- Faire vérifier par le professeur les points de mesures et respecter les règles de sécurité.

3- Relever la puissance à l'aide de la pince wattmétrique, et l’énergie consommée pour 1mn de fonctionnement et vérifier la mesure de l’énergie sur le compteur électronique.

| Puissance | Energie ( pince ) | Energie ( compteur ) |
| --- | --- | --- |

4- En déduire l'énergie en Joules consommée pendant la durée de fonctionnement des lampes.

5- Calculer le prix de l’énergie si l’éclairage fonctionne en continu pendant 24 heures sachant que le KWh coute 8 centimes d’euros.

6- Conclure sur la puissance de la nouvelle installation sachant que le reste de l’installation consomme au maximum 2800 W et que le contrat souscrit à EDF est 3 KW. La puissance est-elle suffisante ?

7- La puissance souscrite serait-elle suffisante si le circuit d’éclairage utilisait des lampes de 100 W ? Expliquer.

8- Relever la puissance à l'aide de la pince wattmétrique, le courant consommée à l’aide de la pince ampèremétrique et l’énergie consommée pour 1mn de fonctionnement et vérifier la mesure de l’énergie sur le compteur électronique de toute l’installation de la maison.

| Puissance | Courant | Energie ( compteur ) |
| --- | --- | --- |

9- Calculer le prix de l’énergie si l’installation fonctionne en continu pendant 24 heures sachant que le KWh coute 8 centimes d’euros.