Une habilitation d'indice numérique déterminé entraîne l'attribution des habilitations d'indice inférieur, mais exclusivement pour les opérations sur les ouvrages du même domaine de tension pour une même nature d'opérations.

Une même personne peut cumuler des habilitations de symboles différents.

Des habilitations spéciales non symbolisées peuvent être délivrées pour des besoins particuliers; elles doivent alors définir sans ambiguïté le domaine de tension ainsi que la nature et les limites des opérations auxquelles elles s'appliquent.

La lettre V correspond à l’autorisation d’accès dans les zones de voisinage ( Zone 2 et zone 4 ).

Les habilitations électriques BE et HE doivent être complétées par un attribut ; « Manœuvre »,

« essais », « mesurage » ou « vérification ».

Pour les travaux sous tension (TST) : l’indice T indique que le titulaire peut travailler sous tension. L’indice N indique que le titulaire peut effectuer des nettoyages sous tension.