# Text boxes

Permet à partir  d’une tension alternative d’obtenir une tension continue ou redressée  de valeur moyenne variable.

f ,U

Fournit à partir du réseau

alternatif mono ou triphasé, une tension alternative variable de fréquence fixe.

Fournit à partir  d’une tension continue une tension alternative :

- à fréquence fixe pour les alimentations de secours

- à fréquence variable pour les 	variateurs de vitesse

Permet à partir  d’une source de courant continu, un autre courant continu avec contrôle de la valeur moyenne de la tension.

Permet à partir  d’une tension alternative d’obtenir une tension continue ou redressée.

ALTERNATIF /  CONTINU	REDRESSEUR

ALTERNATIF / ALTERNATIF	GRADATEUR

Secteur alternatif

Charge en alternatif

Charge en alternatif

Générateur continu

Charge en continu

Générateur continu

CONTINU / ALTERNATIF	ONDULEUR

Secteur alternatif

Charge en continu

Secteur alternatif

Charge en continu

A tension contrôlée

A tension fixe

CONTINU / CONTINU	HACHEUR