I) BUT.

II) RAPPEL : Tension sinusoïdale

III) MONTAGES REDRESSEURS.

1) Redressement mono alternance.

a) Montage.

b) Oscillogramme de Uc.

Umax :

Ce mesure avec :

Ueff :

Rc : résistance de charge

Uc moy = Uc :

Ce mesure avec :

Observations :

De 0 à  10 ms, on a :

De 10 à  20 ms, on a :

c) Relation.

La valeur de la tension continue moyenne Uc est de :

d) Avantages et inconvénients.

d.1) Avantages.

- -

d.2) Inconvénients.

- -

e) Application.

Rechercher la valeur de la tension de sortie du transformateur, pour un montage où la tension redressée mono-alternance doit être de 9 V.

2) Redressement double alternance ( montage en pont de GRAETZ ).

a) Montage.

b) Oscillogramme de Uc.

Umax :

Ce mesure avec :

Ueff :

Rc : résistance de charge

Uc moy = Uc :

Ce mesure avec :

Observations :

De 0 à  10 ms, on a :

De 10 à 20 ms, on a :

Fonctionnement du pont de diodes :

c) Relation.

La valeur de la tension continue moyenne Uc est de :

d) Avantage et inconvénients.

d.1) Avantage.

-

d.2) Inconvénients.

- -

e) Application.

Sachant que la tension Umax en sortie du transformateur alimentant un montage redresseur en pont de Graëtz est de 33,9 V, quelle sera la tension moyenne du montage ?

IV) MESURES DE VALEURS MOYENNES ET EFFICACES.

1) Signal continu.

2) Signal sinusoïdal.

3) Signal quelconque.