I) CARACTERISTIQUES.

Observez différentes résistances et dites quelles différences notez-vous entre les résistances :

- Elles sont de dimensions différentes.

- Les anneaux colorés sont de couleurs différentes.

II) CLASSEMENT PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS.

| DESIGNATIONS | DIMENSIONS |
| --- | --- |
| Résistances ¼ W | L = 10 mm Ø = 5 mm |
| Résistances ½ W | L = 12 mm Ø = 7 mm |
| Résistances 1 W | L = 18 mm Ø = 9 mm |

III) IDENTIFICATION.

Chaque résistance possède 4 anneaux colorés. Ces anneaux permettent grâce à un code de couleur de connaître la valeur de la résistance et de la tolérance.

Une phrase permet de retrouver le bon ordre des couleurs :

| Ne | Manger | Rien | Ou | Je | Vous | Bat | Violemment | Grand | Béta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Noir | Marron | Rouge | Orange | Jaune | Vert | Bleu | Violet | Gris | Blanc |

| Couleur | 1er chiffre | 2ième chiffre | Multiplicateur |
| --- | --- | --- | --- |
| Noir | 0 | 0 | x 1 |
| Marron | 1 | 1 | x 10 |
| Rouge | 2 | 2 | x 100 |
| Orange | 3 | 3 | x 1000 |
| Jaune | 4 | 4 | x 10 000 |
| Vert | 5 | 5 | x 100 000 |
| Bleu | 6 | 6 | x 1 000 000 |
| Violet | 7 | 7 |  |
| Gris | 8 | 8 |  |
| Blanc | 9 | 9 |  |

IV) VALEURS NORMALISES.

Il existe des valeurs normalisées pour les résistances.

Les deux premiers chiffres feront toujours partie de la série suivante ( E24 ) :

10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 43 47 51 56 62 68 75 82 91

V) REALISATION DU LECTEUR DE CODE DES COULEURS.

VI) EXERCICES.

Compléter les valeurs des résistances ou le code des couleurs des résisances.

# Text boxes

## Tolérance

### 100 KΩ

### 1 KΩ

### 2,2 MΩ

### 8,2 KΩ

### 270 Ω