I) Le rôle du disjoncteur.

Il assure la protection des conducteurs et des appareils en cas de surcharge ou de court-circuit en coupant automatiquement l’installation.

La remise en service s’effectue, après élimination du défaut, en refermant le disjoncteur.

Il sert également d’appareil de commande et de sectionnement.

II) CONSTITUTION DU DISJONCTEUR.

C’est l’association d’un ensemble de contacts avec un grand pouvoir de coupure et d’un système de protection contre les surcharges et les courts-circuits.

1. manette servant à couper ou à réarmer le disjoncteur manuellement. Elle indique également l'état du disjoncteur (ouvert ou fermé). La plupart des disjoncteurs sont conçus pour pouvoir disjoncter même si la manette est maintenue manuellement en position fermée ;

2. mécanisme lié à la manette, sépare ou approche les contacts ;

3. contacts permettant au courant de passer lorsqu'ils se touchent ;

4. connecteurs ;

5. bilame (2 lames soudées à coefficients de dilatation différents) : relais thermique (protection contre les surcharges) ;

6. vis de calibration, permet au fabricant d'ajuster la consigne de courant avec précision après assemblage ;

7. bobine ou solénoïde : relais magnétique (protection contre les courts-circuits) ;

8. chambre de coupure de l'arc électrique.

Vue éclaté d’un disjoncteur

Le disjoncteur se différencie de l’interrupteur ou du contacteur, par son dispositif d’acrochage qui est manuel ou automatique.

III) FONCTIONS.

1) Protection contre les surcharges.

C’est le rôle des déclencheurs thermiques qui peuvent détecter de faible surcharges.

Le principe de fonctionnement est analogue à celui du relais thermique ( un bilame se déforme et provoque l’ouverture du disjoncteur en cas d’échauffement ou de surcharge ).

La coupure du circuit doit intervenir avant un échauffement anormal de la canalisation ( figure ci-dessous ).

Pour les disjoncteurs la norme NFC 15-100 donne les relations suivantes entre les courants :

- IB : courant d’emploi du circuit

- IZ : courant admissible de la canalisation

- IN : courant assigné du dispositif de protection

2) Protection contre les courts-circuits.

C’est le rôle des déclencheurs électromagnétiques.

Ceux-ci interviennent au-delà des courants de surcharge et jusqu’à l’intensité maximale du courant de court-circuit.

La coupure du circuit doit être exécutée même en cas de court-circuit.

Le pouvoir de coupure du disjoncteur ( Pc ) doit être supérieur au courant de court-circuit pouvant prendre naissance dans le circuit à protéger ( Icc ).

3) Commande et sectionnement.

Les disjoncteurs peuvent également effectuer toutes les manœuvres de commande d’ouverture et de fermeture des circuits.

Certains disjoncteurs possèdent la fonction sectionnement ( voir cours disjoncteur moteur ).

4) Autres protections.

Le disjoncteur peut être muni de déclencheurs à courant résiduel de défaut, ces système pouvant être temporisé ou non ( voir cours disjoncteur différentiel ).

IV) Les caractéristiques d’un disjoncteur.

1) Identification.

1 : type du disjoncteur

2 : intensité nominale

3 : pouvoir de coupure

4 : tension nominale

5 : taille du disjoncteur

2) Grandeurs physiques.

a) Courant assigné ou nominal ( IN ).

C’est la valeur du courant que peut supporter indéfiniment le disjoncteur sans échauffement anormal.

On l’appelle aussi calibre du disjoncteur.

b) Courant de réglage ( IR ).

C’est le courant maximal que peut supporter le disjoncteur sans déclenchement.

Ce courant est lié au réglage du déclencheur thermique, en général de 0,7 à 1 IN.

c) Courant de fonctionnement ( Im ).

C’est le courant de fonctionnement des déclencheurs magnétiques, en cas de court-circuit.

Les déclencheurs magnétiques ont pour rôle de provoquer l’ouverture du disjoncteur en cas de surcharge brutale ou de court-circuit.

La valeur de Im peut varier entre 2,8 IN et 15 IN.

d) Tension d’emploi ( Ue ).

C’est la tension pour laquelle l’appareil peut être utilisé.

e) Pouvoir de coupure ( Pc ).

C’est la plus grande intensité de court-circuit que peut interrompre le disjoncteur dans les conditions de tension et de court-circuit déterminées.

Il doit être capable, après ces coupures, de fonctionner normalement.

Il s’exprime en kiloampères ( kA ).

V) COURBES DE FONCTIONNEMENT.

a) Courbe de déclenchement.

c’est l’association de la courbe de déclenchement du relais thermique et de la courbe de déclenchement du relais magnétique ( voir document 1 ).

a) Courbe de déclenchement.

Pour les disjoncteurs modulaires où les dispositifs magnétiques ne sont pas réglables, on a codifié plusieurs situations ( voir document 2 ) :

- Courbe B : elle assure la protection des personnes, des générateurs, des lignes de grande longueur, où il n’y a pas de pointe de courant. Le réglage de Im est de 3 à 5 In.

- Courbe C : elle assure la protection générale des circuits. Le réglage de Im est de 5 à 10 In.

- Courbe D : elle assure la protection des circuits à fort courant d’appel ( transformateur, moteur ). Le réglage de Im est de 10 à 14 In.

Il existe d’autres courbes :

- Courbe K : pour fort courant d’appel, le réglage de Im est de 10 à 14 In.

- Courbe Z : pour les circuits électroniques, le réglage de Im est de 2,4 à 3,6 In.

- Courbe MA : pour les circuits sans relais thermique, le réglage de Im est de 12 In.

VI) EXERCICE :

A l’aide des courbes, pour un disjoncteur magnéto-thermique type C calibre 6A ( document 3 ) :

| 1) Déterminer le temps de déclenchement pour un courant de 10A. |  | 200 S |
| --- | --- | --- |

| 2) Quelle partie du disjoncteur à detecté le défaut ? |  | thermique |
| --- | --- | --- |

| 3) Quelle est l’intensité de déclenchement magnétique du disjoncteur? |  | 48 A |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

IB ( IN

IN ( IZ

PCC > ICC

SYMBOLE