DOSSIER DE REALISATION HABITAT

DOSSIER 1

Classe de 2nd Bac pro MELEC

MISE EN SITUATION

Mr MARTIN vient de se faire construire un pavillon de type T7 sur 3 niveaux, il comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage.

Le pavillon est situé à 97122 BAIE – MAHAULT

DESCRIPTIF

Adresse 12 chemin de la digue

Altitude 400 mètres / ensoleillement quelconque

Propriétaire: M. MARTIN

Maitre d’œuvre : Société Getelec TP

Lots électricité : Société EGER Guadeloupe

( Consulter le PPSPS pour plus de précision )

PLAN DE MASSE

PLAN DE SITUATION

DIFFERENTES VUES DU PAVILLON

SUPERFICIE DES DIFFERENTS NIVEAUX

Surfaces au sol par niveaux

- La surface au sol du sous-sol est de 79 m2 (hors escalier)

- La surface au sol du rez-de-chaussée est de 79 m2 (hors escalier)

- La surface au sol de l’étage est de 78 m2 (hors escaliers et placards)

Surface au sol totale : 236 m2

Surfaces habitables par niveaux

- La surface habitable du sous-sol est de 0 m2

- La surface habitable du rez-de-chaussée est de 79 m2 (hors escalier)

- La surface habitable de l’étage est de 41 m2 (hors escaliers et placards et hauteurs inférieurs à 1m80)

Surface au sol totale : 120 m2

CAHIER DES CHARGES : LOT ELECTRICITE

AO PRESCRIPTIONS PARTICULIERES:

Les installations seront conformes aux normes et décrets en vigueur applicables aux travaux considérés.

Document technique de base: NORME NF C 15-100.

A1 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES :

SOUS-SOL

Garage			2 Reglettes fluorescentes en V&V

1 PC 10/16A  2P+T à l'entrée du garage

Atelier			1 Reglette fluorescente et une PC « commandée » en D.A

3 PC 10/16A 2P+T contre mur remise

Remise		2 points lumineux S.A

3 PC 10/16A  2P+T

Cave			2 Points lumineux centraux en S.A

Buanderie	2 Réglettes fluorescentes commandées par 3 BP (télérupteur)

3 PC 10/16A  2P+T contre mur extérieur

1 PC 10/16A  2P+T pour chaudière

1 PC 10/16A  2P+T pour le lave linge

Escalier		1 Point lumineux en applique en V&V

REZ DE CHAUSSEE

Chambre 1 		1 Point lumineux central en S.A

3 PC 10/16A 2P+T

Chambre 2		1 point lumineux central et une PC 10/16A 2P+T en D.A

3 PC 10/16A 2P+T

Salle de bains 1	1 point lumineux central en SA

2 Points lumineux en applique S.A

1 PC 10/16A  2P+T

W.C			1 Point lumineux central en S.A

##### Couloir 		1 Point lumineux commandé par 3 BP (télérupteur)

Repas			1 points lumineux en Va et Vient (repas)

3 PC 10/16A 2P+T

Séjour 			1 points lumineux en Va et Vient

1 PC 10/16A  2P+T télécommandée en S.A

3 PC 10/16A 2P+T

Cuisine 		1 Point lumineux central et 1 point lumineux en applique en DA

5 PC 10/16A 2P+T

1 PC 32A 2P+T (plaque de cuisson)

1 PC 10/16A 2P+T (lave vaisselle)

##### Entrée			1 Point lumineux commandé en Va et Vient

1 PC 10/16A  2P+T

##### Escalier		1 Point lumineux commandé en Va et Vient

ETAGE

Chambre 3		1 Point lumineux central en S.A

3 PC 10/16A 2P+T

Chambre 4		1 point lumineux central et une PC 10/16A 2P+T en D.A

3 PC 10/16A 2P+T.

Salle de jeux		1 point lumineux central et une PC 10/16A 2P+T en D.A

3 PC 10/16A 2P+T

1 prise rj45

W.C			1 Point lumineux central en S.A

Salle de bain 2		2 Points lumineux en applique S.A

1 PC 10/16A  2P+T

Grenier		1 Point lumineux central en S.A

1 PC 10/16A 2P+T

Penderie		1 Point lumineux central en S.A

Palier			4 points lumineux commandés par 4 BP (minuterie)

1 PC 10/16A 2P+T

Escalier		1 Point lumineux central commandé en Va et Vient

A2 EQUIPEMENTS DE COMMUNICATION :

Prises téléphones : Garage (Branchement sur DTI), Séjour, Chambre 1, Palier

Prises TV (TNT) : Séjour, chambre 1, chambre 2, chambre 3 et chambre 4

Prises RJ45 (X2) : Séjour, chambre 1, chambre 2, chambre 3 et chambre 4

A3 INSTALLATION CHAUFFAGE ELECTRIQUE :

Le chauffage électrique sera assuré par des convecteurs électriques .

Température souhaité de + 20 C .

Chauffage conforme aux normes sans plus.

L’étude du chauffage fera l’objet d’une étude future

A4 ALIMENTATION, PROTECTION:

Câble d'alimentation : 	H07 VV de 4 x 25 mm²

Câble de télécommande : 	H05 VV de 2 x 1,5 mm²

Fourreaux et regards : à la charge de l'entreprise de gros œuvre

Tableau électrique : Protection par disjoncteurs différentiels et disjoncteurs

disjoncteurs différentiels 30 mA

disjoncteurs 16 A

disjoncteurs 20 A

disjoncteurs 32 A

contacteur heures creuses (chauffe-eau)

2 télérupteurs (buanderie, couloir)

1 minuterie (palier)

Prise de terre générale : réalisée par câble en cuivre nu en fond de fouilles avec barrette de coupure. (racordement au niveau de la GTL dans le garage)

SCHEMAS ARCHITECTURAUX DES DIFFERENTS NIVEAUX

Sous-sol

Rez-de-chaussée

Etage

# Text boxes

PAVILLON TYPE T7

SOUS-SOL

REZ DE CHAUSSEE

ETAGE