B.E.P.

Électrotechnique Énergie

Équipements communicants

Session : 2014

EP2 – Réalisation et mise en service de tout ou partie d’un ouvrage électrique

Durée : 8h00	Coef. : 8

# DOSSIER TECHNIQUE

SOMMAIRE

Présentation générale de l’armoire à réaliser				page DT 2/6

Implantation matériels électriques sur la platine			page DT 3/6

Nomenclature								page DT 4/6

Schéma de puissance							page DT 5/6

Schéma de commande							page DT 6/6

NOMENCLATURE

- Matériel électrique à l’extérieur de l’armoire :

| Repère | Type | Désignation |
| --- | --- | --- |
| S0 | Bouton Poussoir 1NC | A.T.U |
| S1 | Bouton Poussoir 1NC | A.T.U |
| S2 | Bouton Poussoir 1NO | Marche avant (translation droite) |
| S3 | Bouton Poussoir 1NO | Marche arrière (translation gauche) |
| S4 | Bouton Poussoir 1NO | Montée Petite Vitesse PV |
| S5 | Bouton Poussoir 1NO | Montée Grande Vitesse GV |
| S6 | Bouton Poussoir 1NO | Descente PV |
| S7 | Bouton Poussoir 1NO | Descente GV |
| Capteur porte | Interrupteur position 1NC | Détecteur porte fermée |
| Fdc droit | Interrupteur position 1NC | Détecteur de fin de course position droite |
| Fdc gauche | Interrupteur position 1NC | Détecteur de fin de course position gauche |
| Fdc haut | Interrupteur position 1NC | Détecteur de fin de course position haute |
| Fdc bas | Interrupteur position 1NC | Détecteur de fin de course position basse |
| H1 | Voyant 24Vac | Présence Tension |
| H2 | Voyant 24Vac | Défaut moteur translation |
| H3 | Voyant 24Vac | Défaut moteur levage |
| H4 | Voyant 24Vac | Signalisation déplacement (Translation) |

- Matériel électrique dans l’armoire :

| Repère | Désignation |
| --- | --- |
| Q1 | Disjoncteur magnétothermique 3P |
| Q2 | Disjoncteur magnétothermique 3P |
| Q3 | Disjoncteur magnétothermique 3P |
| F1 | Coupe-circuit Bipolaire 2P |
| F2 | Coupe-circuit Unipolaire +N |
| T1 | Transformateur 400/24V - 100 VA |
| KM1 | Contacteur Moteur tripolaire avec 1 contact NO et 1 NC (24V) ou avec un bloc auxiliaire (si contacteur sans contact NC). |
| KM2 | Contacteur Moteur tripolaire avec 1 contact NO et 1 NC (24V) ou avec un bloc auxiliaire (si contacteur sans contact NC). |
| KM3 | Contacteur Moteur tripolaire + Bloc auxiliaire pour 2 NC (24V) |
| KM4 | Contacteur Moteur tripolaire + Bloc auxiliaire pour 2NC (24V) |
| KM5 | Contacteur Moteur tripolaire + Bloc auxiliaire pour 2NC (24V) |
| KM6 | Contacteur Moteur tripolaire + Bloc auxiliaire pour 2NC (24V) |
| KA1 | Relais clignoteur |

SCHEMA DE PUISSANCE

SCHEMA DE COMMANDE

SCHEMA DES BORNIERS

# Text boxes

Page 6 / 8

Page 7 / 8

Zone déjà câblée

SOMMAIRE

- Présentation générale de l’armoire (Partie réalisation)		page DT 2/8

- Présentation générale de l’armoire (Partie mise en service)	page DT 3/8

- Implantation des matériels électriques dans l’armoire		page DT 4/8

- Nomenclature								page DT 5/8

- Schéma de puissance							page DT 6/8

- Schéma de commande						page DT 7/8

- Schéma des borniers							page DT 8/8

Zone déjà câblée

Pupitre de commande

2/Fdc haut – (19)

1/Fdc gauche – (12)

2/Fdc droit – (17)

1/Fdc droit – (11)

4/S6 – (26)

4/S7 – (27)

3/S6 – (20)

2/Fdc bas – (20)

3/S4 – (19)

1/Fdc haut – (15)

1/Fdc bas – (16)

4/S5 – (25)

4/S4 – (24)

4/S3 – (12)

4/S2 – (11)

2/Fdc gauche – (18)

2/capteur porte – (09)

1/capteur porte – (10)

3/S3 – (10)

2/S1 – (06)

1/S1 – (05)

61/KM6 – (26)

61/KM4 – (27)

XC18 – (20)

XC19 – (20)

XC14 – (19)

XC13 – (19)

72/KM6 – (15)

72/KM5 – (16)

61/KM3 – (25)

61/KM5 – (24)

XC9 – (12)

XC10 – (12)

XC6 – (11)

XC7 – (11)

61/KM2 – (17)

61/KM1 – (18)

54/Q3 – (09)

13/KM2 – (10)

71/KM4 – (10)

53/Q1 – (06)

2/S0 – (05)

PE

2W

1W

1V

1U

2V

2U

PE

W

V

U

M2

LEVAGE (PV / GV)

M1

TRANSLATION

6/KM5

2/KM5

4/KM5

6/KM3

4/KM3

2/KM3

6/KM1

4/KM1

XPE

2/KM1

XAPE

N/F2 – (03)

1/F2 – (01)

3/Q3

1/Q3

5/Q1

3/Q1

1/Q1

PE

24V/T1 – (03)

0/T1 – (01)

1/F1

3/F1

Câble

alimentation

B1