Critères d’acceptation : 75 % de bonnes réponses avec aucune erreur sur les questions fondamentales.

| Thème 1 : Les dangers de l’électricité | Vrai | Faux | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | En alternatif, le seuil de « non lâché » est de 10 mA. |  |  |  |
| 2 | L’eau a une influence sur le risque électrique. |  |  |  |
| 3 | De votre propre initiative vous pouvez approcher d’un ouvrage électrique. |  |  |  |
| 4 | Un contact direct est le contact d’une personne avec une pièce nue normalement sous tension. |  |  |  |
| 5 | Les accidents d’origine électrique sont toujours dus à une défaillance du matériel. |  |  |  |
| 6 | Le temps de passage du courant dans le corps humain n’a pas d’importance sur la gravité du choc électrique. |  |  |  |
| 7 | Le risque électrique provient : ( de courts-circuits. ( des amorçages. ( des contacts avec une pièce conductrice portée à un potentiel différent de l’exécutant. |  |  |  |
| 8 | Le risque électrique peut être à l’origine : ( de brûlures corporelles. ( d’atteinte du système optique. ( de chocs électrique (électrisations ou électrocutions). ( de chutes. ( d’atteinte au système auditif. |  |  |  |
| 9 | En courant alternatif, à partir de quelle tension le courant électrique devient dangereux en milieu sec à partir de 50 V. |  |  |  |
| 10 | En courant alternatif, le courant électrique devient dangereux à partir de 25 V sur un chantier extérieur. |  |  |  |
| 11 | En courant alternatif, le courant électrique devient dangereux à partir de 12 V dans une enceinte conductrice exigüe. |  |  |  |
| 12 | En courant alternatif, le courant électrique devient dangereux à partir de 12 V dans un local à risque d’explosion. |  |  |  |
|  | Total /12 |

| Thème 2 : Habilitation | Vrai | Faux | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Le document principal qui vous précise les prescriptions de sécurité est : ( la norme NF C 15-100. ( la norme NF C 18-510. ( le règlement interne de l’entreprise. |  |  |  |
| 2 | L’habilitation électrique doit être précédée d’une formation. |  |  |  |
| 3 | Vous êtes salarié d’une entreprise. La personne qui délivre l’habilitation est : ( le formateur en sécurité. ( l’employeur. ( le client. |  |  |  |
| 4 | Vous êtes intérimaires et vous travaillez dans une entreprise. La personne qui délivre l’habilitation est : ( le formateur en sécurité. ( l’employeur. ( le client. ( l’agence d’intérim. |  |  |  |
| 5 | Le titre d’habilitation doit être : ( signé par l’employeur. ( signé par l’habilité. ( être daté du jour de sa délivrance. ( être signé par le client. |  |  |  |
| 6 | L’habilitation est : ( la désignation de l’employeur sur un chantier électrique. ( la reconnaissance d’une qualification professionnelle. ( la reconnaissance, par votre employeur, de votre capacité à travailler en sécurité. |  |  |  |
| 7 | L’habilitation doit être renouvelée ou révisée dans les cas suivants : ( maintien avec changement d’employeur. ( changement de fonction. ( restriction médicale. |  |  |  |
| 8 | L’habilitation électrique est obligatoire pour : ( effectuer des opérations sur des installations électriques ou dans leur voisinage. ( accéder sans surveillance aux locaux d’accès réservé aux électriciens. ( surveiller des opérations sur des ouvrages électrique ou dans leur voisinage. |  |  |  |
| 9 | Pour participer à une opération d’ordre électrique, une habilitation est suffisante. |  |  |  |
| 10 | Associer chaque habilitation électrique à l’acteur (en BT) correspondant 1- Non électricien en BT 2- Un exécutant de travaux d’ordre électrique (« électricien ») en BT 3- Un chargé de travaux 4- Un chargé d’interventions générales BT 5- Un chargé d’intervention élémentaires 6- Un chargé de consignation en BT 7- Un chargé d’exploitation 8- Un chargé d’opérations spécifiques 9- Un monteur de panneaux photovoltaïques | N° |  |  |
|  |  |  | BR B1 B0 BS BP B2 BC BE / |  |
| 11 | L’habilitation électrique peut être complétée d’un 3ème caractère (lettre additionnelle). Donner sa signification. 1- travaux sous tension. 2- opération spéciale. 3- nettoyage sous tension. 4- travaux réalisé dans le voisinage. | N° |  |  |
|  |  |  | V X N T |  |
| 12 | Donner la lettre caractérisant le domaine de tension : ( les ouvrages du domaine TBT. ( les ouvrages du domaine BT. ( les ouvrages du domaine HT. | Lettre |  |
| 13 | La période recommandée de recyclage est de 5 ans. |  |  |  |
|  | Total /13 |

| Thème 3 : Les appareillages électriques | Vrai | Faux | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | L’intensité qui passe dans un circuit dont la tension est de 400 V et la résistance de 1000 ( est : ( 0,2 A. ( 0.4 A. ( 2,4 A. |  |  |  |
| 2 | Suite à la fusion d’un fusible aM 10 A, vous : ( le remplacer par un fusible de même calibre de votre propre initiative. ( rechercher la cause sur ordre du chargé d’intervention. ( le remplacez par un fusible gl de 30A. |  |  |  |
| 3 | Un dispositif différentiel à courant résiduel 30 mA protège : ( les installations électriques. ( les outils électriques. ( les personnes utilisant ces outils. |  |  |  |
| 4 | Un disjoncteur assure la protection contre : ( les surcharges. ( les courts-circuits. ( les défauts d’isolement. |  |  |  |
| 5 | On peut ouvrir un sectionneur en charge. |  |  |  |
| 6 | Les parties actives d’un appareillage électrique BT dont le degré de protection de l’enveloppe est IP2X ne sont pas considérées comme pièces nues créant un risque de choc électrique. |  |  |  |
| 7 | Il est interdit d’utiliser des appareils de classe 0. |  |  |  |
| 8 | Un matériel de classe I est protégé par sa protection principale et par une double protection. |  |  |  |
| 9 | Le double carré figurant sur un appareil signifie appareil de classe 3. |  |  |  |
|  | Total / 9 |

| Thème 4 : Les distances et les zones d’environnement | Vrai | Faux | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | En alternatif, le domaine de la basse tension (BT) est comprise : ( entre 0 V et 50 V. ( entre 50 V et 1000 V. ( entre 1000 V et 50000V. |  |  |  |
| 2 | Les zones d’environnement sont définies par rapport aux pièces nues sous tension. |  |  |  |
| 3 | En basse tension, la Distance Minimale d’Approche est de 30 cm par rapport aux pièces nues sous tension. |  |  |  |
| 4 | Pour pénétrer dans un local d’accès réservé aux électriciens, le titre d’habilitation est obligatoire. |  |  |  |
| 5 | Un local d’accès réservé aux électricien est reconnaissable : ( au triangle jaune posé sur la porte. ( par le fait que la porte soit fermée à clef. |  |  |  |
| 6 | Il y a une différence apparente (visuelle) entre un jeu de barres hors tension et un jeu de barres sous tension. |  |  |  |
| 7 | Vous reconnaissez un ouvrage électrique souterrain : ( à la grosseur de la canalisation électrique isolée ; ( à la couleur du grillage placé au-dessus de la canalisation électrique isolée. ( grâce aux indications de l’exploitant. |  |  |  |
| 8 | Vous vous approchez d’une installation 400 V alternatif dans un local d’accès réservé aux électriciens. A partir de quelle distance des pièces nues accessibles et sous tension devez-vous prendre des précautions particulières ? ( 1 m. ( 0,5 m. ( 0,3 m. |  |  |  |
| 9 | Avant d’ouvrir une tranchée, il n’est pas nécessaire de se renseigner des ouvrages placés dans le sol. |  |  |  |
| 10 | A proximité d’une canalisation électrique souterraine, la distance à partir de laquelle il faut prendre des précautions est : ( 0,5 m. ( 1 m. ( 1,5 m. |  |  |  |
| 11 | Vous travaillez dans une zone balisée. Un de vos outils tombe à l’extérieur de cette zone entre balisage et parties électriques en service. Vous : ( franchissez le balisage. ( coupez le courant et ensuite franchissez le balisage. ( en parlez à votre chargé de travaux. |  |  |  |
| 12 | En zone de voisinage renforcé BT (zone 4), le travail sans gants isolants et sans écran facial est interdit. |  |  |  |
|  | Total / 12 |

| Thème 5 : Les mesures de protection | Vrai | Faux | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Les zones d’environnement sont définies par rapport aux pièces nues sous tension. |  |  |  |
| 2 | Les équipements suivants sont des EPI : ( des outils isolés. ( des gants isolants. ( un écran facial anti-UV. ( un tapis isolant. ( une combinaison de travail en coton ignifugé. ( un casque isolant. ( des chaussures isolantes |  |  |  |
| 3 | Les équipements suivants sont des EIS : ( des outils isolés. ( un tabouret isolant. ( des gants isolants. ( un écran facial anti-UV. ( un tapis isolant. ( un casque isolant ( un cadenas de consignation. ( une étiquette de consignation. ( un VAT. ( un balisage de délimitation de l’emplacement de travail. |  |  |  |
| 4 | Les équipements suivants sont des EPC : ( des outils isolés. ( des gants isolants. ( une nappe isolante. ( un VAT. ( un balisage de délimitation de l’emplacement de travail. |  |  |  |
| 5 | Dans l’analyse globale du risque, on doit toujours privilégier les moyens de protection par : ( les EPI (Equipements de Protection Individuelle). ( les EPC (Equipements de Protection Collective). ( la consignation. |  |  |  |
| 6 | Le balisage de la zone de travail permet : ( de délimiter la zone de travail. ( d’interdire l’accès au tiers. ( de délimiter les risques. |  |  |  |
| 7 | Vous n’avez reçu aucun ordre spécifique, vous rencontrez un balisage, vous devez le considérer comme : ( une limite à ne franchir que sur ordre du chargé de travaux ? ( une limite à ne pas franchir seul ? |  |  |  |
| 8 | Qui est responsable de la sécurité collective sur le chantier ? ( chacune des personnes. ( le chargé de travaux. ( le chargé d’exploitation. |  |  |  |
| 9 | Sur le chantier, chacun est responsable de sa sécurité. |  |  |  |
| 10 | Qui doit vérifier le bon états des matériels et outillages collectif ? ( chacune des personnes. ( le chargé de travaux. ( le chargé d’exploitation. |  |  |  |
| 11 | Qui est responsable du port des protections individuelles ? ( le chargé de travaux. ( vous. ( le chargé d’exploitation. |  |  |  |
| 12 | Avant toute opération sur des installations BT mises hors tension, la vérification d’absence de tension commandée par le chargé de travaux est : ( obligatoire. ( facultative. |  |  |  |
| 13 | En BT, il est obligatoire de vérifier l’absence de tension au lieu de travail. |  |  |  |
| 14 | On peut utiliser un multimètre pour réaliser l’opération « VAT » d’une consignation. |  |  |  |
| 15 | Le fonctionnement du vérificateur d’absence de tension doit être effectué : ( avant la VAT. ( pendant la VAT. ( après la VAT. |  |  |  |
| 16 | La mise à la terre et en court-circuit protège : ( des risques d’induction. ( des retours de tension intempestifs (groupe électrogène,…). |  |  |  |
| 17 | Une mise à la terre commence par la connexion du dispositif : ( sur la partie électrique la plus proche. ( sur le circuit de terre. ( indifféremment. |  |  |  |
| 18 | La mise à la terre et en court-circuit est obligatoire en BT. |  |  |  |
| 19 | On peut éviter de mettre en place les mises à la terre et en court-circuit sur un long câble, sans tension induite ni ré-alimentation. |  |  |  |
| 20 | Pour supprimer temporairement le voisinage en BT, on peut utiliser : ( une plaque de tôle épaisse mise à la terre. ( une nappe en plastique isolant normalisé. |  |  |  |
|  | Total / 20 |

| Thème 6 : Les limites des opérations d’ordre électrique (chiffre 1) | Vrai | Faux | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Habilité B1, vous pouvez réaliser les opérations suivantes : ( des travaux d’ordre électrique hors tension. ( la consignation d’une installation. ( une intervention BT générale de maintenance. |  |  |  |
| 2 | Un B1V doit attendre les instruction du B2V avant de commencer les travaux. |  |  |  |
| 3 | Habilité B1V, vous pouvez : ( recevoir une attestation de consignation et la signer. ( effectué une intervention de dépannage. |  |  |  |
| 4 | L’habilitation H1 recouvre l’habilitation B1. |  |  |  |
| 5 | Habilité B1, vous pouvez travailler hors tension sur un ouvrage BT au voisinage d’un ouvrage HT nu et accessible sous tension. |  |  |  |
| 6 | Habilité B1, vous pouvez être désigné surveillant de sécurité électrique. |  |  |  |
| 7 | Un dépannage électrique en présence de tension BT peut être effectué par un électricien habilité B1V. |  |  |  |
| 8 | Le responsable de la sécurité collective sur le chantier est : ( chacune des personnes ( le chargé de travaux ( le chargé d’exploitation |  |  |  |
| 9 | Le responsable du balisage de la zone de travail est : ( le chargé d’exploitation ( le chargé d’intervention ( le chargé de consignation ( le chargé de travaux |  |  |  |
| 10 | Vous n’avez reçu aucun ordre spécifique, vous rencontrez un balisage, vous devez le considérer comme : ( une limite à ne franchir que sur ordre du chargé de travaux ( une limite à ne pas franchir seul |  |  |  |
| 11 | Pour travailler à 0,2 m d’une barre nue accessible, sous tension alternatif 230 V, vous devez être habilité : ( B1. ( B1V. ( Non habilité et surveillé par une personne habilité. |  |  |  |
| 12 | Avec une habilitation B1V, vous pouvez travailler hors tension sur un ouvrage BT, au voisinage d’un ouvrage HT nu accessible et sous tension. |  |  |  |
| 13 | En cas d’orage il faut arrêter les travaux sur une installation alimentée par un réseau : ( aérien et raccordé en souterrain. ( souterrain et raccordé en aérien. ( souterrain et raccordé en souterrain. |  |  |  |
| 14 | Le permutation de deux conducteurs sur la plaque à bornes d’une pompe est une opération d’ordre électrique. |  |  |  |
|  | Total / 14 |

| Thème 7 : Les procédures | Vrai | Faux | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | En cas d’accident d’origine électrique, la première opération à effectuer est : ( secourir la victime ( couper ou faire couper le courant ( donner l’alerte |  |  |  |
| 2 | En cas d’électrisation, donner l’ordre des opérations à effectuer : ( secourir la victime ( donner l’alerte ( couper ou faire couper le courant |  |  |  |
| 3 | Donner dans l’ordre (1 à 5) la procédure complète de vérification d’absence de tension : 1- Mise à la terre et en court-circuit. 2- Séparation . 3- Identification. 4- Vérification d’absence de tension 5- Condamnation. | Numéros |  |
|  | Total / 3 |

# Text boxes

Nombre d’erreurs sur les questions fondamentales :               Pourcentage de réussite :

EPREUVE THEORIQUE

HABILITATION B1-B1V

NOM :

Prénom :

Classe :

Date :