EXERCICE N°1

On désire alimenter un moteur permettant d’entraîner un ventilateur.

Le moteur absorbe 11 A sous 400 V.

Le contacteur est alimenté en courant alternatif.

Le contacteur fonctionne, 8 heures par jour, 5 jours sur 7, en effectuant 150 manoeuvres par

heure. ( 1 mois = 30 jours )

L’installation est implantée à 4200 m d’altitude.

1) Donner la catégorie d’emploi.

La catégorie d’emploi est AC3

2) Combien de manoeuvres effectue t-il en 1 an et 5 mois ?

1 an et 5 mois : 17 mois = 30 x 17 = 510 jours. 5 jours sur 7 donc : ( 510 x 5 ) / 7 = 364 jours ( jours entiers ) 1 jour : 150 x 8 = 1200 manoeuvres. donc on obtient : 364 x 1200 = 436 800 manoeuvres

3) Quel est la valeur du courant absorbée par le contacteur ?

l’altitude est de 1200 m au dessus de 3000 m donc on a 12 %. I = (11 x 12 ) / 100 = 1,32 A à oter de 11 A I = 11 - 1,32 = 9,68 A

4) Si la référence du contacteur est LC1 D18, combien de manoeuvres pourra t-il effectuer au maximum ?

il peut effectuer 4,5 millions de manoeuvres

5) Combien de temps pourra t-il alors fonctionner sans remplacement ? ( année, mois, jour )

1 jour : 1200 manoeuvres donc 4 500 000 / 1200 = 3750 jours ( jours entiers ) 5 jours sur 7 donc : ( 3750 x 5 ) / 7 = 2678 jours ( jours entiers ) nombres de mois : 2678 / 30 = 89 mois et reste 8 jours. donc : 7 ans 5 mois 8 jours