CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques

EP2 – Réalisation

## GRILLE D’ÉVALUATION – REALISATION (câblage)

| Compétences | Critères d’évaluation | Evaluation |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0 erreur / oui (C2-2) | 1 erreur | 2 erreurs | > 2 erreurs / non (C2-2) |
| C2-2 Organisation du poste de travail | Travail organisé (tracés - implantation - câblage, dans l’ordre) |  |  |  |  |
|  | Chantier propre |  |  |  |  |
|  | Poste de travail rangé (outils, matériels) |  |  |  |  |
|  | Tenue de chantier adaptée |  |  |  |  |
|  | Tri sélectif des déchets (cuivre, plastique, BA13…) |  |  |  |  |
| C2-3 Tracer le cheminement des canalisations et l’emplacement des matériels | Tracés du cheminement des canalisations conformes au plan |  |  |  |  |
|  | Tracés de l’emplacement des matériels corrects |  |  |  |  |
| C2-4 Façonner les supports | Découpes moulure et IRL nettes et à la bonne longueur |  |  |  |  |
|  | Mise en place des obturateurs pour gaines ICTA (étanchéité à l’air) |  |  |  |  |
| C2-5 Assembler les supports et les canalisations | Assemblage boîte d’encastrement - gaine ICTA étanche à l’air |  |  |  |  |
|  | Assemblage hublot - câble assure l’étanchéité |  |  |  |  |
| C2-6 Placer et fixer les matériels | Matériels placés conformément aux cotes |  |  |  |  |
|  | Matériels de niveau |  |  |  |  |
|  | Matériels solidement fixés |  |  |  |  |
| C2-8 Repérer les matériels électriques, les conducteurs | Protections du tableau de répartition repérées |  |  |  |  |
|  | Couleurs des conducteurs conformes à la norme |  |  |  |  |
| C2-10 Câbler et raccorder les différents composants | Circuit sonnette | Câblage conforme au schéma |  |  |  |  |
|  |  | Section des conducteurs conforme à la norme |  |  |  |  |
|  |  | Bon serrage des vis |  |  |  |  |
|  |  | Conducteurs correctement dénudés |  |  |  |  |
|  | Circuit éclairage (extérieur) | Câblage conforme au schéma |  |  |  |  |
|  |  | Section des conducteurs conforme à la norme |  |  |  |  |
|  |  | Bon serrage des vis |  |  |  |  |
|  |  | Conducteurs correctement dénudés |  |  |  |  |
|  | Circuit éclairage (couloir) | Câblage conforme au schéma |  |  |  |  |
|  |  | Section des conducteurs conforme à la norme |  |  |  |  |
|  |  | Bon serrage des vis |  |  |  |  |
|  |  | Conducteurs correctement dénudés |  |  |  |  |
|  | Circuit éclairage (accueil) | Câblage conforme au schéma |  |  |  |  |
|  |  | Section des conducteurs conforme à la norme |  |  |  |  |
|  |  | Bon serrage des vis |  |  |  |  |
|  |  | Conducteurs correctement dénudés |  |  |  |  |
|  | Circuit prise de courant | Câblage conforme au schéma |  |  |  |  |
|  |  | Section des conducteurs conforme à la norme |  |  |  |  |
|  |  | Bon serrage des vis |  |  |  |  |
|  |  | Conducteurs correctement dénudés |  |  |  |  |
|  | Boîte pour combles | Conducteurs suffisamment longs |  |  |  |  |
|  |  | Conducteurs correctement rangés |  |  |  |  |
|  | Tableau de répartition | Conducteurs suffisamment longs |  |  |  |  |
|  |  | Esthétique du tableau correcte |  |  |  |  |
| Nombre de croix et « oui ou non » par colonne |  |  |  |  |
| Poids affecté par colonne | 3 points | 2 points | 1 point | 0 point |
| Total par colonne |  |  |  |  |
| Total réalisation câblage | / 120 |

GRILLE D’ÉVALUATION - MISE EN SERVICE

TESTS FONCTIONNELS ET REGLAGES

▪ Vérification de la continuité électrique de PE

| Réglage | Valeur attendue | Valeur mesurée | Conforme | EPI * | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / 1 | / 1,5 | / 2 | / 1,5 | / 1 | / 7 |

▪ Vérification d’absence de court-circuit

| Réglage | Valeur attendue | Valeur mesurée | Conforme | EPI * | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / 1 | / 1,5 | / 2 | / 1,5 | / 1 | / 7 |

▪ Contrôle de l’isolement

| Réglage | Valeur attendue | Valeur mesurée | Conforme | EPI * | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / 1 | / 1,5 | / 2 | / 1,5 | / 1 | / 7 |

▪ Contrôle des tensions d’alimentation

| Réglage | Valeur attendue | Valeur mesurée | Conforme | EPI * | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / 1 | / 1,5 | / 2 | / 1,5 | / 1 | / 7 |

▪ Réglage de l’interrupteur horaire

| Plage de déclenchement de l’interrupteur horaire | Heures de réglage | Réglage effectué | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| / 0,5 | / 0,5 | / 2 | / 3 |

* L’évaluation porte sur la pertinence du port des E.P.I.

| Total tests fonctionnnels et réglages | / 31 |
| --- | --- |

MISE EN SERVICE FONCTIONNELLE

| Vérification du fonctionnement de l’installation (Q1, Q2, Q3, Q4 et Q5 enclenchés) | Oui | Non |
| --- | --- | --- |
| Protection des personnes | Appui sur « T » (test) de Q1 : - déclenchement de Q1, - coupure de tous les circuits. |  |  |
| Circuit sonnette | Appui sur S1 : sonnerie H1 alimentée. |  |  |
|  | Q2 déclenché : coupure du circuit sonnette. |  |  |
| Circuit éclairage | Couloir (va-et-vient) | Appui sur S2 : lampe L1 allumée (ou éteinte). |  |  |
|  |  | Appui sur S3 : lampe L1 éteinte (ou allumée). |  |  |
|  |  | Q3 déclenché : coupure du circuit éclairage couloir. |  |  |
|  | Accueil (télérupteur) | Appui sur S4 ou S5 ou S6 : lampes L2 et L3 allumées. |  |  |
|  |  | Appui sur S4 ou S5 ou S6 : lampes L2 et L3 éteintes. |  |  |
|  |  | Q3 déclenché : coupure du circuit éclairage accueil. |  |  |
|  | Extérieur (inter. horaire) | Forçage à 1 : lampe L4 allumée. |  |  |
|  |  | Forçage à 0 : lampe L4 éteinte. |  |  |
|  |  | Q3 déclenché : coupure du circuit éclairage extérieur. |  |  |
| Circuit volet roulant | Appui sur S7 « ▲ » : montée du volet roulant. |  |  |
|  | Appui sur S7 « 0 » : arrêt du volet roulant. |  |  |
|  | Appui sur S7 « ▼ » : descente du volet roulant. |  |  |
|  | Q4 déclenché : coupure du circuit volet roulant. |  |  |
| Circuit prises de courant | Branchement d’un récepteur sur PC1 : récepteur alimenté. |  |  |
|  | Q5 déclenché : coupure du circuit prise de courant. |  |  |
| Nombre de croix par colonne |  |  |
| Poids affecté par colonne | 1 point | 0 point |
| Total par colonne |  |  |
| Total mise en service fonctionnelle | / 19 |

GRILLE D’ÉVALUATION - REALISATION (préparation d’une tête de câble)

| Compétence | Critères d’évaluation | Oui | Non |
| --- | --- | --- | --- |
| C2.19 - Préparer les matériels et organiser son poste de travail | Outillages nécessaires à la réalisation de la tête de câble BT correctement choisis |  |  |
|  | Poste de travail nettoyé et rangé |  |  |
| C2.21 - Accomplir les opérations mécaniques mettant en œuvre l’outillage adapté à des sections du domaine de la BT ou de la HTA | Cotes de dénudage du câble respectées |  |  |
|  | Coupes circulaires propres |  |  |
|  | Gaine des phases non abîmée |  |  |
|  | Feuillard correctement enlevé |  |  |
|  | Chignon correctement réalisé |  |  |
|  | Mise en place et rétractation correctes de la GRN 50-150 sur le neutre |  |  |
|  | Mise en place correcte de l’extrémité E4R 50-150 |  |  |
|  | Rétractation correcte de l’extrémité E4R 50-150 |  |  |
| Nombre de croix par colonne |  |  |
| Poids affecté par colonne | 3 points | 0 point |
| Total par colonne |  |  |
| Total réalisation tête de câble BT | / 30 |

TABLEAU RECAPITULATIF

| Réalisation câblage | Note : / 120 |
| --- | --- |
| Tests fonctionnels et réglages | Note : / 31 |
| Mise en service fonctionnelle | Note : / 19 |
| Préparation tête de câble | Note : / 30 |
| Total | Note : / 200 |
|  | Note : / 20 |