CAP

PrÉparation et rÉalisation

d’ouvrages Électriques

Session : 2014

EP2 – Réalisation

Durée : 7h00	Coef. : 8

# DOSSIER DE PRÉPARATION

# À DESTINATION

# DES CENTRES D’EXAMEN

MATIÈRE D’ŒUVRE

1ère partie : réalisation (câblage)

| Désignation | Marque ou équivalent | Référence | Quantité par candidat |
| --- | --- | --- | --- |
| Coffret modulaire encastré 1 rangée - 12 + 2 modules | Legrand | 0 015 11 | 1 |
| Interrupteur différentiel 30 mA - 40 A - type AC arrivée et départ haut | Legrand | 4 116 11 | 1 |
| Disjoncteur 20 A - courbe C - uni + neutre 230 V~ | Legrand | 4 068 70 | 1 |
| Disjoncteur 16 A - courbe C - uni + neutre 230 V~ | Legrand | 4 068 69 | 2 |
| Disjoncteur 2 A - courbe C - uni + neutre 230 V~ | Legrand | 4 068 62 | 1 |
| Sonnerie modulaire - 230 V~ | Legrand | 0 041 07 | 1 |
| Télérupteur modulaire standard - unipolaire 16 A - 230 V~ - 1F | Legrand | 4 124 08 | 1 |
| Interrupteur horaire programmable standard - 1 sortie 250 V~ - digital | Legrand | 0 037 05 | 1 |
| Poussoir inverseur Céliane - 6 A - contact NO + NF | Legrand | 0 670 31 | 3 |
| Interrupteur va-et-vient Céliane - 10 AX - 230 V~ | Legrand | 0 670 01 | 2 |
| Commande de volet roulant Céliane - 6 A - 250 V~ - interrupteur | Legrand | 0 676 01 | 1 |
| Boîte cloison sèche Ecobatibox - monoposte - Ø 67 mm - prof. 50 mm | Legrand | 0 800 31 | 6 |
| Plaque Céliane - 1 poste - blanc | Legrand | 0 686 31 | 6 |
| Support universel Batibox - 1 poste - pour 2 modules | Legrand | 0 802 51 | 6 |
| Enjoliveur Céliane - pour poussoir - blanc | Legrand | 0 680 01 | 3 |
| Enjoliveur Céliane - pour va-et-vient - blanc | Legrand | 0 680 01 | 2 |
| Enjoliveur Céliane - pour interrupteur de volet roulant - blanc | Legrand | 0 681 51 | 1 |
| Bouton-poussoir porte-étiquette IP 30 - IK 06 - classe II | Legrand | 0 416 45 | 1 |
| Lampe tube à néon 230 V - 0,5 mA | Legrand | 0 898 21 | 1 |
| Hublot étanche rond avec couronne de finition - IP 54 - culot E27 | Legrand | 0 624 27 | 1 |
| Boîte point de centre DCL Ecobatibox - étanche à l’air - prof 50 mm | Legrand | 0 893 77 | 3 |
| Boîte pour combles - cloison sèche - carrée - dim. 190 × 190 × 80 mm | Legrand | 0 893 81 | 1 |
| Prise de courant saillie 16 A - 2P + T avec éclips de protection | Legrand | 0 861 27 | 1 |
| Cadre app. saillie 1 poste - pose le long de la moulure ép. 12,5 mm | Legrand | 0 314 04 | 1 |
| Angle plat variable pour moulure DLPlus 32 × 12,5 mm - blanc | Legrand | 0 302 53 | 1 |
| Embout pour moulure DLPlus 32,5 × 12,5 mm - blanc | Legrand | 0 312 03 | 1 |
| Moulure DLPlus 32 × 12,5 mm - 1 comp. - longueur 3 m - blanc | Legrand | 0 333 11 | 1 |
| Lyre pour tubes IRL Ø 16 mm - gris | Legrand | 0 313 60 | 4 |
| Capot d’extrémité pour peignes unipolaire universel | Legrand | 4 049 89 | 4 |
| Borne connex. sans vis Nylbloc auto pour 2 fils - 24 A - 450 V~ - gris | Legrand | 0 343 22 | 14 |
| Borne connex. sans vis Nylbloc auto pour 3 fils - 24 A - 450 V~ - oran. | Legrand | 0 343 23 | 1 |
| Borne connex. sans vis Nylbloc auto pour 5 fils - 24 A - 450 V~ - bleu | Legrand | 0 343 25 | 2 |
| Borne connex. sans vis Nylbloc auto pour 8 fils - 24 A - 450 V~ - gris | Legrand | 0 343 28 | 2 |
| Douille DCL compacte - culot E27 | Legrand | 0 601 35 | 3 |
| Kits obturateurs Ecobatibox pour conduits annelés - Ø 20 mm | Legrand | 0 800 20 | 12 |
| Moulure DLPlus 32 × 12,5 mm - 1 comp. - longueur 3 m - blanc | Legrand | 0 333 11 | 1 |
| Plaque de BA13 2 m × 1,2 m |  |  | 2,5 |
| Lampe à culot E27 |  |  | 4 |
| Tube IRL Ø 16 mm - 3 ml |  |  | 1 ml |
| Câble U1000R2V 3G 1,5 - 100 ml |  |  | 6 ml |
| Câble U1000R2V 3G 2,5 - 100 ml |  |  | 5 ml |
| Gaine ICTA 3422 - Ø 20 mm - 100 ml |  |  | 20 ml |
| Conducteur H07V-U 1,5 mm2 rouge - 100 ml |  |  | 20 ml |
| Conducteur H07V-U 1,5 mm2 bleu - 100 ml |  |  | 10 ml |
| Conducteur H07V-U 1,5 mm2 bicolore vert/jaune - 100 ml |  |  | 10 ml |
| Conducteur H07V-U 1,5 mm2 noir - 100 ml |  |  | 8 ml |
| Conducteur H07V-U 1,5 mm2 ivoire - 100 ml |  |  | 12 ml |
| Conducteur H07V-U 1,5 mm2 violet - 100 ml |  |  | 10 ml |
| Conducteur H07V-U 1,5 mm2 marron - 100 ml |  |  | 3 ml |
| Conducteur H07V-U 1,5 mm2 orange - 100 ml |  |  | 3 ml |
| Cartouche de colle tous matériaux (plâtre, bois...) - 280 ml - blanc |  |  | 50 ml |
| Cheville Nylon à visser sans perçage (autoforeuse) - boîte de 100 |  |  | 12 |
| Vis Ø 4,5 mm × 30 mm pour cheville Nylon - boîte de 150 |  |  | 12 |
| Vis Ø 3,5 mm × 25 mm pour plaque de BA 13 - boîte de 200 |  |  | 8 |

2ème partie : réalisation (préparation de la tête de câble BT)

| Désignation | Marque ou équivalent | Référence | Quantité par candidat |
| --- | --- | --- | --- |
| Câble synthétique NFC 33.210 H1-XDV- AS 3×95 mm2 + 50 mm2 | Nexans | 10044005 | 1 ml |
| Extrémité thermorétractable E4R 50 -150 | 3M | 82915 | 1 |
| Gaine thermorétractable GRN 50 -150 - rouleau de 10 mètres | 3M | 82960 | 0,8 ml |

La marque « 3M » est recommandée pour :

- l’extrémité thermorétractable E4R 50-150,

- la gaine thermorétractable GRN 50-150.

###### DEVIS ESTIMATIF DES FOURNITURES

1ère partie : réalisation (câblage)

| Désignation | Marque ou équivalent | Référence | Quantité par candidat | Prix unitaire HT | Prix total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coffret modulaire encastré 1 rangée - 12 + 2 modules | Legrand | 0 015 11 | 1 | 114 | 114 |
| Interrupteur différentiel 30 mA - 40 A - type AC arrivée et départ haut | Legrand | 4 116 11 | 1 | 88,5 | 88,5 |
| Disjoncteur 20 A - courbe C - uni + neutre 230 V~ | Legrand | 4 068 70 | 1 | 28,3 | 28,3 |
| Disjoncteur 16 A - courbe C - uni + neutre 230 V~ | Legrand | 4 068 69 | 2 | 25,6 | 51,2 |
| Disjoncteur 2 A - courbe C - uni + neutre 230 V~ | Legrand | 4 068 62 | 1 | 33,4 | 33,4 |
| Sonnerie modulaire - 230 V~ | Legrand | 0 041 07 | 1 | 29,2 | 29,2 |
| Télérupteur modulaire standard - unipolaire 16 A - 230 V~ - 1F | Legrand | 4 124 08 | 1 | 34,7 | 34,7 |
| Interrupteur horaire programmable standard - 1 sortie 250 V~ - digital | Legrand | 0 037 05 | 1 | 116 | 116 |
| Poussoir inverseur Céliane - 6 A - contact NO + NF | Legrand | 0 670 31 | 3 | 10,2 | 30,6 |
| Interrupteur va-et-vient Céliane - 10 AX - 230 V~ | Legrand | 0 670 01 | 2 | 6 | 12 |
| Commande de volet roulant Céliane - 6 A - 250 V~ - interrupteur | Legrand | 0 676 01 | 1 | 25,4 | 25,4 |
| Boîte cloison sèche Ecobatibox - monoposte - Ø 67 mm - prof. 50 mm | Legrand | 0 800 31 | 6 | 2,06 | 12,36 |
| Plaque Céliane - 1 poste - blanc | Legrand | 0 686 31 | 6 | 1,73 | 10,38 |
| Support universel Batibox - 1 poste - pour 2 modules | Legrand | 0 802 51 | 6 | 1,69 | 10,14 |
| Enjoliveur Céliane - pour poussoir - blanc | Legrand | 0 680 01 | 3 | 1,2 | 3,6 |
| Enjoliveur Céliane - pour va-et-vient - blanc | Legrand | 0 680 01 | 2 | 1,2 | 2,4 |
| Enjoliveur Céliane - pour interrupteur de volet roulant - blanc | Legrand | 0 681 51 | 1 | 7,74 | 7,74 |
| Bouton-poussoir porte-étiquette IP 30 - IK 06 - classe II | Legrand | 0 416 45 | 1 | 20,1 | 20,1 |
| Lampe tube à néon 230 V - 0,5 mA | Legrand | 0 898 21 | 1 | 4,17 | 4,17 |
| Hublot étanche rond avec couronne de finition - IP 54 - culot E27 | Legrand | 0 624 27 | 1 | 35,5 | 35,5 |
| Boîte point de centre DCL Ecobatibox - étanche à l’air - prof 50 mm | Legrand | 0 893 77 | 3 | 8,12 | 24,36 |
| Boîte pour combles - cloison sèche - carrée - dim. 190 × 190 × 80 mm | Legrand | 0 893 81 | 1 | 40,7 | 40,7 |
| Prise de courant saillie 16 A - 2P + T avec éclips de protection | Legrand | 0 861 27 | 1 | 5,47 | 5,47 |
| Cadre app. saillie 1 poste - pose le long de la moulure ép. 12,5 mm | Legrand | 0 314 04 | 1 | 4,09 | 4,09 |
| Angle plat variable pour moulure DLPlus 32 × 12,5 mm - blanc | Legrand | 0 302 53 | 1 | 4,25 | 4,25 |
| Embout pour moulure DLPlus 32,5 × 12,5 mm - blanc | Legrand | 0 312 03 | 1 | 1,56 | 1,56 |
| Moulure DLPlus 32 × 12,5 mm - 1 comp. - longueur 3 m - blanc | Legrand | 0 333 11 | 1 | 3,45 | 3,45 |
| Lyre pour tubes IRL Ø 16 mm - gris | Legrand | 0 313 60 | 4 | 0,395 | 1,58 |
| Capot d’extrémité pour peignes unipolaire universel | Legrand | 4 049 89 | 4 | 0,523 | 2,092 |
| Borne connex. sans vis Nylbloc auto pour 2 fils - 24 A - 450 V~ - gris | Legrand | 0 343 22 | 14 | 0,284 | 3,976 |
| Borne connex. sans vis Nylbloc auto pour 3 fils - 24 A - 450 V~ - oran | Legrand | 0 343 23 | 1 | 0,323 | 0,323 |
| Borne connex. sans vis Nylbloc auto pour 5 fils - 24 A - 450 V~ - bleu | Legrand | 0 343 25 | 2 | 0,397 | 0,794 |
| Borne connex. sans vis Nylbloc auto pour 8 fils - 24 A - 450 V~ - gris | Legrand | 0 343 28 | 2 | 0,815 | 1,63 |
| Douille DCL compacte - culot E27 | Legrand | 0 601 35 | 3 | 4,46 | 13,38 |
| Kits obturateurs Ecobatibox pour conduits annelés - Ø 20 mm | Legrand | 0 800 20 | 12 | 0,659 | 7,908 |
| Moulure DLPlus 32 × 12,5 mm - 1 comp. - longueur 3 m - blanc | Legrand | 0 333 11 | 1 | 4,85 | 4,85 |
| Plaque de BA13 2 m × 1,2 m |  |  | 2,5 | 7,25 | 18,125 |
| Lampe à culot E27 |  |  | 4 | 1,9 | 7,6 |
| Tube IRL Ø 16 mm - 3 ml |  |  | 1 ml | 1,25 | 0,416 |
| Câble U1000R2V 3G 1,5 - 100 ml |  |  | 6 ml | 57,92 | 3,475 |
| Câble U1000R2V 3G 2,5 - 100 ml |  |  | 5 ml | 82,9 | 4,15 |
| Gaine ICTA 3422 - Ø 20 mm - 100 ml |  |  | 20 ml | 40,24 | 8,05 |
| Conducteur H07V-U 1,5 mm2 rouge - 100 ml |  |  | 20 ml | 14,42 | 2,854 |
| Conducteur H07V-U 1,5 mm2 bleu - 100 ml |  |  | 10 ml | 14,42 | 1,442 |
| Conducteur H07V-U 1,5 mm2 bicolore vert/jaune - 100 ml |  |  | 10 ml | 14,42 | 1,442 |
| Conducteur H07V-U 1,5 mm2 noir - 100 ml |  |  | 8 ml | 14,42 | 1,154 |
| Conducteur H07V-U 1,5 mm2 ivoire - 100 ml |  |  | 12 ml | 14,42 | 1,73 |
| Conducteur H07V-U 1,5 mm2 violet - 100 ml |  |  | 10 ml | 14,42 | 1,442 |
| Conducteur H07V-U 1,5 mm2 marron - 100 ml |  |  | 3 ml | 14,42 | 0,433 |
| Conducteur H07V-U 1,5 mm2 orange - 100 ml |  |  | 3 ml | 14,42 | 0,433 |
| Cartouche de colle tous matériaux (plâtre, bois...) - 280 ml - blanc |  |  | 50 ml | 9,59 | 1,71 |
| Cheville Nylon à visser sans perçage (autoforeuse) - boîte de 100 |  |  | 12 | 12 | 1,44 |
| Vis Ø 4,5 mm × 30 mm pour cheville Nylon - boîte de 150 |  |  | 12 | 6 | 0,48 |
| Vis Ø 3,5 mm × 25 mm pour plaque de BA 13 - boîte de 200 |  |  | 8 | 5,49 | 0,22 |
| Prix total HT par candidat (en euros) | 846,7 |

2ème partie : réalisation (préparation de la tête de câble BT)

| Désignation | Marque ou équivalent | Référence | Quantité par candidat | Prix unitaire HT | Prix total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câble synthétique NFC 33.210 H1-XDV-AS 3×95 mm2 + 50 mm2 | Nexans | 10044005 | 1 ml | 13 | 13 |
| Extrémité thermorétractable E4R 50 -150 | 3M | 82915 | 1 | 8,5 | 8,5 |
| Gaine thermorétractable GRN 50 -150 - rouleau de 10 mètres | 3M | 82960 | 0,8 ml | 13,36 | 1.069 |
| Prix total HT par candidat (en euros) | 22,57 |

###### PRÉPARATION

A effectuer par le centre d’examen avant l’épreuve

Liste du matériel à préparer par poste de travail :

▪ Poste de travail 3D

Réaliser le poste de travail 3D en plaques de BA13 suivant le modèle ci-dessous :

Prendre par poste de travail :

- 2 plaques de BA13 2 m × 1,2 m : « partie verticale » du poste 3D,

- 1 partie de plaque de BA13 : « partie supérieure » du poste 3D.

▪ Boîte pour combles

Fixer la boîte pour combles suivant les cotes ci-dessous :

▪ Coffret de répartition

Pré-découper l’emplacement du coffret de répartition (ne pas l’implanter) suivant les cotes ci-dessous.

Réaliser les orifices permettant le passage des gaines ICTA et du câble U1000 R2V 3G2,5 dans le coffret de répartition.

Implanter :

- 3 gaines ICTA Ø 20 mm repérées :

  - circuit éclairage,

  - circuit volet roulant,

  - circuit sonnette,

- 1 câble U1000 R2V 3G2,5 repéré : circuit prise de courant,

- 1 câble H05 VV-F 4G0,75 (connecté au volet roulant ou au boîtier de simulation) repéré : volet roulant.

▪ Volet roulant ou boîtier de simulation

Relier un volet roulant au câble H05 VV-F 4G0,75 venant de la boîte pour combles.

Possibilité d’utiliser un boîtier de simulation du volet roulant (à réaliser) constitué par deux lampes : une lampe simule la montée et l’autre lampe simule la descente.

ÉQUIPEMENT ET OUTILLAGE

A fournir par le centre d’examen

Pour la 1ère partie :

Réalisation :

Par candidat :

▪ une règle aluminium 1 mètre (pour faciliter les tracés),

▪ une perceuse portative,

▪ une scie cloche Ø 67 mm,

▪ un embout cruciforme,

▪ un foret Ø 10 mm,

▪ une pince coupe tube-moulure,

▪ un pistolet à colle équipé d’une cartouche de colle tous matériaux,

▪ un tire-fils,

▪ un rouleau de ruban adhésif,

▪ un marqueur noir indélébile (repérage des gaines),

▪ une plate-forme de travail en hauteur (travail dans la boîte pour combles),

▪ les notices techniques du télérupteur et de l’interrupteur horaire.

Pour l’ensemble des candidats :

▪ un balai,

▪ une pelle,

▪ une poubelle « cuivre »,

▪ une poubelle « plastique »,

▪ une poubelle « BA13 ».

Mise en service :

▪ un contrôleur d’installation,

▪ les E.P.I. (casque avec écran facial anti-UV, gants isolants) et E.P.C. (tapis isolant) nécessaires pour réaliser la mise en service.

Pour la 2ème partie (préparation de la tête de câble BT) :

▪ un établi avec un étau,

▪ une pince PG3-BT,

▪ une pince Pintel4-BT,

▪ un pistolet à air chaud,

▪ une paire de gants de protection.

# Text boxes

Hauteur : 2 m

Largeur : 1,2 m

Hauteur : 2 m

Largeur : 1,2 m

Pistolet à air chaud

400

Boîte pour combles

Vue de dessus du poste 3D

550

400

Emplacement du coffret de répartition

Circuit volet roulant

Câble H05 VV-F 4G0,75

Partie verticale du poste 3D

Plaque de BA13 n°1

Circuit PC

Circuit sonnette

Circuit éclairage

1600

Pince Pintel4-BT

Boîte pour combles

Partie supérieure du poste 3D

Plaque de BA13 n°1

Volet roulant

Plaque de BA13 n°2

Pince PG3-BT

90°

3 gaines ICTA Ø 20 mm

1 câble U1000 R2V 3G2,5

Circuit volet roulant

Plaque de BA13 n°2