Nous allons voir comment obtenir la somme de plusieurs grandeurs sinusoïdales.

I-/ EXPERIENCE

1-/ Montage d’expérimentation

Nous alimentons un moteur asynchrone triphasé couplé en étoile sous un  réseau triphasé 3 ( 400 V.

Le montage permet de relever :

- les valeurs efficaces U12, V1N et V2N,

- les oscillogrammes de u12(t), de v1N(t) et v2N(t).

2-/ Relevés

a-/ Tensions instantanées

b-/ Tensions efficaces

| Tension efficace U12 (V) | Tension efficace V1N (V) | Tension efficace V2N (V) |
| --- | --- | --- |

3-/ Analyses

D’après la loi des mailles : u12(t) + v2N(t) – v1N(t) = 0

( u12(t) = v1N(t) – v2N(t)

La grandeur somme u12(t) = v1N(t) – v2N(t) est bien sinusoïdale de même période T (donc de même fréquence) que les tensions v1N(t) et v2N(t).

On remarque que :

- les valeurs efficaces ne s’additionne pas,

- les valeurs maximales ne s’additionnent pas,

- les phases à l’origine sont différentes (les trois sinusoïdes coupent l’axe des temps à des instants différents).

II-/ SOMME DE GRANDEURS SINUSOÏDALES

1-/ Etude mathématique

L’étude mathématique peut conduire à la détermination du graphe de u12(t) dans le temps. On détermine u12(t) à partir des tensions partielles v1N(t) et v2N(t) : u12(t) = v1N(t) - v2N(t).

v1N(t) = 230 ( 2 sin 100(t 	v2N(t) = 230 ( 2 sin ( 100(t – (2(/3))

| t (s) | v1N(t) (V) | v2N(t) (V) | u12(t) (V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | - 282 | 282 |
| 0,002 | 191 | -323 | 514 |
| 0,004 | 309 | -242 | 551 |
| 0,005 | 325 | -163 | 488 |
| 0,006 | 309 | -68 | 377 |
| 0,008 | 191 | 132 | 59 |
| 0,01 | 0 | 281 | -281 |
| 0,012 | -191 | 323 | 514 |
| 0,014 | -309 | 242 | 551 |
| 0,015 | -325 | 163 | 488 |
| 0,016 | -309 | 68 | 377 |
| 0,018 | -191 | -132 | -59 |
| 0,020 | 0 | -282 | 282 |
| 0,022 | 191 | -323 | 514 |
| 0,024 | 309 | -242 | 551 |

La courbe de u12(t) est obtenue en reportant les coordonnées de chaque point sur le graphique.

Sur le tracé de u12(t), la lecture de Û12 = 565 V permet de retrouver la valeur efficace :

U12 = Û12 / (2 = 565 / (2 = 400 V.

La valeur de la phase à l’origine est trouvée à partir du décalage t0 de u12(t) par rapport à v1N(t) :

On mesure t0 = 1,66 ms.

( (u = 2 ( ( ( (t0 / T) = 2 ( ( ( (1,66 / 20) = ( / 6

( u12(t) = 400 ( 2 sin ( 100(t + ((/6))

Cette méthode est longue et fastidieuse ; il existe aussi une méthode graphique, dite « méthode de Fresnel » que nous utiliserons plus volontiers.

2-/ Méthode de Fresnel

Méthodologie à utiliser :

| Ecrire a relation vectorielle | U12 = V1N - V2N |
| --- | --- |
| Tracer les vecteurs de chaque grandeur partielle | Il faut connaître V1 et (v1, V2 et (v2 V1 = 230 V, (v1 = 0, V2 = 230 V, (v2 = - 2( / 3 |
| Effectuer la somme vectorielle | Obtention de U12 |
| Lire la valeur efficace à partir de la norme du vecteur somme | ║U12║= ? cm avec l’échelle du graphique, on détermine U12 ║U12║= 8 cm ( U12 = 400 V |
| Mesurer la phase à l’origine | Utiliser un rapporteur (u12 = 30° = ( / 6 |

III-/ CONCLUSION

Si u1(t) et u2(t) sont deux tensions sinusoïdales de même fréquence f, la tension u(t) = u1(t) + u2(t) est une fonction sinusoïdale de fréquence f dont le vecteur générateur est la somme des vecteurs représentatifs de ces tensions : U = U1 + U2

Les valeurs efficaces ne s’additionne pas : U ≠ U1 + U2

Les valeurs maximales ne s’additionnent pas : Û ≠ Û1 + Û2.

Evidemment, la règle s’applique aux courants et la loi des nœuds peut s’écrire vectoriellement :

# Text boxes

SOMME DE GRANDEURS SINUSOÏDALES

1ère baccalauréat Pro. ELEEC

Y2

BT

Y1

3 / 3

L2

6 / 6

U12

i(t) = i1(t) + i2(t) ( I = I1 + I2

u(t) = u1(t) + u2(t) ( U = U1 + U2

1 / 6

2 / 6

3 / 6

4 / 6

N

L3

1 cm ( 50 V

L1

Origine trigonométrique

0

U31

U23

5 / 6

V

V

V

V1N

V2N

V3N