Au démarrage, un moteur électrique doit vaincre le couple résistant de la charge mais aussi l’inertie de celle-ci ainsi que celle de son propre rotor.

Inertie : résistance de la matière (masse) au mouvement qu’on lui impose.

Au démarrage, le moteur obéit aux équations fondamentales de la dynamique suivantes :

avec :

En régime établi, Tacc (couple accélérateur) devient nul puisqu’il n’y a plus de variation de .

La formule devient alors :

Le couple moteur est égal au couple résistant

La vitesse permanente est la vitesse d’un moteur

lancée depuis suffisamment longtemps pour que

sa vitesse soit stabilisée (vide ou nominale).

On ne s’est pas intéressé à son démarrage.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Le couple accélérateur est donné par la

différence entre le moment du couple moteur

et le moment du couple résistant.

La vitesse se stabilise quand le couple d’accélé-

ration devient nul, c'est-à-dire au moment ou les

courbes des moments se rejoignent.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

# Text boxes

d : fréquence de rotation en rad/s

dt : temps en seconde (s)

J : inertie en kg.m², qui dépend de la masse de la charge entraînée par le moteur.

T moteur

Vitesse permanente

T résistant

T moteur

TM = TR

T accélération

T résistant

TM : moment du couple moteur

TR : moment du couple résistant

TAcc : moment du couple accélérateur

TM = Tacc + TR