Définition :

Pour effectuer des travaux ou des interventions hors tension, il faut préalablement consigner l’ouvrage sur lequel on travaille ( coupure de l’alimentation en énergie ).

Cette tâche de consignation est réservée

exclusivement au chargé de consignation ( BC )

dans le cas de travaux et au chargé d’interventions

( BR ) dans le cas d’une intervention.

La consignation consiste  à mettre hors tension une partie ou la totalité d’un ouvrage électrique.

Elle comprend 4 étapes :

Etape 1 : Séparation de l’ouvrage des sources de tension. On ouvre l’organe de séparation pour mettre l’ouvrage hors tension ( sectionneur, interrupteur sectionneur, disjoncteur, etc… ).

Etape 2 : Condamnation en position d’ouverture des organes de séparation. Personne ne peut alors remettre l’ouvrage sous tension pendant les travaux.

Etape 3 : Sur le lieu de travail, identification de l’ouvrage pour être certain que les travaux seront bien exécutés sur l’ouvrage mis hors tension ( schémas ).

Etape 4 : Vérification d’Absence des Tension ( VAT ) immédiatement suivie, dans les cas prévus, de la mise à la terre et en court-circuit ( MALT ) qui n’est pas obligatoire en BTA.

Vérificateur d’Absence de tension :                                                    Attestation de consignation :

Un B1V peut être amené à effectuer

une consignation sous la responsabilité d’un BC ou d’un BR dans le cadre de sa formation.

Il faut toujours vérifier l’état du VAT juste avant et juste

après avoir effectué la vérification d’absence de tension car celui-ci peut tomber en panne pendant la VAT.

De même, pendant la VAT, vous devez porter vos EPI car le VAT est muni de pointes de touche et vous n’êtes pas encore sûr de l’absence de tension.

Consignation en deux phases :

Le chargé de consignation effectue les étapes 1 et 2.

Le chargé de travaux effectue les étapes 3 et 4.