On distingue deux grands modes de fonctionnement des lampes à décharge :

à cathode froide : Tubes luminescents (enseignes lumineuses), lampes néon (voyant, veilleuses)

à cathode chaude : Tube fluorescent, lampes à vapeur de mercure, lampes à vapeur de sodium haute et basse pression, lampes aux iodures métalliques.

# Text boxes

## Les lampes à iodures métalliques

Pour conclure :

Ces lampes sont utilisé principalement pour l’éclairage de grand espaces ( stade, gymnase,…).

Leurs puissance d’utilisation s’étend de 70W à 2kW.

Les températures de couleurs vont jusqu’à 4900°K, les indices de rendu de couleur de 90.

L’efficacité lumineuse est de 90 lm /W en moyenne.

## Les lampes à vapeur de sodium haute pression

Pour conclure :

La durée de mise en régime est de 10 minutes.

La gamme de puissance est étendue, de 50W à 1kW.

Leur efficacité lumineuse vont de 68 à 140 lm /W.

L’IRC va de 25 à 85 et une température de couleur de 2150 à 3500°K.

Ces lampes sont principalement utilisés pour éclairer les parcs de stockage, tunnels souterrains, piscines, gymnases.

La lampe Fluo compacte

Pour conclure :

L'indice de rendu des couleurs (IRC) est très satisfaisant.

Une durée de vie considérablement accrue 12 fois plus longtemps qu’une lampe à incandescence (et donc moins d’opérations de maintenance)

Une consommation minime et 80% de dégagement en chaleur en moins par rapport à une lampe à incandescence.

allumage instantané sans le moindre clignotement,

aucun vrombissement ni papillotement… et une optimisation des performances de la lampe

## Les lampes à vapeur de mercure

Pour conclure :

La durée de mise en régime est de 10 minutes pour 80% du flux nominal.

La température de couleur varie de 3900 à 4300°K et l’indice de rendu de couleur de 33 à 49 (médiocre).

Utilisation : Ateliers, halls, jardins, stations services

## La lampe fluorescente

.

Pour conclure :

Durée de vie de l’ordre de 7000 heures.

Faible consommation d’énergie

Permet de réaliser des éclairements élevés

Efficacité lumineuse : 25 à 75 lumens/W

La gamme de température de couleur est large : 2800°K (lumière chaude) à 6300°K (lumière froide)

l’IRC varie de 52 à 97 selon le type de tube.

## Les lampes à vapeur de sodium basse pression

Pour conclure :

La durée de mise en régime est de 5 à 10 minutes.

La lumière monochromatique ne permet pas de juger les couleurs, aussi l’usage est limité à l’éclairage routier, domaine dans lequel leur efficacité très élevé est un avantage considérable.

L’efficacité lumineuse de ces lampes est très élevée, jusqu’à 210lm/W.