Principe :  Le fusible est un organe de sécurité dont le rôle est d’ouvrir le circuit électrique

Lorsque le courant électrique dans celui-ci atteint une valeur dangereuse,

Ramenant ainsi ce courant à zéro.

Utilisation des fusibles aM :

Ce fusible est capable de supporter les surintensités du courant magnétisant à la mise sous

tension du moteur, de ce fait ils ne sont pas adaptés à la protection contre les surcharges.

Utilisation des fusibles gG :

Ce fusible permet d’assurer la protection de récepteur de type distribution électrique,

Circuits sans pointe de courant importante comme les résistances de chauffage.

Utilisation des fusibles Protistor (Ur):

Ces fusibles ultra-rapides assurent la protection des semi-conducteurs de puissance par un temps de fusion très inférieures aux fusibles aM ou gG.

# Text boxes

Allure du courant à la mise sous tension

du thermo-plongeur .

Allure du courant à la mise sous tension du moteur de translation horizontal.