Les dispositifs de protection des biens ont pour fonction de protéger les installations électriques contre les

SURCHARGES  et les COURT-CIRCUITS

- Qu’est ce qu’une surcharge ?

C’est une hausse de l’intensité absorbée qui dépasse l’intensité de fonctionnement normal des récepteurs (courant nominal In). Les effets d’une surcharge sont essentiellement thermiques (surchauffe).La surcharge peut être supportée par l’installation électrique (et le récepteur) si elle survient pendant un temps relativement court (démarrage de moteur, etc…).Si la surcharge persiste, il y aura échauffement anormal des câbles électriques et du récepteur ce qui peut entraîner la détérioration du matériel.

- Qu’est ce qu’un court-circuit ?

C’est une hausse très importante du courant électrique suite à la mise en contact directement ou par l’intermédiaire d’un objet très peu résistant (électrique), de deux potentiels électriques différents .

Les effets d’un court-circuit, d’ordre thermiques mais aussi électrodynamiques sont très destructifs.

Effet électrodynamique : le passage d’un courant fort dans un conducteur peut créer à proximité de celui-ci et sur des pièces conductrices, une force capable de détruire le matériel environnant.

Exemple : des vis qui se dévissent, des pièces éjectées dans l’air, désintégration d’un poste de transformation.

Les court-circuits sont des défauts difficiles à éliminer. Etant très destructifs, les constructeurs et installateurs de matériel électrique veillent tout particulièrement à ce qu’un court-circuit ne se produise jamais.

A savoir : les disjoncteurs sont garantis pour éliminer …. 1 seul court-circuit.

# Text boxes

Exemple 1 : deux fils dénudés qui se touchent

Engrenage bloqué = moteur calé d’où surcharge.

In = 8 A

I surcharge = 50 A

Exemple 2 : surcharge d’un moteur électrique

Courant absorbé par les récepteurs

I = 57 A

Exemple 1 : surcharge de l’installation électrique (trop de récepteurs sur un même câble)

Courant admissible dans les conducteurs du câble

Iz = 40 A

Exemple 2 : mise en contact direct des bornes d’une batterie

Icc = 1750 A