La partie opérative.

Elle se compose de trois ensembles :

L'unité de production, dont la fonction est de réaliser la fabrication ou la transformation.

Les actionneurs, ils fournissent l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'unité de

production. Ils peuvent aussi servir de freins ou de protections.

Les capteurs, ils fournissent les divers états ou stades de l'unité de production à l'unité de traitement.

La partie commande.

Elle se compose de 4 parties :

Les interfaces d'entrée transforment les informations issues des capteurs de la partie opérative ou de la partie dialogue, en informations de nature ou d'amplitude compatibles avec les caractéristiques technologiques de l'unité de traitement.

Les interfaces de sorties transforment les informations émises par l'unité de traitement

en informations de nature ou d'amplitude compatibles

avec les caractéristiques technologiques des

pré-actionneurs d'une part, et des visualisations

et avertisseurs d'autre part.

Les pré-actionneurs dépendent directement des actionneurs et sont nécessaires à leur fonctionnement (démarreur pour moteurs, distributeurs pour vérins, etc...)

L'unité de traitement élabore les ordres destinés aux actionneurs en fonction des informations reçues des différents capteurs et du fonctionnement à réaliser.

La partie dialogue.

Elle se compose de deux éléments:

Les visualisations et avertisseurs qui transforment les informations fournies par l'automate en informations perceptibles par l'homme.

Les capteurs manuels, qui transforment les informations de l'homme en informations exploitables par l'automate ( bouton poussoir, commutateur, etc…)