Les différentes tensions

L'énergie produite par les différents sites de production doit être acheminée sur tout le territoire. Cet acheminement est réalisé par des lignes aériennes ou souterraines.

Les générateurs des centrales électriques fournissent généralement une tension comprise entre 5 et 20 kV.

Cette tension est élevée à une valeur de 400 kV afin d'être transportée vers les centrales de répartition (dispatching) puis vers les lieux d'utilisation par les réseaux de transport et de distribution de l'énergie électrique.

| Domaine de tension | Tension alternative |
| --- | --- |
| TBT | U ≤ 50 V |
| BT | BTA | 50 < U ≤ 500 V |
|  | BTB | 500 < U ≤ 1000 V |
| HT | HTA | 1000 < U ≤ 50000 V |
|  | HTB | U > 50000 V |

| Type de ligne | Tension alternative | Usage |
| --- | --- | --- |
| Très Haute Tension (THT) | 400 kV ou 225 kV | Transport d'énergie électrique à longue distance et international |
| Haute Tension (HT) | 90 kV ou 63 kV | Transport d'énergie électrique distant, industries lourdes, transport ferroviaire |
| Moyenne Tension (MT) | 20 kV ou 15 kV | Transport et distribution d'énergie en local : industrie, PME Services, commerces |
| Basse Tension (BT) | 400 V 230 V | Distribution d'énergie électrique : Ménages, artisans |

# Text boxes

Réseau très haute tension	Câble souterrains moyenne tension