V

Description de l’intervention

Le chargé d’exploitation de la résidence des Oliviers vous contacte pour intervenir sur un appartement en rénovation. On vous demande de mettre aux normes l’installation électrique. Vous ajouterez donc un disjoncteur différentiel et une prise2P+T  dans la salle de bains.

## Principe général de fonctionnement

En vous aidant des schémas et de extraits de normes fournis, répondez aux questions suivantes :

  - Quel est le calibre des protections électriques  pour l’éclairage, pour les prises de courant?

  - Quelle est la sensibilité du dispositif différentiel à installer ?

  - Combien et  de quel type doivent être installées de dispositifs différentiels dans un appartement de type F2  ?

## Raccordement

2-1) Compléter le schéma de tableau fourni

2-2) Ajouter l’implantation de la prise sur le plan architectural

2.-2)  Après avoir vérifié la conformité de votre autorisation de travail, réaliser l’installation.

Contrôle Visuel de l’installation (avant la mise sous tension)

Contrôlez l’exécution afin de garantir la conformité de la réalisation relative à la norme NFC 15-100

C : conforme 	NC : non-conforme

| VERIFICATION PAR EXAMEN à faire avant la mise sous tension C NC JUSTIFICATIONS (A FAIRE SYSTEMATIQUEMENT) |
| --- |
| - Conducteurs de protection équipotentielle connectés individuellement sur une seule borne |  |  | ……………………………………………...……………………………………………...…………………………………………. |
| - Entrées de câbles correctes (têtes de câble, manchons, fixation ...) |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| - Matériels adaptés aux conditions d'influences externes (IP...) et armoire en état (étanchéité au niveau des presse-étoupes, passe-fil, joint des portes, propreté ...) |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| - Appareils, bornes, départs de câbles repérés |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| - Appareillage, goulottes correctement fixés |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| - Qualité des connexions |  |  | …………………………………………………………………………………………….. |
| - Section des conducteurs |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………...… |

2-4) Vérification des liaisons équipotentielles de terre

Quel appareil faut-il utiliser afin de vérifier une liaison équipotentielle ?

Donnez la définition d’une liaison équipotentielle :

Vérifiez par des mesures adéquates, les liaisons des masses de l’installation au conducteur de protection PE du réseau.

Voir documents ressources sur l’appareil de mesure.

| ESSAIS NFC 15-100 à faire dans l'ordre suivant Continuité des conducteurs de protection équipotentielle | Appareil employé (Position du commutateur) | Résultats et commentaires |
| --- | --- | --- |
| Le tableau électrique |  |  |
| Les prises de courant 2P+T |  |  |

Toutes les autres liaisons équipotentielles du système sont-elles correctes ?

2-6) Fonctionnement du système.

APPELER LE FORMATEUR

Indiquer pour chacun des éléments de l’installation (selon son type) si son fonctionnement est conforme :

| Appareil | Résultats attendus | Fonctionnement |
| --- | --- | --- |
| Type | Repère |  | Conforme | Non Conforme |
| Protection |  | Déclenchement Sélectivité |  |  |
| Circuit Lumière |  | Les lampes s’allument et s’éteignent |  |  |
| Circuit Prises |  | Prise alimentée Neutre à gauche |  |  |

B1V Tache 1 Exécuter des opérations d’ordre électrique hors tension en zone de voisinage simple

| Nature des travaux :.......................................................................................... Entreprise : ................................................................................................... Activité : ........................................................................................................ | Date de début :............................................. Date de fin : ................................................. Plage horaire : ............................................. |
| --- | --- |
| Électrique ( | Gaz ( | Chimique ( | Mécanique ( | Fluide ( |
| Cette autorisation de travail requiert des signatures manuelles |
| SITUATION ACTUELLE DE L’ÉQUIPEMENT |
| ( en production ( sous tension ( non consigné ( à l’arrêt ( hors tension ( consignation totale ( consignation partielle : .............................................. Présence de pièces nues sous tension : ( non ( oui si oui lesquelles : ..................................... Suppression du voisinage par : ( consignation ( mise hors de portée par nappe isolante Autres risques : .............................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................ |
| ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITE À UTILISER |
| E. P. I. E. C. S. E. I. S. ( Casque isolant et anti-choc ( Nappe isolante ( Cadenas ( Ecran facial ( Banderole de balisage de zone ( Macaron de consignation VALIDATION Chargé de travaux Nom:................................. …………………………….. Obs.:................................. .......................................... .......................................... Date de validation :........... …………………………….. Heure de validation:......... …………………………….. Exécutant Nom:................................ ......................................... Obs.:................................ ......................................... ......................................... Date de validation :.......... ......................................... Responsable de travaux Nom:.............................. ....................................... Obs.:.............................. ....................................... ....................................... Date de validation :........ ....................................... Comme indiqué sur l’autorisation de travail de rattachement, le responsable de travaux désigné ci-contre est remplacé. Par l’apposition de sa signature, le nouveau responsable de travaux atteste qu’il a pris les dispositions de sécurité qui lui incombent. Changement du responsable de travaux Nom :...................................... ............................................... Obs. :...................................... ............................................... Date de validation :................ ............................................... FIN DE TRAVAUX l’apposition de sa signature, le responsable de travaux indique que les travaux désignés sont terminés. Il atteste qu’il a pris les dispositions de sécurité qui lui incombent avant de quitter les lieux. Responsable de travaux Nom : ............................................ ………………………………………. Obs. :............................................. ....................................................... Date de validation :.............………. Chargé de travaux Nom :..................................………. ……………………………………….. Obs.:...................................………. ............................................………. Date de validation :.............………. ……………………………………….. Par l’apposition de sa signature, l’exécutant informe le chargé de travaux que les travaux désignés ci-dessus sont terminés et considère que tout nouvel accès à la zone de travail lui est désormais interdit. Exécutant Nom : ................................................. Obs. :.................................................. ............................................................ Date de validation :............................. ( Gants isolants avec étui ( Pancarte d’avertissement de travaux ( Outils isolants ( Gants de travail ( Tapis isolant ( Vêtements de protection et chaussures de sécurité ( Détecteur de tension |

# Text boxes

Tache 1 :

Exécuter des opérations d’ordre électrique hors tension en zone de voisinage simple

Stagiaire                                                                               		 Date	: .......... / ........... / ..........

Nom		: .....................................................................

Prénom	: .....................................................................

Note											Durée	: 4H00