V

Description de l’intervention

- Nous allons travailler sur la mise en service d’une habitation. Votre employeur vous fournit l’autorisation de travail fournie en annexe de ce document.

- Documents fournis : extrait de la NFC 15-100, guide sur la mesure d’isolement, guide sur la prise de terre.

## Principe général de fonctionnement

En vous aidant des schémas et de extraits de normes fournis, répondez aux questions suivantes :

  - Quel est le calibre des protections électriques  pour l’éclairage, pour les prises de courant?

  - Quelle est la sensibilité du dispositif différentiel ?

  - Quel doit être la valeur de la prise de terre ?

## Mise en service du système

2-1) Etude des protections et vérifications préliminaires (avant la mise sous tension).

Complétez le tableau en précisant les éléments de protection afin de préparer la mise en service du système :

| Repère | Nom | Fonction-Valeur éventuelle | Utilisation |
| --- | --- | --- | --- |

2.-2)  Contrôle Visuel de l’installation (avant la mise sous tension)

Contrôlez l’exécution afin de garantir la conformité de la réalisation relative à la norme NFC 15-100

C : conforme 	NC : non-conforme

| VERIFICATION PAR EXAMEN à faire avant la mise sous tension C NC JUSTIFICATIONS (A FAIRE SYSTEMATIQUEMENT) |
| --- |
| - Conducteurs de protection équipotentielle connectés individuellement sur une seule borne |  |  | ……………………………………………...……………………………………………...…………………………………………. |
| - Entrées de câbles correctes (têtes de câble, manchons, fixation ...) |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| - Matériels adaptés aux conditions d'influences externes (IP...) et armoire en état (étanchéité au niveau des presse-étoupes, passe-fil, joint des portes, propreté ...) |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| - Appareils, bornes, départs de câbles repérés |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| - Appareillage, goulottes correctement fixés |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| - Qualité des connexions |  |  | …………………………………………………………………………………………….. |
| - Couleur des conducteurs actifs |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………..… |
| - Couleur des conducteurs de protection |  |  | …………………………………………….……………………………………………………………………………………….…………………………….…………….. . |
| - Section des conducteurs |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………...… |

2-4) Vérification des liaisons équipotentielles de terre

Quel appareil faut-il utiliser afin de vérifier une liaison équipotentielle ?

Donnez la définition d’une liaison équipotentielle :

Dans le cas d’un défaut d’isolement, quel est l’appareil qui est chargé d’assurer la protection des personnes ?

Mesurer la prise de terre. Indiquer sa valeur.

Vérifiez par des mesures adéquates, les liaisons des masses de l’installation au conducteur de protection PE du réseau.

Voir documents ressources sur l’appareil de mesure.

| ESSAIS NFC 15-100 à faire dans l'ordre suivant Continuité des conducteurs de protection équipotentielle | Appareil employé (Position du commutateur) | Résultats et commentaires |
| --- | --- | --- |
| Le tableau électrique |  |  |
| Les DCL |  |  |
| Les prises de courant 2P+T |  |  |

Toutes les autres liaisons équipotentielles du système sont-elles correctes ?

2-5) Vérification de l’isolement des circuits.

Quel appareil faut-il utiliser afin de vérifier l’isolement :

Quelles sont les conséquences d’une mauvaise résistance d’isolement :

Complétez le tableau ci-dessous :

|  | Conditions de mesure : | Valeur théorique Attendue : | Valeur mesurée : | Etat correct : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Isolement des conducteurs actifs entre eux |
|  |  | …………….. | …………….. | ( OUI ( NON |
| Isolement des conducteurs actifs/terre |
|  |  | ……………….. | ……………….. | ( OUI ( NON |
| Pour chauffe eau / terre |
|  |  | …………….. | …………….. | ( OUI (NON |

2-6) Fonctionnement du système.

APPELER LE FORMATEUR

Indiquer pour chacun des éléments de l’installation selon son type si son fonctionnement est conforme :

| Appareil | Résultats attendus | Fonctionnement |
| --- | --- | --- |
| Type | Repère |  | Conforme | Non Conforme |
| Protection |  | Déclenchement Sélectivité |  |  |
| Circuit Lumière |  | Les lampes s’allument et s’éteignent |  |  |
| Circuit Prises |  | Prise alimentée Neutre à gauche |  |  |

BR Tache 1 Mettre en service une installation électrique nécessitant des tâches de mesurage / réglage

| Nature des travaux :.......................................................................................... Entreprise : ................................................................................................... Activité : ........................................................................................................ | Date de début :............................................. Date de fin : ................................................. Plage horaire : ............................................. |
| --- | --- |
| Électrique ( | Gaz ( | Chimique ( | Mécanique ( | Fluide ( |
| Cette autorisation de travail requiert des signatures manuelles |
| SITUATION ACTUELLE DE L’ÉQUIPEMENT |
| ( en production ( sous tension ( non consigné ( à l’arrêt ( hors tension ( consignation totale ( consignation partielle : .............................................. Présence de pièces nues sous tension : ( non ( oui si oui lesquelles : ..................................... Suppression du voisinage par : ( consignation ( mise hors de portée par nappe isolante Autres risques : .............................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................ |
| ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITE À UTILISER |
| E. P. I. E. C. S. E. I. S. ( Casque isolant et anti-choc ( Nappe isolante ( Cadenas ( Ecran facial ( Banderole de balisage de zone ( Macaron de consignation VALIDATION Chargé de travaux Nom:................................. …………………………….. Obs.:................................. .......................................... .......................................... Date de validation :........... …………………………….. Heure de validation:......... …………………………….. Exécutant Nom:................................ ......................................... Obs.:................................ ......................................... ......................................... Date de validation :.......... ......................................... Responsable de travaux Nom:.............................. ....................................... Obs.:.............................. ....................................... ....................................... Date de validation :........ ....................................... Comme indiqué sur l’autorisation de travail de rattachement, le responsable de travaux désigné ci-contre est remplacé. Par l’apposition de sa signature, le nouveau responsable de travaux atteste qu’il a pris les dispositions de sécurité qui lui incombent. Changement du responsable de travaux Nom :...................................... ............................................... Obs. :...................................... ............................................... Date de validation :................ ............................................... FIN DE TRAVAUX l’apposition de sa signature, le responsable de travaux indique que les travaux désignés sont terminés. Il atteste qu’il a pris les dispositions de sécurité qui lui incombent avant de quitter les lieux. Responsable de travaux Nom : ............................................ ………………………………………. Obs. :............................................. ....................................................... Date de validation :.............………. Chargé de travaux Nom :..................................………. ……………………………………….. Obs.:...................................………. ............................................………. Date de validation :.............………. ……………………………………….. Par l’apposition de sa signature, l’exécutant informe le chargé de travaux que les travaux désignés ci-dessus sont terminés et considère que tout nouvel accès à la zone de travail lui est désormais interdit. Exécutant Nom : ................................................. Obs. :.................................................. ............................................................ Date de validation :............................. ( Gants isolants avec étui ( Pancarte d’avertissement de travaux ( Outils isolants ( Gants de travail ( Tapis isolant ( Vêtements de protection et chaussures de sécurité ( Détecteur de tension |

ATTESTATION DE CONSIGNATION N°….

RATTACHÉE À L’AUTORISATION DE TRAVAIL N°….

| RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’AUTORISATION DE TRAVAIL DANS LA ZONE …………………………………………………………………………………… |
| --- |
| Nature des travaux : ..................................................................................... …… ..................................................................................................................……….. Entreprise : ................................................................................................... …… …………………………………………………………………………………………… Activité : ......................................................................................................…….. …………………………………………………………………………………………… | Date de début : .................................... Date de fin : ......................................... Plage horaire : ..................................... |
| Électrique ( | Gaz ( | Chimique ( | Mécanique ( | Fluide ( |
| Cette demande de consignation requiert des signatures manuelles |

| MATÉRIEL À CONSIGNER | DISPOSITIONS PRISES PAR LE RESPONSABLE DE CONSIGNATION |
| --- | --- |
|  | Nature des condamnations effectuées ( Séparation Condamnation ( Signalisation ( Identification ( Vérification |
| MESURES DE SÉCURITÉ INCOMBANT AU RESPONSABLE DE TRAVAUX |
| VALIDATION |
| Chargé de travaux Nom :................................. ……………………………… Obs. :................................. .......................................... .......................................... Date de validation :........... ……………………………… Heure de validation :.....…. ……………………………… | Par l’apposition de sa signature la responsable de consignation atteste de la réalisation des actions telles que définies ci-dessus. Il livre au responsable de travaux une attestation de consignation. Chargé de consignation Nom :................................. ........................................... Obs. :................................. ........................................... ........................................... Date de validation :............ ........................................... | Le responsable de travaux doit considérer comme étant en exploitation toute installation autre que celle certifiée par la présente. Par l’apposition de sa signature le responsable de travaux s’engage à respecter et à faire respecter les prescriptions de sécurité correspondantes à la présente prestation. Il pourra travailler après avoir pris les mesures de sécurité qui lui incombent. Responsable de travaux Nom :.............................. ....................................... Obs. :.............................. ....................................... ....................................... Date de validation :........ . | Comme indiqué sur l’autorisation de travail de rattachement, le responsable de travaux désigné ci-contre est remplacé. Par l’apposition de sa signature, le nouveau responsable de travaux atteste qu’il a pris les dispositions de sécurité qui lui incombent. Changement du responsable de travaux Nom :............................... ......................................... Obs. :............................... ......................................... ......................................... Date de validation :.......... |
| FIN DE TRAVAUX |
| Par l’apposition de sa signature, le responsable de travaux indique que les travaux désignés sont terminés. Il atteste qu’il a pris les dispositions de sécurité qui lui incombent avant de quitter les lieux. Responsable de travaux Nom : ............................................ ………………………………………. Obs. :............................................. ....................................................... Date de validation :........................ | Demande de déconsignation Chargé de travaux Nom : ................................................ ………………………………………….. Obs. :................................................. ........................................................... Date de validation :............................ | Attestation de déconsignation Chargé de consignation Nom : ............................................. ……………………………………….. Obs. :.............................................. ……………………………………….. Date de validation :......................... |

# Text boxes

Tache 1 :

Mise en service d’une installation habitat -tertiaire

Stagiaire                                                                               		 Date	: .......... / ........... / ..........

Nom		: .....................................................................

Prénom	: .....................................................................

Note											Durée	: 4H00