TEST THEORIQUE HABILITATION ELECTRIQUE  BS

Thème 1 : Les dangers de l’électricité

| Questions | Réponses |
| --- | --- |
| 1.1/Y a t il une différence apparente entre un conducteur électrique hors tension et sous tension ? | Oui |  |
|  | Non |  |
| 1.2/La présence d’eau est un facteur aggravant lors de l’électrisation d’une personne | Oui |  |
|  | Non |  |

Thème 2 : Les distances et zones d’environnement

| Questions | Réponses |
| --- | --- |
| 2.1/La DMA en BT est de 30 cm | Oui |  |
|  | Non |  |
| 2.2/Quelles sont les actions à réaliser dans la zone d’investigation | Analyser si l’exécution de l’opération envisagée peut exposer les opérateurs aux risques d’origine électrique |  |
|  | Rien de particulier par rapport aux risques électriques |  |
|  | Etre équipé des EPI |  |
| 2.3/Pour le graphique suivant associez le n° des zones 0 1 et 4 et leur nom |  |
|  | Zone de voisinage simple | N° |
|  | Zone de voisinage renforcé BT | N° |
|  | Zone d’investigation | N° |

| Questions | Réponses |
| --- | --- |
| 2.4/Dans quels cas l accès à un local ou emplacement est considéré comme réservé aux électriciens (local ou emplacement à risque spécifique électrique) | Présence de pièces nues susceptibles d’être sous tension |  |
|  | Intérieur d’une armoire ou coffret électrique |  |
|  | Local où se trouve un coffret électrique équipé de plastron |  |
| 2.5/Lorsqu’une personne est équipée d’E.P.I. d’électricien c’est un moyen de protection | Par isolation |  |
|  | Par éloignement |  |
|  | Par obstacle |  |

Thème3 : Les limites

| Questions | Réponses |
| --- | --- |
| 3.1/Le fonctionnement du dispositif de détection d’absence de tension doit-il être vérifié | Seulement avant la VAT |  |
|  | Seulement après la VAT |  |
|  | Avant et après la VAT |  |
| 3.2/Une vérification d’absence de tension doit être réalisée | Au plus près de l’intervention |  |
|  | Dans le tableau électrique |  |
| 3.3/Une intervention élémentaire doit être réalisée hors tension | Oui |  |
|  | Non |  |
| 3.4/La mise hors tension pour un circuit éclairage peut être réalisée par l’ouverture | D’un interrupteur d’allumage de la lampe |  |
|  | Du disjoncteur principal (de branchement) |  |
|  | Du disjoncteur ou porte fusible protégeant le circuit terminal sur lequel doit se dérouler l’intervention |  |
| 3.5/Un intervenant BS peut-il avoir un exécutant sous son autorité ? | Oui |  |
|  | Non |  |

Thème4 : Appareillage électrique

| Questions | Réponses |
| --- | --- |
| 4.1/Quelle est la fonction d’un interrupteur | Protection contre les contacts directs |  |
|  | Coupure automatique en cas de défaut d’isolement |  |
|  | Protection des circuits électriques |  |
|  | Isoler un circuit de la source |  |
|  | Interrompre ou mettre en service un circuit électrique |  |
|  | Détection des courts-circuits |  |
|  | Détection des surcharges |  |
| 4.2/Quelle est la fonction d’un sectionneur | Protection contre les contacts directs |  |
|  | Coupure automatique en cas de défaut d’isolement |  |
|  | Détection des courts-circuits |  |
|  | Détection des surcharges |  |
|  | Protection des circuits électriques |  |
|  | Isoler un circuit de la source |  |
|  | Interrompre ou mettre en service un circuit électrique |  |

| 4.3/Un boîtier dont le degré de protection est IP2X signifie qu’il est | Protégé contre les corps solides ≥ 12 mm |  |
| --- | --- | --- |
|  | Protégé contre les corps solides ≥ 2,5 mm |  |

Thème5 : Procédures d’intervention

| Questions | Réponses |
| --- | --- |
| 5.1/Le BS peut-il intervenir en zone 4 ? | Oui |  |
|  | Non |  |
| 5.2/Le BS peut-il faire une consignation en BT ? | Oui |  |
|  | Non |  |
| 5.3/Le BS peut-il réenclencher un relais thermique ? | Oui |  |
|  | Non |  |
| 5.4/Le BS peut-il remplacer une ampoule < E27 sous tension ? | Oui |  |
|  | Non |  |
| 5.5/Par quoi peut-on remplacer le fusible cylindrique type Gg 8,5x31,5 10 A 400V | Un fusible cylindrique type Gg 10x38 10 A 500V |  |
|  | Un fusible cylindrique type Gg 8,5x31,5 10 A 400V |  |
|  | Un fusible cylindrique type Gg 8,5x31,5 16 A 400V |  |

Nom et prénom :

Date de l’évaluation :

Etablissement :

|  | Thème 1 | Thème 2 | Thème 3 | Thème 4 | Thème 5 | Total évaluation BS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Notes obtenues | /2 | /5 | /5 | /3 | /5 | /20 |
| Questions fondamentales à entourer si erreur |  | 2.1 | 3.1 |  | 5.1 5.5 |  |

Critères de réussite à l’évaluation : 75% de bonnes réponses (15 points /20) avec aucune erreur sur les questions fondamentales.

Suite à l’évaluation théorique l’évaluateur émet l’avis suivant :

| Avis favorable |  |  | Avis défavorable |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |