Objectifs de la séquence pédagogique :

Raccorder un délesteur sur une installation liée au domaine d’application tertiaire puis procéder aux opérations de mise en service.

Mise en situation :

Monsieur Y. propriétaire d’une maison, souhaite installer un chauffage électrique d’appoint dans son bureau mais  pour des raisons de coût ne veut pas augmenter la puissance de son contrat EDF. Vous lui proposez donc d’utiliser un délesteur. L’appareillage sera de type encastré et nous utiliserons la gamme « sagane » du fabricant Legrand.

Objectifs principaux :

Réaliser une installation électrique comportant des circuits de chauffage et d’éclairage permettant de mettre en œuvre la fonction délestage.

Fonction et principe du délestage :

Fonction du délesteur : Il permet de souscrire une puissance d'abonnement moindre en définissant des circuits prioritaires ou non. Il évite les déclenchements intempestifs du disjoncteur d'abonné.

On considère que pour un logement de 100 m2 équipé d'un chauffage électrique, l'économie sur l'abonnement pendant un an peut atteindre plus de 40%.

Principe du délesteur: Placé en tête de l’installation, le délesteur surveille et compare en permanence, l'intensité du courant absorbée à la valeur de la consigne choisie.

Un dépassement du seuil programmé provoque pendant un temps donné, la coupure du ou des circuits non prioritaires (convecteurs de chauffage, chauffe-eau, réfrigérateur).

Si la consommation redevient inférieure à la consigne, il rétablit le circuit supprimé. Dans le cas contraire, il maintient la coupure.

Cahier des charges :

L’installation électrique comporte :

- 1 point lumineux en simple allumage,

- 1 prise de courant X1 pour l’alimentation du radiateur E20 à délester

- 1 prise de courant X2 pour chauffage E30 ( circuit chauffage )

Plan d’implantation sur la zone de travail.

Travail Demandé

Préparation de la réalisation :

- En vous aidant des documents ressources, répondez au questionnaire sur le délesteur (Document réponse n°1)

Implanter le matériel et les conduits :

- Tracer sur le panneau BA13 l’implantation des appareillages en respectant les dimensions du plan.

Réalisation de l’ouvrage :

- Installer les canalisations,

- Implanter les appareillages,

- Installer les conducteurs en respectant les sections et les couleurs.

Raccordement électrique :

-  Câbler les appareillages,

-  Effectuer le raccordement au tableau de distribution en respectant l’ordre du schéma ci-dessous.

Mise en service de l’installation. ( En présence du professeur)

- Vérifier que la tension aux bornes des prises est bien conforme.

- Vérifier le fonctionnement du DDR.

- Vérifier le fonctionnement du délesteur en suivant la procédure et en répondant aux questions   posées  (Documents réponses n° 2).

Schéma de raccordement.

(Document réponse n°1)

Caractéristiques : Délesteur référence ED 391 + capteur de courant ED 080.

En vous aidant des documents constructeur Hager, compléter les informations ci-dessous :

1) A quelles bornes du délesteur est raccordée son alimentation ?

Repères : ________________________________________

2) Quelles sont les bornes du délesteur utilisées pour la fonction "délestage" ?

Repères :__________________________________________

3) Vous désirez délester pour une intensité totale de courant absorbé de 10A.

Sur quel calibre réglez-vous le délesteur ? _______________

Combien de spires faites-vous au primaire du capteur ED 080 ? _____________

(Choisir la solution avec le minimum de spires).

4) Caractéristiques électriques :

Tension d'alimentation : ________________________

Nombre de voies de délestage : __________________

Consommation : ______________________________

Contact de sortie : _____________________________

5) Caractéristiques fonctionnelles :

Durée du cycle de délestage : _____________________________

Calibres d'intensité : ____________________________________

Temporisation de déclenchement : _________________________

6) Choix des protections, déterminer le calibre des disjoncteurs :

Q10 : Disjoncteur de protection du délesteur ___________A

Q20 : Disjoncteur du circuit prise de courant ___________A

Q30 : Disjoncteur du circuit de chauffage __________A

Q40 : Disjoncteur du circuit d’éclairage _________A

7) En vous aidant du schéma de raccordement page 5, compléter le schéma multifilaire de l’installation en utilisant les couleurs  sur le document réponse N°3.

(Document réponse n°2)

Vérification du fonctionnement du délesteur (En présence du professeur)

1) Placer le commutateur de seuil de déclenchement sur 20A.

2) Mettre une lampe de 100W sur le support L1

3) Raccorder un radiateur portatif (E20) 230V 1000/2000 W sur la prise X1.

Son interrupteur de fonctionnement étant sur "arrêt".

4) Fermer dans l'ordre les disjoncteurs divisionnaires Q1, Q40, Q30, Q20 et Q10.

5) Allumer la lampe L1 en fermant l’interrupteur S1.

6) Mettre sous tension le radiateur E30 de 2000W raccorder sur la prise X2. Provoquer, si nécessaire, son fonctionnement en augmentant la consigne de son thermostat.

Mesurer à l'aide d'une pince ampèremétrique l'intensité totale du courant absorbée par l'installation. Prendre le même conducteur que celui passant dans le capteur de courant ED 080 du délesteur.

I total = ________________

Quel est l'état électrique du voyant du délesteur ? ___________________________

Est-ce conforme ? _______________________

Pourquoi ?

_________________________________________________________________________________

7) Mettre sous tension le radiateur E20 (en plus de E30) raccorder sur la prise X1 en plaçant son commutateur d'allure de chauffe sur 1000W. Provoquer, si nécessaire, son fonctionnement en augmentant la consigne de son thermostat.

Mesurer à nouveau à l'aide d'une pince ampèremétrique l'intensité totale du courant absorbée par l'installation. Prendre le même conducteur que celui passant dans le capteur de courant ED 080 du délesteur.

I total = ________________

Quel est l'état électrique du voyant du délesteur ? ___________________________

Est-ce conforme ? _______________________

Pourquoi ?

_______________________________________________________________________________

8) Que constatez-vous en ce qui concerne le fonctionnement de E20 ?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Arrêter le fonctionnement de E20 et attendre que le cycle de délestage soit terminé.

9) Que constatez-vous  ?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( Document réponse n°3)

# Text boxes

CE DOCUMENT EST À  REMETTRE

A LA FIN DE LA SEANCE

CI.1 Gestion d’énergie

THEME 2 LE DELESTAGE

Durée 4 Heures

PREMIERE

BAC PRO ELEEC

/ 1

/ 1

Séance effectuée

par :     ……………………………………………..

Date :   ……/……/……………...

/ 6

/ 4

/ 3

/ 4

/ 50

/ 5

/ 12

/ 2

/ 2

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1

/ 1

/ 2

/ 1

/ 1

S1

Ne pas oublier de compléter le calibre et le nom des disjoncteurs

L1

X2

X1

E 20, E 30 : radiateurs 1000/2000W ;

L1 : lampe à incandescence de 100W

X1, X2 : prise 2P+PE 16A-250V ;

X20     X30     X40

ED391

Q1  Q10Q20Q30Q40     K10

Q1 : Disjoncteur différentiel (DDR),

Q10 : Disjoncteur de protection du délesteur,

Q20 : Disjoncteur du circuit prise de courant,

Q30 : Disjoncteur du circuit de chauffage,

Q40 : Disjoncteur du circuit d’éclairage,

K10 : Délesteur ED 391 de Hager