l’épreuve aux examinateurs

On donne :

- Une source monophasé ( , U = 230 V, f = 50 Hz

- L’automate TSX NANO

- La notice de prise en main de l’automate

- Un ordinateur avec le logiciel PL7-07

On demande :

De concevoir le programme de l’exercice proposé sur l’automate TSX nano à l’aide du logiciel PL7-07.

Un malaxeur reçoit des produits A et B pesés par la bascule C, et des briquettes solubles amenées

une par une par un tapis.

L’automatisme permet de réaliser un mélange comportant les trois produits.

L’action sur le bouton poussoir départ cycle DCY provoque simultanément :

- pesage du produit A jusqu’au repère « a », puis pesage du produit B jusqu’au repère « b »,

suivis de la vidange de la bascule C dans le malaxeur.

- versement d’une briquette.

Le cycle se poursuit par la rotation du malaxeur et par son pivotement au bout d’un temps de

45 secondes ( la rotation du malaxeur étant maintenue pendant la vidange ).

Le cycle se termine par le retour du malaxeur en P0.

Conditions initiales : la bascule est vide et le malaxeur est en position verticale.

| CAPTEURS | ACTIONNEURS |
| --- | --- |
| Z : bascule vide | AVT : avance du tapis |
| a : poids produit A atteint | ROM : rotation du malaxeur |
| b : poids produit B atteint | VA : versement du produit A |
| d : détecteur de passage d’une briquette | VB : versement du produit B |
| P0 : malaxeur position verticale | VC : versement du mélange de la bascule C |
| P1 : malaxeur position horizontale | PVD : pivotement à droite du malaxeur |
|  | PVG : pivotement à gauche du malaxeur |

1) Etablir le grafcet point de vue partie automate.

- Etablir le programme du TSX nano sur le logiciel.

- Transférer votre programme sur l’automate.

- Tester votre programme.

- Imprimer le programme.

#### BAREME DE CORRECTION

Grafcet point de vue partie automate :         / 10

##### Programme automate

Grafcet :                     / 5

Transistions :             / 5

Postérieur :                / 5

Essai du programme sur l’automate :         / 5

GRAFCET point de vue partie commande

AFFECTATION DES ENTREES / SORTIES

GRAFCET point de vue partie automate ( à compléter )

# Text boxes

d

P1

P0

Z

b

PVD

a

DCY

VC

VB

VA

ROM

PVG

SORTIES

AVT

%Q0.1

%Q0.2

%Q0.3

%Q0.4

%Q0.5

%Q0.6

%Q0.7

%I0.1

%I0.2

%I0.3

%I0.4

%I0.5

%I0.6

%I0.7

TSX

nano

ENTREES

CE DOCUMENT EST À  REMETTRE

A LA FIN DE LA SEANCE

automatisme programmable

THEME 2 TSX NANO

Durée 4 Heures

BAC PRO ELEEC

PREMIERE ANNEE

Séance effectuée

par :     ……………………………………………..

Date :   ……/……/……………...

Mise en situation

Dans le cadre de la rénovation de l’outil de production de la société ECOVERT

qui fabrique du savon industriel à partir de briquettes solubles, on vous demande de réaliser l’automatisation du fonctionnement du système pour remplacer un automate OMRON devenu obsolète par un automate programmable TSX NANO de Schneider.

Vous devez réaliser la programmation de l’automate à partir du grafcet de fonctionnement et tester le programme sur l’automate.

L’objectif de la séance est de concevoir le programme de l’exercice proposé et de le tester sur l’automate pour vérifier son fonctionnement

PRESENTATION DE LA SEANCE

- 1 point par erreur