l’épreuve aux examinateurs

On donne :

- Une source monophasé ( , U = 230 V, f = 50 Hz

- L’automate TSX 17

- La procédure simplifiée de l’automate.

- Un ordinateur avec logiciel de programmation

On demande :

De concevoir le programme de l’exercice proposé sur l’automate TSX 17 à l’aide du logiciel PL7-2.

DESCRIPTION DE LA PARTIE OPERATIVE

FONCTIONNEMENT

Le système que vous allez étudier est un peu différent des stations de lavage traditionnelles puisque ici c'est le véhicule qui se déplace sous les différents portiques fonctionnels.

COMMANDE-CONVOYEUR:

La roue gauche du véhicule est engagée sur le convoyeur à chaîne dans le guide d'entraînement.

L'appui sur le bouton DCy lance le cycle de lavage ( démarrage du convoyeur entraîné par le moteur M3 ).

PREARROSAGE:

Le véhicule est détecté par la cellule C1 de préarrosage .

L'électrovanne EV1 ouvre le circuit d'eau ( EV1 sous tension ) .

Le véhicule traverse le portique de prélavage.

Lorsque le véhicule n'est plus présent sous la cellule C1, l'électrovanne EV1 ferme le circuit d'eau ( EV1 hors tension ) .

BROSSES LATERALES:

Le véhicule est détecté par la cellule C2 .

Le moteur M1 entraîne la rotation des deux brosses latérales. Le véhicule est toujours entraîné .

L'approche des rouleaux et l'arrosage du véhicule ne sont pas traités, ainsi que la pression des rouleaux sur la carrosserie.

BROSSE DE TOIT:

La cellule C3 détecte la présence du véhicule.

Les cellules C3 et C4 se déplacent avec la brosse ( montée - descente / M2 ) .

La rotation de la brosse et l'arrosage ne sont pas traités.

Lors de la réalisation , les deux cellules C3 et C4 seront remplacées par un commutateur à deux positions qui simulera les différentes pressions: ( Ip > Ir et Ip ( Ir ).

RINÇAGE:

La cellule C5 détecte la présence du véhicule et ouvre l'électrovanne EV2 pour le rinçage. Lorsque le véhicule n'est plus détecté par C5 le cycle peut recommencer.

#### TRAVAIL DEMANDE

1) Etablir le grafcet point de vue partie automate.

2) Etablir le programme du TSX 17 sur le logiciel.

3) Transférer votre programme sur l’automate.

4) Tester votre programme.

FONCTIONNEMENT DE LA BROSSE DE TOIT

Le moteur MP actionne le dispositif de rotation et de pression de la brosse ( MP non étudié ).

GRAFCET point de vue partie opérative

GRAFCET point de vue partie commande

NOMENCLATURE

GRAFCET point de vue partie automate

#### BAREME DE CORRECTION

Grafcet point de vue partie automate :         / 10

##### Programme automate

Grafcet :                     / 5

Transistions :             / 5

Postérieur :                / 5

Essai du programme sur l’automate :         / 5

# Text boxes

CE DOCUMENT EST À  REMETTRE

A LA FIN DE LA SEANCE

automatisme programmable

THEME 4 TSX 17

Durée 4 Heures

BAC PRO ELEEC

PREMIERE ANNEE

Séance effectuée

par :     ……………………………………………..

Date :   ……/……/……………...

Mise en situation

Dans le cadre de la rénovation de l’outil de production de la société CARWASH

qui gère une station de lavage, on vous demande de réaliser l’automatisation du fonctionnement du système pour remplacer un automate PB15 devenu obsolète par un automate programmable TSX 17 de Schneider récupéré gratuitement.

Vous devez réaliser la programmation de l’automate à partir du grafcet de fonctionnement et tester le programme sur l’automate.

- 1 point par erreur

L’objectif de la séance est de concevoir le programme de l’exercice proposé et de le tester sur l’automate pour vérifier son fonctionnement

PRESENTATION DE LA SEANCE