l’épreuve aux examinateurs

On donne :

- Une source 3 ( , U = 400 V, f = 50 Hz

- Les mesureurs   (Voltmètre, pince multifonction, pince ampèremétrique).

- Un oscilloscope à mémoire

- La notice constructeur du démarreur

On demande :

I) ETUDE DU MOTEUR ASYNCHRONE.

1) Recopier la plaque signalétique du moteur utilisé.

( Relever des données situées sur la plaque signalétique du moteur en utilisant les tensions 230 / 400 V uniquement )

Marque ou constructeur :

Type ou référence :

Puissance utile :

Intensité absorbée :

Tension d’alimentation :

Cos ( :                        Vitesse de rotation :

Intensité absorbée :

Tension d’alimentation :

Cos ( :                        Vitesse de rotation :

2) En fonction des données électriques recueillies sur la plaque signalétique, réaliser le bon

couplage sur la plaque à bornes du moteur et dessiner ci-dessous les enroulements, le

couplage ainsi que l’alimentation du moteur.

3) Calculer la puissance électrique absorbée par le moteur.

3) En déduire la puissance utile du moteur pour un rendement de 0,78.

4) Quelle est la fréquence de synchronisme de ce moteur ? En déduire le nombre de paires de pôles du moteur .

5) Calculer le glissement du moteur.

6) Calculer la valeur des condensateurs couplés en triangle pour relever le facteur de puissance à 0,96.

II) MISE EN SERVICE DU MOTEUR EN DEMARRAGE DIRECT.

1) Réaliser le branchement RESEAU-MOTEUR. Justifier le couplage.

2) Mettre en place la pince ampèremétrique, l'oscilloscope et la sonde de courant permettant de relever le courant de démarrage.

3) Faire vérifier le montage par le professeur avant la mise sous tension.

4) Paramétrer l'oscilloscope et procéder au démarrage du moteur asynchrone. Mémoriser le courant de démarrage.

5) Relever sur le document 1 le courant de démarrage en précisant les échelles.

6) Préciser :

- la valeur de la pointe d'intensité au démarrage,

- le temps de démarrage,

- la valeur du courant en régime établi.

# III) ETUDE DU DEMARREUR.

1) Représenter à l'aide de blocs le schéma fonctionnel du démarreur LH4.

2) En déduire quelle grandeur électrique permet d 'obtenir un démarrage progressif.

4) Préciser comment on agit sur cette grandeur .

5) Expliquer comment, à partir du reséau 3 X 400V + PE, f = 50 Hz, on obtient un démarrage progressif ( expliquer le procédé utilisé par le démarreur LH4 qui permet d'obtenir un démarrage progressif ) .

6) Donner la référence complète du démarreur.

7) Préciser toutes les grandeurs électriques du démarreur .

8) Le démarreur et le moteur sont-ils compatibles ? Justifier votre réponse en précisant les grandeurs comparées.

| variateur | moteur | Compatibilité (oui ou non ) |
| --- | --- | --- |

IV) MISE EN SERVICE MOTEUR-DEMARREUR.

1) Réaliser le branchement RESEAU-DEMARREUR-MOTEUR.

2) Hors tension, effectuer les réglages suivants :

- rampe d'accélération à 3 secondes. Expliquer la procédure de réglage.

- rampe de décélération à 5 secondes. Expliquer la procédure de réglage.

3) Mettre en place la pince ampèremétrique, l'oscilloscope et la sonde de courant permettant de relever le courant de démarrage.

4) Faire vérifier le montage par le professeur avant la mise sous tension.

5) Paramétrer l'oscilloscope et procéder au démarrage du moteur asynchrone. Mémoriser le courant de démarrage.

6) Relever sur le document 2 le courant de démarrage en précisant les échelles.

7) Préciser :

- la valeur de la pointe d'intensité au démarrage,

- le temps de démarrage,

- la valeur du courant en régime établi.

8) Conclure sur :

- le procédé ( utilisé par le démarreur LH4 ) qui permet d'obtenir un démarrage progressif

- l'allure du courant pour un démarrage direct comparée à l'allure du courant pour un démarrage progressif.

# Text boxes

# U2

# W21

# W1

# V1

# U1

V

Tension aux bornes d’un enroulement moteur :

V

Tension d’alimentation du moteur :

Nommer le couplage choisi :

Plaque à bornes

L3

L2

L1

# V2

CE DOCUMENT EST À  REMETTRE

A LA FIN DE LA SEQUENCE

cONVERSION ET MODULATION D’ENERGIE

THEME 5 DEMARREUR PROGRESSIF LH4

Durée 4 Heures

PREMIERE

BAC PRO ELEEC

Séquence effectuée

par :     ……………………………………………..

Date :   ……/……/……………...

Mise en service et paramétrage d’un démarreur progréssif pour moteur asynchrone triphasé

PRESENTATION DE LA SEQUENCE