CME1 – Différence entre température et chaleur

- Introduction

Dans la construction de bâtiments, quels sont les principaux critères de confort pris en compte aujourd’hui ?

- ………………………………………. 			-    ………………………………………….

- ……………………………………….			-    ………………………………………….

- ……………………………………….			-    ………………………………………….

Parmi ces critères, quels sont ceux en relation avec le milieu extérieur ?

- …………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………….

Parmi ces derniers, quels sont ceux qui sont associés et complémentaires ?

- …………………………………………………………………………………….

Quel est celui qui permet une régulation ? 	……………………………………………………………..

Citer un système qui permet une régulation automatique.	……………………………………………..

Sur quelle grandeur physique est basée cette régulation ?	……………………………………………..

Quelle est l’unité courante de cette grandeur ? 	……………………………………………..

Connaissez-vous d’autres unités pour cette même grandeur ? ……………………………………………..

Travail de recherche documentaire :

Les trois unités de température (« Echelles thermométriques ») :

- Quelles sont leurs origines ? Comment sont-elles définies ?

- Quelles sont leurs relations mathématiques de conversions entre elles ?

- Quelle est, parmi elles, l’unité légale du système internationale (USI) ?

Activité expérimentale : Comment réaliser un thermomètre pour mesurer la température d’un corps ?

# Matériel :

# Un capteur thermique (thermistance CTN)

# Un ohmmètre (appareil qui mesure une résistance électrique)

# Des conducteurs (fils)

# Un ballon contenant de l’eau et un bec bunsen électrique

# Un thermomètre avec sonde

On réalise le montage ci-contre.

On chauffe l’eau du ballon jusqu’à 70°C environ.

On laisse refroidir l’eau du ballon jusqu’à température ambiante de la salle en relevant toutes les minutes, dans un tableau :

- la température ( en (en degré Celsius) de l’eau

- la valeur R en (en Ohm) aux bornes de la thermistance

Tracer la courbe représentative de la température ( en fonction de la résistance R.

Avec ce thermomètre {thermistance + ohmmètre} mesurer la température de l’air de la salle puis celle de l’extérieur. Vérifier vos mesures avec le thermomètre classique.

On retiendra :

Pour repérer les températures, on utilise une échelle « thermométrique ».

- L’échelle Celsius (°C) :

La valeur …… °C correspond à la température de la glace fondante.

La valeur …… °C correspond à la température de l’eau à l’ébullition sous la pression atmosphérique normale de 1013 hPa.

On définit 1°C comme le ………………… de la différence entre ces deux températures de référence.

- L’échelle Kelvin (K) :

La valeur 0 K est dite « zéro ………..…….. » : c’est la température où il n’y a plus d’agitation thermique des particules, et on ne peut plus abaisser la ………………….. en dessous de cette valeur.

La correspondance avec l’échelle Celsius est :	T (K) = …………………………..

On en déduit que :  - La valeur d’1 Kelvin est égale à la valeur d’ …… degré Celsius.

- Le zéro absolu correspond à ………… °C

- L’échelle Fahrenheit (°F) :

La correspondance avec l’échelle Celsius est :	T (°F) =  ………………………….

On en déduit que :

    - Dans l'échelle Fahrenheit, le point de solidification de l'eau est de ……. degrés

et son point d'ébullition est de ….. degrés,

    - La valeur d’1 Fahrenheit est égale à la valeur de …… degré Celsius.

- Quel rapport entre température et chaleur ?

Pourquoi un système de chauffage de type pompe à chaleur air/eau est-il encore capable d’apporter de la chaleur lorsque la température de l’air extérieure est 0°C ?

- …………………………………………………………………………………………….

Conclusion : 	………………………………..……………………………………………………………….

Quel est alors le rapport entre température et chaleur ?

Pourquoi la température d’une pièce augmente si on utilise un moyen de chauffage comme la cheminée ?

- ……………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………….

- On dit que la chaleur est un « …………………………………………. » de l’énergie thermique.

# Expérience à décrire :

# Matériel :

# Deux thermomètres, un cristallisoir, un ballon muni d’un bouchon percé d’un tube fin

# De l’eau du robinet, de l’eau chauffée à l’aide d’un bec bunsen

Un ballon rempli d’eau froide (18°C) est placé dans un cristallisoir contenant de l’eau chaude (80°C).

Un tube fin dans le ballon permet d’observer le niveau du liquide.

Deux thermomètres permettent de repérer l’évolution de la température en fonction du temps :

- de l’eau du ballon

- de l’eau du cristallisoir

Observations :

- La température du ballon ……………………., il reçoit de la ………………...

- La température du cristallisoir ………………, il ……………….de la chaleur.

- Ces températures finissent par atteindre une valeur ……….………………..

Interprétations :

Dans cette expérience, de l’énergie (……………………) a été transférée sous forme de ………………. du corps ……………. (l’eau du cristallisoir), vers le corps ………………. (l’eau du ballon).

Conclusions :

- La chaleur est un mode de ………………. de l’énergie thermique.

- Une variation de la température d’un corps est l’effet d’un ……………………… de la chaleur.

- Lorsque deux corps sont à la même température après un échange de chaleur, on dit qu’ils sont en ……………………… thermique.

- La quantité de chaleur

Lors d’un transfert d’énergie entre deux corps, la quantité de chaleur représente la quantité d’énergie thermique transférée. Elle s’exprime en Joules (J).

A la température d’équilibre, la quantité de chaleur cédée par le corps chaud est ………….. à celle reçue par le corps froid.

On admettra le calcul de la quantité de chaleur Q qu’il faut fournir à un corps pour élever sa température (lorsqu’il ne change pas d’état) :

Q représente la quantité de chaleur à fournir (en J)

Q = ………………………		m la masse du corps (en kg)

C la capacité thermique du corps (en J/kg.°C)

(1 et (2 les températures initiale et finale du corps (en °C)

Quelques exemples substances usuelles et leur capacité thermique :

| Matière | Aluminium | Cuivre | fer | Eau | Ethanol | Pétrole |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C en J/kg.°C | 920 | 380 | 460 | 4 180 | 2 400 | 2 100 |

Application :

Pour faire cuire des pâtes, on utilise un récipient qui contient 1 litre d’eau à la température de 21 °C.

Calculer la quantité de chaleur faut-il fournir à l’eau pour amener sa température à 95°C.

On convertira en kJ en arrondissant à l’entier près.

- Changement d’état d’un corps pur

# Activité expérimentale :

# Matériel :

# Un bécher, un tube à essais, un thermomètre

# De la naphtalène (bougie), de l’eau portée à ébullition à l’aide d’un bec bunsen

Un tube à essais contenant du naphtalène (solide) à la température ambiante est placé dans un bécher contenant de l’eau chaude (98°C).

Observations :

- Dans un premier temps (de …… à …… min) :

La température du naphtalène ……….……….. régulièrement par transfert de.………... de l’eau chaude.

- Dans un deuxième temps (de …… à …… min) :

Le naphtalène se met à ……….………... Durant ce passage de l’état …………….. à l’état ……….…… (« fusion »), la température du naphtalène reste ………………..

- Dans un troisième temps (de …… à …… min) :

La fusion terminée, la température du naphtalène …………………. à nouveau (l’eau transfert encore de la chaleur) jusqu’à atteindre la température d’…………………. (…………..°C) (l’eau chaude ne transférant plus de …………………).

Interprétation :

Un changement d’état est une agitation de molécules en interaction qui nécessite une certaine quantité d’énergie (thermique). Ainsi en absorbant intérieurement cette énergie le naphtalène conserve une température constante pendant la fusion.

Conclusions :

- Le changement d’……………… d’un corps est un effet de la chaleur.

- Un changement d’état libère ou consomme de l’……………………..

- Pendant un changement d’………………, la température du corps reste ………………….

- Chaleur latente

« La fonte des glaces et des neiges : un facteur accélérateur du réchauffement climatique »

Selon un rapport des Nations Unies présenté au Programme des Nations Unies pour l’Environnement, la fonte des glaces et des neiges n’est pas seulement une conséquence du réchauffement climatique mais en est aussi un facteur accélérateur, d’après les chercheurs. En effet la neige et la glace reflètent 70 à 80 % de l’énergie solaire, alors que l’eau absorbe cette énergie. Si l’eau et la glace continuent à fondre, cela amplifiera le réchauffement climatique, un phénomène alarmant, qui pourrait affecter des centaines de millions d’individus dans le monde.

On admettra que la quantité de chaleur Q à apporter pour fondre (ou vaporiser) une masse m d’un corps, dépend d’un coefficient lié à la nature de ce corps.

Ce coefficient nommé « chaleur ……………. massique du corps » de valeur différente selon les cas de fusion ou vaporisation » se note L et s’exprime en Joules par kg (J/kg).

Q représente la quantité de chaleur à fournir (en J)

Q = …………...		m représente la masse du corps (en kg)

L représente la chaleur latente du corps (en J/kg)

Remarque : La fusion et la vaporisation nécessitant un apport de chaleur, on dit que la fusion ou la vaporisation « consomme » de l’énergie.

Exemples de chaleurs latentes selon la nature des corps :

| Corps | Chaleur latente de fusion Lf (kJ/kg) | Chaleur latente de vaporisation Lv (kJ/kg) |
| --- | --- | --- |
| Eau | 330 | 2256 |
| Plomb | 23 | 920 |
| Paraffine | 146 |  |

Applications :

n°1 : 	Calculer la quantité de chaleur nécessaire pour vaporiser 50 cL d’eau ?

n°2 : 	On plonge 15 g de glace à 0°C dans un verre de jus d’orange à température ambiante d’une pièce.

Calculer la quantité de chaleur absorbée par les glaçons pour fondre entièrement.

# Text boxes

…………

…...........

…………

…...........

……………....