MESURE DE L'INTENSITE DANS UN CIRCUIT

I -  Circuit série.

|  | Réaliser le montage électrique suivant. Le générateur est positionné sur 6V, courant continu. Indiquer les bornes + et - du générateur. Indiquer le sens du courant sur le schéma. Faire vérifier le montage. |
| --- | --- |

|  | Brancher successivement votre ampéremètre aux 4 emplacements définis par A1, A2, A3 et A4. Relever, au fur et à mesure, les valeurs des intensités. I1 = I2 = I3 = I4 = Faire vérifier les résultats. |
| --- | --- |

Cocher la (ou les) bonne(s) réponse(s).

( Dans ce circuit, l'intensité qui traverse la lampe est égale à l'intensité qui traverse les résistances.

( Dans un circuit série, l'intensité est la même partout.

( On branche un ampéremètre comme un voltmètre.

( Si on change les bornes du générateur, les intensités changent.

( Si la lampe est grillée, les intensités sont nulles.

A savoir :

II - Circuit parallèle.

| R2 | Réaliser le montage électrique suivant. Le générateur est positionné sur 6V, courant continu. Faire vérifier le montage. Indiquer sur le schéma, les bornes du générateur, le sens du courant électrique et les nœuds du circuit. Indiquer, sur le montage, les endroits où se situent les nœuds du circuit. |
| --- | --- |
| R2 | Brancher successivement votre ampéremètre aux 4 emplacements définis par A, A1, A2, et A3. Relever, au fur et à mesure, les valeurs des intensités. I = I1 = I2 = I3 = Faire vérifier les résultats. |

Cocher la (ou les) bonne(s) réponse(s).

( Dans ce circuit, l'intensité qui traverse la lampe est égale à l'intensité qui traverse R1.

( Dans un circuit parallèle, l'intensité est la même partout.

( Dans ce circuit, I = I1 + I2.

( La somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud du circuit est égale à la somme des intensités des courants qui repartent du noeud.

( Dans ce circuit, I = I3.

A savoir :

# Text boxes

L

R2

R1

L

R2

R1

A1

A2

A4

A3

R1

L

A3

A

R1

A1

L

A2