Capacités

C1 - Déterminer expérimentalement la valeur de la force de la poussée d’Archimède ; C2 – Mesurer la pression d’un fluide en un point ; C3 – Déterminer expérimentalement les variations de pression au sein d’un fluide ; C4 – distinguer pression atmosphérique, pression relative et pression absolue ; C5 – Utiliser la formule pB – pA = g h ; C6 – Mettre en évidence expérimentalement l’effet Venturi.

- La poussée d’Archimède

Objectifs :

- Détermination de la poussée d’Archimède.

- Utilisation de la masse volumique.

Matériel :

- Solides métalliques  de forme cylindrique ;

- Dynamomètre à disque ;

- Un bécher gradué contenant de l’eau ;

- Une  éprouvette graduée ;

- Une balance.

Protocole :

- À l’aide de la balance, mesurer la masse du solide métallique  puis noter sa valeur :

m = ------- 		g = --------- 		kg

- Remplir l’éprouvette graduée avec 200 mL d’eau, par exemple.

- Réaliser l’expérience ci-contre (plonger le solide précédent dans l’éprouvette contenant l’eau).

- Énumérer les forces agissant sur le solide plongé dans l’eau :

- -----------------

- -----------------

- -----------------

- La troisième force s’appelle la poussée d’Archimède et on la notera : A

- Donner la valeur de chacune des 3 forces agissant sur le solide :

- Poids du solide : P = ------------------- -----

- Tension du fil mesurée à l’aide du dynamomètre lorsque le solide est dans l’air : P = -------- N ; 	et lorsqu’il est immergé dans l’eau: f = --------- N

- La poussée d’Archimède : PA = P – f = ---------- --- ;

- Compléter le tableau ci-dessous :

| Poussée d’Archimède en N PA = P - f |  |
| --- | --- |
| Volume (V) d’eau déplacé en m3 |  |
| Masse d’eau déplacée en kg m = (×V ( = 1 000 kg/m3) |  |
| Poids d’eau déplacée en N P = m×g (g = 10 N/kg) |  |

- Quelles conclusions peut-on tirer d’après les résultats précédents ?

--------------------------------------------------------------------------------

- Compléter dans le tableau ci-dessous, les caractéristiques des forces inventoriées précédemment.

| Milieu | Force | Point d'application | Droite d'action | Sens | Valeur (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Air |  | O | ……. | ……. | ……. |
| Eau |  |  | ……. | ……. | ……. |
|  |  |  | ……. | ……. | ……. |

- Le solide plongé dans l’eau est en équilibre.

Faire un schéma, après avoir choisi une échelle convenable,  illustrant l’égalité vectorielle suivante : + + =

Prendre  le point O comme point d’application.

  - Échelle : …………………………….

- Les conditions de flottabilité d’un matériau

- La « flottabilité » caractérise le comportement d’un objet immergé au sein d’un liquide.

Objectifs : Déterminer la condition de flottaison d’un corps solide dans un liquide

Matériel :

- Solides divers lestés ;

- Un bécher gradué contenant de l’eau ;

- Une  éprouvette graduée ;

- Une balance.

Protocole :

  - Réaliser les expériences ci-dessous en choisissant  la boîte lestée et en la plongeant dans l’eau de l’éprouvette,   de façon:

      - qu’elle touche le fond du récipient,

      - q’elle immerge sans toucher le fond,

      - qu’elle flotte.

  - Donner dans chacun des cas, à l’aide de la balance, la masse m de la boîte lestée et le volume V(en m3) du liquide déplacé.

  - Calculer la valeur du  poids P de la boîte lestée dans les trois cas.

  - Calculer la poussée d’Archimède PA = masse liquide déplacé×g = (×V×g

  - Comparer le poids P de la boîte lestée et la poussée d’Archimède  PA  dans les trois cas.

| m = -------- kg P = --------- N V = ------- m3 PA = ------- N |  | m = -------- kg P = --------- N V = ------- m3 PA = ------- N |  | m = -------- kg P = --------- N V = ------- m3 PA = ------- N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P -------- PA |  | P -------- PA |  | P -------- PA |

- Un objet immergé dans un liquide est uniquement soumis à son poids  et à la force de poussée d’Archimède.

- Nous savons que  et ont même ……………… d’…….……… et sont de sens ……………………...

- Reste la comparaison des ………..………  qui détermine le comportement de l’objet.

| P ……. PA | P ……. PA | P ……. PA |
| --- | --- | --- |
| L’objet ………………………. vers le fond | L’objet est en …………………… entre deux eaux | L’objet ………………………. vers la surface |

Compléter alors les phrases suivantes :

- Dans l’eau, la valeur du poids d’un objet immobile entre deux eaux est égale à la valeur de la ……………………………………….. qui s’exerce sur lui.

- Pour ……………….. vers le fond, la valeur du poids d’un objet doit être ………………….. à la valeur de la ……………………………………….. qui s’exerce sur lui.

- Pour ……..……………….. à la surface, la valeur du poids d’un objet doit être ………………….. à la valeur de la ……………………………………….. qui s’exerce sur lui.

- Que le poisson monte où descende, son poids est …………………. C’est donc la ……………… ………………… qui varie, dû à la variation du ……………… du volume d’eau déplacé.

Or la valeur du poids du volume d’eau déplacé est fonction de la ………………. volumique et du ….…………… d’eau déplacé (Rappel : P = .g.V).

Donc plus le …………….. d’eau déplacé est important, plus la valeur de son poids est ………………. et plus la valeur de la ………………….. d’ ……………………. sera ………………...

- En contractant ou dilatant sa vessie natatoire, un poisson est capable de modifier son ……………. et par conséquent la valeur de la ………………….. d’ ……………………. qui s’exerce sur lui.

3 – Conditions d’équilibre et de flottabilité d’un corps.

Conditions d’équilibre d’un corps flottant

4. Pression exercée par les fluides

a. Pression en un point d’un fluide :

b. Différence de pression entre deux points A et B

# Text boxes

O

+