Capacités

C1 – mettre en évidence expérimentalement que la propagation d’un son nécessite un milieu matériel; C2 – mesurer la vitesse de propagation d’un son dans l’air ; C3 – déterminer expérimentalement la longueur d’onde d’un son en fonction de la fréquence ; C4 – utiliser la relation : ( = v T ; C5 – établir expérimentalement la loi de la réflexion d’une onde sonore ; C6 – identifier les éléments d’une chaîne de transmission d’un signal sonore par l’intermédiaire d’un réseau contenant une fibre optique.

Nom et prénom : …………………..

TP : Comment déterminer la vitesse et la longueur d’onde d’un son ?

N.B. La réussite de ce TP dépend du sérieux et de la dextérité de l’ensemble de la classe. Donc prière travailler dans le silence absolu.

Expérience :

Sécurité : porté un casque anti-bruit.

Matériel :

- Un ordinateur ; capteurs de son repérés A et B  reliés à une  console  d’acquisition avec leur système amplificateur ; Un générateur de fonctions basses fréquences (BT) ; Un haut-parleur ; Une règle graduée ; Des fils de connexion.

Mode opératoire :

Première partie : Longueur d’onde

- Placez la graduation «0» de la règle à la hauteur du haut parleur.

- Reliez les capteurs de son à leur système d’amplification, puis aux voies 1 et 2 de la console du système d’acquisition ; placer l’ensemble à 20 cm du haut -parleur (voir photo).

- Allumez  l’ordinateur, puis lancer l’atelier scientifique

Procédure à suivre :

- Brancher le capteur pH sur une des voies de l'interface

- Lancer le logiciel Atelier Scientifique LP

- Attendre environ 15 secondes : le capteur est reconnu.

# L'interface est reliée à l'ordinateur par le câble USB.

| Lancer l’Atelier Scientifique LP en cliquant sur l'icône située sur le bureau. Choisir Atelier Scientifique généraliste et valider en cliquant sur OK. |  |
| --- | --- |

A l'aide la souris, faire glisser les capteurs de son sur l'axe des ordonnées. Faire glisser le chronomètre sur l’axe des abscisses

Régler les fenêtres son à mini : - 30 ; maxi : 30 ; Régler la base de temps sur 10 ms ; Nombre de points : entre 51 et 301 ; Cocher la case : Acquisition continue

- Allumez le générateur de fonctions.

- Réglez le générateur de fonctions pour qu’il délivre un signal sinusoïdal de fréquence

1 000 Hz.

- Placez les deux capteurs son A et B à une distance d1 = 20 cm du haut-parleur.

- Cliquer sur le bouton vert du logiciel pour démarrer l’acquisition.

- Sur l’écran de l’ordinateur, les deux sinusoïdes doivent être en  phase.

Déterminez alors la période commune des signaux que vous observez sur l’écran de l’ordinateur (utiliser la fonction pointeur du logiciel d’acquisition).

T = ……………………………………… s.

- Éloignez le capteur  B du haut-parleur, les deux sinusoïdes se décalent puis à nouveau en phase.

- Notez la distance d2 entre le haut-parleur et le microphone B.

d2  = ………………….

- Calculez la distance d2 – d1 = …………………………………………………………….. m

Observation et conclusion :

• Les deux micros sont à égale distance du haut-parleur, les sinusoïdes sont en phase.

• La plus petite distance séparant deux positions successives du microphone pour lesquelles les  signaux sont en phase est égale ………………………………………………… m.

• La plus petite distance séparant deux positions successives du microphone pour lesquelles les signaux sont en phase est la longueur d’onde.

• La longueur d’onde est désignée par la lettre grecque λ (lambda). λ est mesurée en m.

Pour le signal observé : λ = ……………………. m.

- Répétez les étapes 5. à 11. pour les fréquences indiquées dans le tableau.

- Compléter ce tableau.

Observation et conclusion :

Les valeurs des rapports sont …………………………………………………………..SIO

• Le rapport représente la ………………………………………………………. du son (vitesse) dans l’air.

• La célérité du son est c = ……………………………………………………….. m/s.

• La célérité du son dans l’air dépend de la température de l’air.

Applications :  Mettre une croix devant la ou les bonne(s) réponse(s)

- Le bruit peut présenter un danger pour le système auditif.

- Pour protéger les personnes du bruit, on utilise des isolants phoniques qui :

améliorent la perception des sons venant de l’extérieur

absorbent une partie de l’énergie mécanique qu’ils reçoivent des signaux sonores

accentuent les nuisances dues aux signaux sonores

Questions de cours : Comment un son se propage-t-il ?

Le schéma suivant a été enregistré avec un capteur son et un logiciel d’acquisition.

Il représente l’oscillogramme d’une onde sonore se propageant dans le granit du mur d’un bâtiment.

1. Déterminez graphiquement la période T de l’onde sonore.

T = …………… ;  T = ……………………… s.

2. En utilisant la relation f = , calculez la fréquence en hertz (Hz) de l’onde sonore. f = ……………………………. Hz.

3. Calculez la longueur d’onde de cette onde sonore.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Données :

4. Dans l’air, la longueur d’onde d’un son de même période est = 27,2 m.

Calculez la célérité du son dans l’air.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Le plan d’un bâtiment de style roman est reproduit ci-dessous.

Un opérateur placé à l’entrée émet un signal sonore. Le signal sonore se réfléchit à l’autre bout du bâtiment à 31 m de l’entrée.

a) Le temps chronométré, à l’entrée, entre l’émission du son par l’opérateur et la réception de l’écho est t = 182 ms.

Calculez en m/s la célérité du son dans l’air et arrondissez le résultat à 0,1 m/s près.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………b) Un observateur se trouve à 10 m de l’entrée, calculez au bout de combien de temps il perçoit l’écho du son émis à l’entrée par l’opérateur, si la célérité du son est c = 340 m/s. Arrondissez le résultat à 0,001 s près.

# Text boxes

Appel n° 3 : Faire vérifier le montage.