Son et lumière

Comment voir ce qui est faiblement visible à l’oeil nu ?

Eléments caractéristiques d’une lentille convergente

vue de profil		vue de face				O est le centre optique

F le foyer objet

F’ le foyer image

Une lentille convergente est constituée			              	f  = OF’ est la distance focale en mètre (m)

d’un bloc, en matériau transparent,					schématisation d’une lentille convergente

au bord mince et au centre épais

Vergence d’une lentille

La vergence C d’une lentille est l’inverse de sa distance focale f :

C =    		C en dioptrie ((),  f en mètre (m)

Image d'un objet

L'image d'un objet est réelle si elle peut être observée sur un écran et virtuelle dans le cas contraire.

L'utilisation d'une loupe impose de placer l'objet à une distance inférieure à la distance focale. Dans ce cas l'image est virtuelle et agrandie.

Trajet des rayons lumineux à travers une lentille :

Les rayons lumineux passant par le centre optique de la lentille ne sont pas déviés.

Un rayon passant par le foyer objet ressort parallèlement à l'axe optique.

Un rayon parallèle à l'axe optique ressort en passant par le foyer image.

Les distances intervenant obéissent :

- à la formule de conjugaison :    +  =

- à la formule du grandissement :  ( = -

Caractéristiques d'une lentille convergente

1 – Mesure de distance focale par auto-collimation :

Montage :

Triez les 3 lentilles à votre disposition par épaisseur croissante.

Pour mesurer la distance focale d’une lentille, procéder comme suit :

Maintenir rapprochés au maximum la lentille et le miroir. Déplacer cet ensemble jusqu'à observer la formation d'une image nette à côté de l'objet " F ".

Mesurer la distance objet – lentille. Compléter le tableau

Mesures

|  | lentille la plus mince | lentille intermédiaire | lentille la plus épaisse |
| --- | --- | --- | --- |
| distance objet – lentille distance focale f ‘ (m) |  |  |  |
| vergence (() |  |  |  |

Exploitation

D’après vous :

vrai	faux

une lentille plus convergente qu’une autre a une distance focale plus grande ?

une lentille plus convergente qu’une autre a une vergence plus grande ?

Appel N°1

2 – Relation de conjugaison – Grandissement :

La lentille utilisée est celle de distance focale 100 mm.

mesures

Le schéma du montage est le suivant :

Schéma théorique

Placer la lentille vers le milieu du banc optique.

La lentille ne bougeant pas par la suite, vous réglez la position de l’objet lumineux afin d’obtenir les valeurs de distance OA du tableau.

Vous bougez ensuite l ’écran de façon à obtenir une image nette et mesurez OA'  ainsi que la hauteur de l ’image A'B'.

Compléter le tableau.

Toutes les mesures sont exprimées en mm - f ‘ = 100 mm – AB = 20 mm

| OA | 110 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OA' |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + à 0,001 près |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| AB | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| A'B' |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( = |  |  |  |  |  |  |  |  |

Appel N°2

Relation de conjugaison

Comparez les lignes 3 et 4 du tableau. Quelle relation liant OA, OA' et f ‘ peut-on en déduire ?

Tracez la représentation graphique de OA' en fonction de OA

Conjecturez ou calculez la valeur de OA'  pour un objet placé tel que OA = 10 000 mm .

Conjecturez ou calculez la valeur de OA'  pour un objet placé tel que OA = 102 mm .

Appel N°3

grandissement (

Tracez la représentation graphique de ( en fonction de

Commentez la taille de l’image par rapport à l’objet dans le cas où le grandissement est égal à 2 :

Quelle signification a un grandissement égal à  1 ? Pour quelle valeur de OA l’obtient-on ?

Pour une lentille de distance focale f ‘ = 200 mm, un grandissement égal à 1 est obtenu en plaçant l’objet 400 mm avant la lentille. Avec lentille de distance focale 50 mm, où placez-vous l'objet pour obtenir le même grandissement? :

# Text boxes

sens de la lumière

O

axe optique

F’

### F

### F

F’

axe optique

O

sens de la lumière

p

p'

objet

image

source lumineuse + lettre F

lentille sur support

miroir  sur support

banc optique

F

source lumineuse + lettre F

lentille

écran

banc optique

F

#### objet

#### B

#### image

O

#### A’

#### A

#### B’

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

distance

OA' (mm)

distance

OA (mm)

distance OA (mm)

grandissement (

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11