| Capacités | Connaissances |
| --- | --- |
| Réaliser une pile et mesurer la tension aux bornes de cette pile. Distinguer pile et accumulateur. | Connaître le principe d’une pile. Connaître le principe d’un accumulateur. |

Analyse de la problématique – « Ce que je sais »

- Quel type énergie est nécessaire au fonctionnement des phares d’un véhicule ?   .

- D’où provient cette énergie ?	.

- Que se passe-t-il sur la durée si on laisse trop longtemps les phares d’un véhicule allumés alors que le moteur est éteint ?

- Quel est l’effet du moteur en fonctionnement sur la batterie ?

- Pourrait-on remplacer dans un véhicule la batterie par une grosse pile

Quels sont les principes  des piles et accumulateurs ?

  - Comment fonctionne une pile ?

Activité expérimentale :

Matériel :

- Deux électrodes composées d’une plaque de cuivre et d’une plaque de zinc.

- Une solution de sulfate de cuivre

- Un bêcher

Un ampèremètre.

Mode opératoire :

- On place les deux électrodes reliées chacune aux bornes d’un ampèremètre :

- L’électrode de cuivre reliée à la borne (mA)

- et l’électrode de zinc reliée à la borne Com.

- On place les deux électrodes dans le bêcher contenant la solution de sulfate de cuivre.

Observations :

- Qu’indique l’ampèremètre ?

- Que peut-on en déduire ?

- Quelle électrode porte la borne (+) ?

- Quel est le sens de circulation des électrons ?

- Que remarque-t-on sur la couleur de la solution de sulfate de cuivre au cours du temps

Interprétations :

- Le courant électrique naît des électrons, eux-mêmes issus de l’oxydation du zinc ,  l’électrode de cuivre de  n’étant pas oxydé par la solution de sulfate de cuivre.

- En effet les atomes de zinc (Zn) sont oxydés par les ions cuivre (Cu2+) d’après la règle du gamma.

- La demi-équation du zinc de la réaction est :	………………………………………..

- La demi-équation des ions Cu2+ de la réaction est :	………………………………………

- L’équation bilan de  cette oxydo-réduction est : ………………………………………..

- La plaque de zinc se ……………………………………………… (s’use) au fil du temps.

- L’ensemble électrodes (………………………..) plongeant dans la solution de sulfate de cuivre constitue une ……………………………………………………………..

- Les électrons circulant dans le circuit, s’accumulent sur l’électrode de …………………………et attirent les ions (Cu2+).

Synthèse :

- Le transfert d’électrons est spontané et se fait par le circuit extérieur à l’ensemble « électrodes et solution ».

- A l’intérieur de l’ensemble, le passage du courant est dû à la migration des ions dans la solution : Il n’y a pas de migration d’électrons.

- L’anode (« électrode négative ») s’use jusqu’à sa dégradation totale.

- L’anode, complètement usée, stoppe la réaction : Il n’y a plus de circulation d’électrons, il n’y a plus de courant électrique : La réaction étant irréversible. Cet ensemble constitue alors une « pile ».

Remarque :

Que constate-t-on si l’on remplace l’électrode de cuivre par une autre électrode de zinc ? ou bien si l’on remplace les deux électrodes par deux électrodes en fer ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Conclusion :

- Les éléments nécessaires à la production de l’électricité sont :

  - ………………………………….. ;; de nature différentes en contact avec

  - Une solution composée d’…………………………….  (solution ionique), appelée « électrolyte ».

  - Cet ensemble forme une « ……………………….. ».

  - Comment fonctionne un accumulateur ?

Activité expérimentale :

Matériel :

- Deux électrodes composées de deux plaques d’acier.

- Un bêcher.

- Une solution d’eau salée.

- Un générateur de courant continu 6V.

- Des fils conducteurs.

- Deux interrupteurs nommés K1 et K2. Deux multimètres.

Mode opératoire :

Étape 1 :

- Réaliser  le montage ci-contre. K1 est fermé et K2 est ouvert.

- Relever la valeur de l’ampèremètre (calibre A).   …….. mA

- Observer la valeur du voltmètre.	………. V

Étape 2 :

- Simultanément ouvrir K1 et fermer K2 et attendre 3 min.

- Relever la valeur de l’ampèremètre (calibre mA).	  …… mA

- Relever la valeur du voltmètre.	………. V

Étape 3 :

- Simultanément ouvrir K2 et fermer K1.

- Observer la valeur de l’ampèremètre (calibre mA).

- Observer la valeur du voltmètre.

Observations :

- Qu’observe-t-on dans l’étape n°1 ? ……………………………………………………

- Qu’observe-t-on dans l’étape n°2 ? L’ampèremètre mesure une intensité de ……… mA donc constante positive (« non négligeable »).

- Qu’observe-t-on dans l’étape n°3 ? ……………………………………………………………..

Interprétations :

- Étape n°1 : Comment justifier la valeur de l’ampèremètre ?

(  ……………………………………………………………………..

- Étape n°2 : Comment justifier la valeur de l’ampèremètre ?

(  ……………………………………………………………………………………….

- L’anode B (-) accumule des électrons, consommés (« récupérés ») par les ions de la solutions.

- La cathode A (+) s’oxyde. Le métal de l’électrode se dégrade pour former des ions Fe2+ permettant le passage du courant électrique.

- Étape n°3 : Comment justifier la valeur de l’ampèremètre ?

- ………………………………………….

- . L’ensemble « électrodes et solution » joue le rôle d’un générateur en se comportant comme une pile au cours de sa décharge : Les électrons accumulés à l’anode B se déplacent, par les fils conducteurs, vers la cathode A. La réaction est spontanée.

Synthèse :

- L’association de deux électrodes de même nature dans une solution ionique constitue un « accumulateur ».

- Naturellement, il ne fournit pas de courant électrique ; il faut « forcer » la dissymétrie de charge entre les électrodes grâce à un générateur.

- Lors de la décharge, il fonctionne comme une pile et la dissymétrie s’atténue au cours du temps.

- Lorsque les électrodes redeviennent symétriques, il faut recharger l’accumulateur. Les réactions sont donc réversibles.

- La tension à la charge est toujours supérieure de celle à la décharge.

- La recharge de l’accumulateur n’est possible qu’avec un générateur délivrant une tension continue.

Conclusion : « Différence entre pile et accumulateur »

- Dans une pile, les réactifs chimiques sont introduits à la fabrication. Quand ils sont épuisés, on doit remplacer la pile par une neuve. Une pile ne peut être rechargée. Le terme « pile rechargeable » est uniquement commercial.

- Un accumulateur est un dispositif destiné à stocker l’énergie électrique et à la restituer ultérieurement. Il  peut être rechargé.

- Les piles et les accumulateurs sont des déchets à traiter avec précaution et ne doivent ainsi pas être jetés à la poubelle. Ils contiennent des métaux (nickel, cadmium, mercure, plomb, lithium, …) dont certains sont toxiques et dangereux  pour le milieu aquatique. Ils ne sont pas biodégradables.

Comment est constituée une pile du commerce ?

## Une pile du commerce bien connue : la pile AA ou LR6

Aspect extérieur 				Coupe transversale

- De quels matériaux sont constituées les 2 électrodes ?

……………………………………………………………………………………. ;

- De quoi est constitué l’électrolyte (solution ionique) ?

…………………………………………………………………………………

- Quelle différence notez-vous avec les 2 piles que vous avez construites en ce qui concerne l’électrolyte ?

……………………………………………………………………………………

- Quelle est l’électrode qui s’use ?

………………………………………………………………………………………